SCENE PROGRAMMER

Пульт управления SCENE PROGRAMMER  представляет собой устройство для управления приборами постановочного освещения посредством стандартного протокола DMX-512 (1990-1991г.).

Основные характеристики пульта:

Количество каналов – 24 в одном пресете, или 12+12 в двух пресетах.

Память – 48 сцен или последовательностей сцен (т.н. чейзов), записываемых на 4 страницы (pages) по 12 мастеров на каждой. Максимальное количество сцен / шагов чейзов – 4500.

Питание – DC 12-18V 500mA.

Блок питания – АС ~220-230V 50 Hz.

DMX connect – 3 pin F XLR.

MIDI connect – 5 pin DIN.

Размеры – 482 х 264 х 85 мм.

Вес – 4,8 кг.

Органы управления:

Расположение органов управления приведено на рисунке –

- Индикаторы активности каналов пресета А.

- Фейдеры – регуляторы интенсивности каналов пресета А. (осуществляют плавную регулировку уровней каналов с 1 по 12).

- Flash -клавиши каналов пресета А (при нажатии клавиши канал открывается на 100% вне зависимости от положения фейдера данного канала).

- Индикаторы активности каналов пресета В.

- Индикаторы активности мастеров страницы (указывают состояние мастеров данной страницы при воспроизведении сцен/чейзов, записанных на них).

- Фейдеры – регуляторы интенсивности каналов пресета В. (осуществляют плавную регулировку уровней каналов с 13 по 24), они-же - мастера воспроизведения записанных на них сцен/чейзов текущей страницы.

- Flash -клавиши каналов пресета В (при нажатии клавиши канал открывается на 100% вне зависимости от положения фейдера данного канала).

- BLIND-клавиша (в режиме CHASE#SCENES при активации блокирует воспроизведение сцен – каналы управляются только фейдерами и flash-клавишами).

- Главные мастера пресетов А и В (осуществляют плавную регулировку (crossfade) между сценами, выставленными в пресетах А и В в режиме 12+12(A double preset B)).

- HOME -клавиша (в режиме CHASE#SCENES при активации возвращает управление к программе – антипод клавиши BLIND).

- TAP SYNC -клавиша (в режиме AUTO CHASE позволяет переключаться в режим регулировки скорости чейза).

- FULL-ON -клавиша (при активации открывает все каналы на 100% - антипод клавиши BLACK OUT).

- BLACK OUT -клавиша (при активации закрывает все каналы - антипод клавиши FULL-ON).

- FADE – фейдер регулирования времени перехода между сценами.

- SPEED – фейдер регулирования скорости чейза.

- AUDO LEVEL – фейдер регулирования уровня входного аудио – сигнала.

17-18. PARK – клавиши – вторичный селектор режимов работы консоли (в режиме CHASE#SCENES производят выбор SINGLE_CHASE / MIX_CHASE; в режиме DOUBLE_PRESET нажатие PARK B устанавливает текущее положение мастера В как максимум; в режиме SINGLE_PRESET нажатие PARK A устанавливает текущее положение мастера А как максимум).

19. HOLD – клавиша при активации и удержании удерживает уровни каналов неизменными.

20. STEP – клавиша – нажатие переводит на один шаг вперед в чейзе.

21. AUDIO – клавиша переводит контроль воспроизведения под контроль аудио-сигнала.

22. RECORD – клавиша – нажатие приводит к записи шага, если консоль в режиме записи.

23. REC EXIT / KILL – клавиша – выход из режима записи. Если горит индикатор в режиме KILL, нажатие FLASH-клавиши любого канала выводит его уровень в программе на 0%.

24. PAGE / REC CLEAR – клавиша – переключатель страниц памяти для записи / воспроизведения программ.

25. MODE / SELECT – клавиша – первичный селектор режимов работы консоли (CHASE#SCENES – воспроизведение записанных сцен/чейзов; DOUBLE_PRESET – работа в двух пресетах по 12 каналов; SINGLE_PRESET – работа в одном пресете на 24 канала).

26. DARK – клавиша – фиксирует все каналы, игнорирует FLASH и FULL-ON.

27. ALL REV / EDIT – клавиша – при активации меняет направление воспроизведения чейза.

28. 0-255 or % - INSERT – клавиша – переводит многофункциональный индикатор из процентного (0-100%) в битовый (0-255) режим работы (в режиме редактирования чейзов осуществляет вставку шагов).

29. REV ONE / DELETE – клавиша – при удержании этой клавиши нажатие любой FLASH-клавиши мастера (фейдера пресета В) приводит к изменению направления чейза, записанного на этот мастер (в режиме редактирования чейзов осуществляет удаление шагов).

30. CHASE REV / UP – клавиша – реверсирует направление перебора программ на пресете В, контролируемого фейдером SPEED (в режиме редактирования программ осуществляет регулировку уровня избранного канала вверх).

31. BEAT REV / DOWN – клавиша – реверсирует направление перебора программ на пресете В, контролируемого внешним источником (в режиме редактирования программ осуществляет регулировку уровня избранного канала вниз).

32. Многофункциональный индикатор.

Quick start:

Перед началом работы необходимо присоединить шнур питания к соответствующему разъему на задней панели, и скоммутировать сеть управления; при этом логический канал 001 передатчика DMX (пульта) будет соответствовать логическому каналу 001 приемника (диммера или малоформатного сканера), а канал 024 – каналу 024.

Пример коммутации консоли с двумя 12 – канальными диммерами:

Коммутация управляющей сети производится стандартным симметричным микрофонным кабелем. При возможном у некоторых производителей реверсе шин данных data+ и data- (ножки 2 и 3 3pin XLR) перекоммутация производится ползунковым переключателем на задней панели пульта.

ЗАПИСЬ И РЕДАКТИРОВАНИЕ:

Терминология:

# Мастер – один из 12 фейдеров на странице, соответствующих каналам с 13 по 24. Единичная область памяти для записи программ.

# Страница – каждый из 4 комплектов по 12 мастеров.

# Сцена – единичная комбинация уровней каналов консоли, т.н. картина.

# Программа – записанная на мастер сцена, или последовательность сцен.

# Чейз (чейзер) – последовательность сцен, записанная на мастер, и автоматически воспроизводимая по замкнутому циклу с регулируемой скоростью и направлением.

# Шаг программы (чейза) – каждая и любая из сцен в последовательности (чейзе).

Основные операции:

А). Активизация режима записи программ:

- Нажать и удерживать RECORD – клавишу.

- Нажать последовательно FLASH-клавиши каналов: 1, 5, 6, 8.

- Отпустить клавишу RECORD – индикатор RECORD горит – режим записи активирован.

В). Стирание всех программ в памяти консоли:

- Активизировать режим записи.

- Нажать и удерживать RECORD – клавишу.

- Нажать последовательно FLASH-клавиши каналов: 1, 3, 2, 3.

- Отпустить клавишу RECORD.

С). Очистка памяти редактора:

- Удерживая клавишу RECORD, нажать и удержать клавишу PAGE / REC CLEAR.

- Отпустить клавиши RECORD и PAGE / REC CLEAR через 1-2 сек.

Запись программ:

- Активировать режим записи (А).

- Установить фейдерами необходимые уровни каналов (набрать программу).

- Установить клавишей PAGE необходимую страницу для записи (горящий индикатор указывает номер страницы).

- Нажать клавишу RECORD и FLASH-клавишу свободного мастера, на который производится запись сцены.

- Для выхода из редактора нажать клавиши RECORD и REC EXIT.

Например, создадим и запишем программу №28 (3 страница, 4 мастер), режим записи активирован:

- Очистить память редактора (С).

- Переключить режим консоли в 24 канала (MODE / SELECT#SINGLE PRESET).

- Выставить фейдеры каналов 1-24 в минимальную позицию, главный мастер пресета A в максимальную позицию.

- Набрать программу – к примеру,

фейдер 1 выводим на 100%, нажимаем клавишу RECORD,

фейдер 1 выводим на 0%, фейдер 2 выводим на 100%%, нажимаем клавишу RECORD,

фейдер 2 выводим на 0%, фейдер 3 выводим на 100%, нажимаем клавишу RECORD,

фейдер 3 выводим на 0%, фейдер 4 выводим на 100%, нажимаем клавишу RECORD…

… и так продолжаем до фейдера 24.

- Выбрать страницу для записи (индикатор страницы 3).

- Нажать клавишу RECORD, и удерживая её - FLASH клавишу нужного мастера (в нашем случае - мастер 4 / FLASH 16).

- Выйти из редактора.

Теперь мы имеем на 4 мастере 3-й страницы последовательность (чейз), сотоящий из перебора 24 каналов, буквально – «бегущий огонь».

В дальнейшем описании используем записанную программу в качестве базового примера.

Удаление программ:

- Переключить консоль на страницу 3.

- Нажимая и удерживая клавишу RECORD, нажать FLASH клавишу 4 мастера.

- Выйти из редактора.

Редактирование программ:

- Переключить консоль на нужную страницу (3).

- Переключить клавишу MODE / SELECT в режим CHASE#SCENES.

- Удерживая клавишу EDIT, нажать нажать FLASH клавишу нужного мастера (4).

- Отпустить клавиши – программа загружена с мастера в редактор.

Удаление шагов программы:

- Последовательным нажатием клавиши STEP перейти к нужному шагу программы.

- Нажать клавишу DELETE. Шаг программы удаляется, исполняется следующий шаг.

Добавление шагов программы:

- В режиме EDIT набрать на фейдерах сцену для вставки в последовательность в качестве шага.

- Последовательным нажатием клавиши STEP перейти к нужному шагу программы.

- Нажать клавишу INSERT. Шаг программы вставлен.

Модифицирование шагов программы:

- В режиме EDIT последовательным нажатием клавиши STEP перейти к нужному шагу программы.

- Удерживая FLASH – клавишу канала, требующего регулировки, клавишами UP и DOWN выставить желательный уровень канала, контролируя его по индикатору.

Смена режимов индикатора:

- Нажимая и удерживая клавишу RECORD, нажимать 0-255 or %.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ:

Воспроизведение записанных программ:

- Клавишей MODE / SELECT переключиться в режим CHASE#SCENES.

- Клавишей PAGE выбрать страницу с мастером, на который записана нужная программа.

- Установить главный мастер пресета В в максимальную позицию.

- Вывести фейдер мастера, содержащего программу на 100% - программа начинает воспроизведение.

Воспроизведение программ с внутренним битрейтом:

- Нажать клавишу AUDIO (зажигается индикатор AUDIO).

- Включить клавишей PARK режим (и индикатор) MIX CHASE.

- Выбрать программу (чейз) для воспроизведения.

- Фейдером SPEED и клавишей TAP SYNC (дважды) определить скорость.

- Нажатием клавиш REC SPEED и соответствующей FLASH производится запись скорости воспроизведения программы (чейза).

Воспроизведение программ с изменением скорости:

- Нажать клавишу AUDIO (зажигается индикатор AUDIO).

- Включить клавишей PARK режим (и индикатор) MIX CHASE.

- Выбрать программу (чейз) для воспроизведения.

- Выставить фейдер SPEED в позицию SHOW MODE.

- Нажатием клавиш REC SPEED и соответствующей FLASH производится запись скорости воспроизведения программы (чейза).

Возьмём наш пример:

- Клавишей MODE / SELECT переключиться в режим CHASE#SCENES.

- Нажать клавишу AUDIO (зажигается индикатор AUDIO).

- Включить клавишей PARK режим (и индикатор) MIX CHASE.

- Выставить фейдеры каналов 1-24 в минимальную позицию.

- Главный мастер пресета В в максимальную позицию.

- Переключить консоль на нужную страницу (3).

- Активировать мастер с программой (в нашем случае - мастер 4 / FLASH 16).

- Выдвинуть фейдер SPEED до позиции, в которой многофункциональный индикатор консоли (МФИ) в режиме SPEED покажет значение 1.00.

- Нажатием клавиши REC SPEED и FLASH 16 (4 мастер) производится запись скорости воспроизведения программы (чейза), установленной как 1 шаг в секунду.

ИЛИ:

- Выставить фейдер SPEED в позицию SHOW MODE. Нажатием клавиши REC SPEED и FLASH 16 (4 мастер) производится установка контроля скорости на фейдер SPEED. К примеру, переместив фейдер на значение 0.10, оперативно меняем скорость воспроизведения до 10 шагов в секунду.

Установка временных режимов:

А. Установка временной шкалы фейдера SPEED на 5 мин.:

- Нажать и удерживать клавишу RECORD.

- Нажать и удержать на 3 секунды FLASH – клавишу канала №5, после чего все клавиши отпустить.

- Загорелся индикатор 5MIN, 5 – минутная шкала установлена.

В. Установка временной шкалы фейдера SPEED на 10 мин.:

- Нажать и удерживать клавишу RECORD.

- Нажать и удержать на 3 секунды FLASH – клавишу канала №10, после чего все клавиши отпустить.

- Загорелся индикатор 10MIN, 10 – минутная шкала установлена.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (MIDI - функции):

Установки MIDI IN:

- Нажать и удерживать клавишу RECORD.

- Нажать и удержать на 3 секунды FLASH – клавишу канала №1, при отпускании клавиш на экране МФИ появляется СНI (channel in), и тогда можно назначать каналы MIDI IN FLASH – клавишами каналов с 1 по 16.

- После того, как указан (FLASH – клавишей) канал, его индикатор загорается.

- Нажать клавиши RECORD и REC EXIT для фиксации установок MIDI IN.

Установки MIDI OUT:

- Нажать и удерживать клавишу RECORD.

- Нажать и удержать на 3 секунды FLASH – клавишу канала №2, при отпускании клавиш на экране МФИ появляется СНO (channel out), и тогда можно назначать каналы MIDI OUT FLASH – клавишами каналов с 1 по 16.

- После того, как указан (FLASH – клавишей) канал, его индикатор загорается.

- Нажать клавиши RECORD и REC EXIT для фиксации установок MIDI OUT.

Прием файла данных:

- Нажать и удерживать клавишу RECORD.

- Нажать и удержать на 3 секунды FLASH – клавишу канала №3, при отпускании клавиш на экране МФИ появляется IN, консоль готова к приему.

- Все операции во время приема, включая сбои питания консоли, являются помехами.

Передача файла данных:

- Нажать и удерживать клавишу RECORD.

- Нажать и удержать на 3 секунды FLASH – клавишу канала №4, при отпускании клавиш на экране МФИ появляется OUT, консоль готова к передаче.

- Все операции во время передачи, включая сбои питания консоли, являются помехами.

Общее описание операций:

- FADE TIME: время перехода, т.е. период, за который выходной сигнал меняется от 0 до 100%, или от 100 до 0%.

- SINGLE MODE: программы воспроизводятся одна за другой, их номер выводится на МФИ, скорость регулируется фейдером SPEED.

- MIX MODE: все выбранные программы воспроизводятся одновременно, скорость регулируется по начальным установкам.

- CHASE#SCENES: выбираются программы, записанные на мастера (пресет В), при воспроизведении нажатие клавиши BLIND блокирует уровни каналов на выходе до тех пор, пока не разблокируется клавишей НОМЕ.

- FADE TIME & SPEED TIME: Индикация времени на МФИ имеет следующий формат – 1 мин. 15 сек. – 1.15, 4 мин. 35 сек. – 4.35, но при этом следует наблюдать за разметкой фейдера, т.к. 11,5 сек. – 11.5, 1,5 сек. – 1.50.

- Передача и прием MIDI сообщениий:

А: Коммутация MIDI–приборов в одну линию – «открытое кольцо»:

В: Коммутация MIDI–приборов в две линии – «закрытое кольцо»:

- Данные MIDI:

А. Если обмен MIDI-сообщениями не происходит 10 и более минут, все команды и операции с каналами и программами очищаются.

В. В потоке MIDI-сообшений данной консоли присвоен ID 55H. Вся информация, включая системные установки консоли передаются в потоке данных.

С. Консоль посылает и принимает нотную (NOTE) информацию, присваивая нотам следующие функции:

| Номер ноты | Оператор | Функция |
| --- | --- | --- |
| 22-69 | Programm master | On/off program 1-48 |
| 70-93 | Channel dimmer | On/off channel 1-24 |
| 94 |  | FULL ON |
| 95 |  | DARK |
| 96 |  | HOLD |
| 97 |  | On/off audio chase |
| 98 |  | CHASE#SCENES |
| 99 |  | Double preset mode |
| 100 |  | Single preset mode |
| 101 |  | Step change |
| 102 |  | BLACK OUT |

ПАМЯТКА: ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

| Активация режима записи | RECORD + код в пресете А |
| --- | --- |
| Очистка всех программ | RECORD + код в пресете А |
| Выход из режима записи | RECORD + REC EXIT |
| Очистка редактора | RECORD + REC CLEAR |
| Запись шага или сцены | Набрать сцену + RECORD |
| Запись чейза | Набрать сцену + RECORD, набрать сцену + RECORD, набрать сцену + RECORD… |
| Запись на мастер | RECORD + FLASH №мастера |
| Установка скорости чейза | Установить скорость, REC SPEED + FLASH |
| Редакция уровней каналов | EDIT mode, UP + FLASH, или DOWN + FLASH |
| Вставить шаг | EDIT mode, набрать сцену, STEP до места, INSERT |
| Удалить шаг | EDIT mode, STEP до места, DELETE |
| Режим пресетов | MODE SELECT |
| Режим FLASH клавиш | ADD-выкл, KILL-вкл. |
| Звуковая анимация | AUDIO |
| Закрыть канал | BLIND + канал |
| Вернуть канал | HOME + канал |
| Остановить программу | HOLD |

# Text boxes

## ПЕРЕДАТЧИК

## (MIDI transmitter)

### MIDI IN

### MIDI OUT

### MIDI OUT

## ПРИЕМНИК

## (MIDI receiver)

### MIDI IN

### MIDI OUT

## ПРИЕМНИК

## (MIDI receiver)

### MIDI IN

### MIDI OUT

## ПЕРЕДАТЧИК

## (MIDI transmitter)

### MIDI IN

Канал 01

Канал 02

Канал 03

Канал 04

Канал 05

Канал 06

Канал 07

Канал 08

Канал 09

Канал 10

Канал 11

Канал 12

ДИММЕР 01

Канал 01

Канал 02

Канал 03

Канал 04

Канал 05

Канал 06

Канал 07

Канал 08

Канал 09

Канал 10

Канал 11

Канал 12

ДИММЕР 02

#### SCENE PROGRAMMER 24ch.

### DMX OUT

### DMX OUT

### DMX IN

### DMX IN

### Стартовый адрес 001

### Стартовый адрес 013