KID GREEN

Version: 1.2

Данное руководство пользователя содержит важную информацию по безопасности и эксплуатации лазерных приборов. Во избежание несчастных случаев и правонарушений, связанных с неправильной эксплуатацией, просим внимательно ознакомиться с инструкцией. Следует сохранять инструкцию для дальнейшего использования.

ПРИМЕЧАНИЕ

Необходимо уделить внимание предупреждениям с пиктограммами, встречающимся в инструкции. Данные предупреждения сообщают об особенностях безопасного использования и обслуживания прибора.

Attention!

Important!

Caution!

Laser!

Recycle

Indoor

Waste bin

Location

Наличие информации, касающейся обслуживания прибора.

Наличие информации, касающейся безопасности.

Предостережение от неправильных действий

.

Особенности эксплуатации лазера.

Предупреждение о необходимости охраны окружающей среды при утилизации упаковки.

Прибор только для использования внутри помещений, стандарт безопасности IP20. Предназначен для эксплуатации в сухих помещениях. Следует оберегать прибор от попадания дождя, влаги, воздействия источников тепла и пыли, и не допускать его контакта с водой или другими жидкостями.

Необходимо следовать законам, регулирующим правила безопасности при утилизации электрических приборов.

Прибор должен быть установлен в месте с нормальными условиями вентиляции, на расстоянии не менее 50 см от поверхностей, блокирующих вентиляционные отверстия. Следует убедиться, что все вентиляционные отверстия открыты.

Характеристики

- Этот прибор предназначен для создания декоративных световых эффектов в рамках систем для световых шоу.

- Содержит мощный красный лазер небольшого размера. Параметры: 100mW, класс лазера 3B.

- Более 100 встроенных программ.

- 2 режима работы:

  - Автономный режим звуковой анимации (приводится в действие встроенным микрофоном)

  - Автономный автоматический режим

- Безопасность: переключатель, запираемый замком, и блокировочное устройство.

- Отвечает стандарту безопасности лазеров EN/IEC 60825-1.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Вскрытие упаковки

Сразу же после получения прибора необходимо аккуратно вскрыть картонную упаковку, проверить все компоненты на наличие и отсутствие повреждений. Для соблюдения гарантийных обязательств следует сохранять коробку и все упаковочные материалы.

Перечень элементов устройства

Содержимое упаковки:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Лазерный прибор | 1 шт |
| Кабель питания | 1 шт |
| Инструкция пользователя | 1 шт |

Инструкции по безопасности

Данная часть инструкции охватывает вопросы, связанные с безопасностью установки и использования прибора. В случае возникновения проблем следует обратиться к инструкциям либо к квалифицированному специалисту по лазерной технике.

Important

Необходимо отключать питание, когда прибор не используется, а также во время его чистки и проведения технического обслуживания.

- Для предотвращения пожара или удара током не следует подвергать прибор воздействию дождя или влажной среды.

- После транспортировки, связанной с изменением температурного режима, необходимо время для адаптации. Невыполнение данного условия может повлечь за собой появление конденсата, что, в свою очередь, может повлечь неправильную работу или выход устройства из строя.

- Устройство предназначено для эксплуатации только внутри помещений.

- Нельзя помещать металлические объекты внутрь прибора и  проливать на него жидкости. В результате прибор может выйти из строя. В случае попадания внутрь прибора постороннего предмета необходимо немедленно отключить питание.

- Устанавливать прибор можно только в хорошо проветриваемом помещении, вдалеке от легковоспламеняющихся материалов и жидкостей. Устройство должно находиться на расстоянии не менее 50 см от стен.

- Нельзя закрывать вентиляционные отверстия во время работы: это может вызвать перегрев.

- Следует не допускать работу устройства в загрязненных помещениях, а также регулярно чистить прибор.

- Не допускайте детей к прибору.

- Использовать прибор должен только квалифицированный персонал.

- Максимальная безопасная температура окружающей среды 45С.

- Перед проведением монтажа, демонтажа и сервисного обслуживания необходимо убедиться, что в помещении не находятся посторонние люди.

- Перед заменой лазерного элемента и сервисным обслуживанием устройства следует подождать 10 минут для того, чтобы прибор охладился. Кроме того, необходимо отключить питание.

- Необходимо убедиться, что напряжение в сети не превышает заявленное на задней панели прибора.

- Кабель питания не должен быть поврежден; во время использования кабель не должен переплетаться с другими проводами.

- Устройство должно быть заземлено.

- Нельзя подключать устройство к диммерному блоку.

- Следует использовать подходящие тросы для установки прибора.

- Нельзя открывать корпус: это может повлечь за собой удар током. Внутри прибора нет частей, подлежащих самостоятельной замене, кроме предохранителя и лазерного диода

- Нельзя самостоятельно чинить предохранитель или замыкать обходную цепь. При замене следует использовать предохранители соответствующего типа.

- Если корпус или лазерный диод имеют видимые повреждения, они должны быть заменены.

Caution

Внутри прибора нет частей, подлежащих самостоятельной замене. Нельзя открывать корпус и пытаться производить ремонт. В случае возникновения проблемы следует связаться с продавцом.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Прибор соответствует стандартам EN/IEC 60825-1. Благодаря уникальному дизайну оптических элементов, прибор не превышает мощности, соответствующей данному классу устройств.

Безопасность и соответствие стандартам

Это устройство произведено в соответствии со стандартами IEC 60825-1 и последующих документах, описывающих лазерные устройства.

Характеристики:

| Класс лазера | 3B |
| --- | --- |
| Красный лазер средней мощности | CW laser 650nm |
| Диаметр луча | <3мм около отверстия |
| Отклонение | <2 mrad |
| Режим поперечной корреляции | TEMmn |
| Охлаждение | Термальный электрический охладитель и вентилятор |
| Отклонение луча | ±40 градусов по осям X & Y |

- Лазерный прибор производит излучение с длиной волны между 400 и 700 нм.

- Используется очень короткое время излучения, влияние на глаза не является очень сильным. Таким образом, прибор может расцениваться, как безопасный

- Нельзя направлять лучи в глаза и оставлять устройство без присмотра.

- Устройство может использоваться только для световых представлений. Класс лазера 3B требует наличия квалифицированного оператора.

Caution Это устройство соответствует стандартам EN/IEC 60825-1 Ed 2, 2007-03 и. Класс лазера 3B. Не направлять в глаза, это может быть опасно.

Caution Несоблюдение приведенных правил может нанести вред людям.

Caution  Нельзя допускать людей в контактных линзах или использовать любые оптические приборы на расстоянии менее метра от устройства.

Предупреждение об открытом корпусе:

Устройство содержит лазерный элемент. При открытом корпусе может происходить выброс значительных доз излучения.

Питание

Параметры напряжения обозначены на задней панели устройства. Прибор должен подключаться к сети питания в соответствии с заявленными параметрами. Не допускается использование диммерных блоков или устройств изменения напряжения в сети питания. Перед подключением прибора к сети питания необходимо убедиться, что напряжение в сети соответствует требованиям устройства

Прибор снабжен разъемом питания. Подключение питание должно соответствовать такой конфигурации:

| Кабель(EU) | Кабель(US) | Контакт | Междунар. |
| --- | --- | --- | --- |
| коричневый | Черный | Фаза | L |
| голубой | Белый | ноль | N |
| Желто-зелен | Зеленый | земля |  |

Использование

Прибор рассчитан на работу в подвешенном состоянии. Крепление необходимо производить при помощи скоб и троса безопасности.

При установке прибора следует направить лучи над помещением (как на нижеприведенном изображении):

Установка прибора

Attention!  Установка должна проводиться только при помощи квалифицированного персонала. Неправильно проведенная установка может повлечь за собой телесные повреждения и поломку оборудования. После установки необходимо проводить регулярные проверки оборудования.

- Перед проведением монтажа и демонтажа необходимо убедиться, что в помещении не находятся посторонние люди.

- Устанавливать прибор можно только в хорошо проветриваемом помещении, вдалеке от легковоспламеняющихся материалов и жидкостей. Устройство должно находиться на расстоянии не менее 50 см от стен.

- Устройство следует устанавливать за пределами мест скопления людей.

- Перед установкой необходимо убедиться, что крепления способны выдержать вес, в 10 раз превышающий вес прибора.

- Устройство должно быть надежно закреплено.

- Нельзя закрывать вентиляционные отверстия во время работы: это может вызвать перегрев.

- Необходимо проводить проверку качества установки оборудования один раз в год.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Задняя панель

| NO | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Переключатель | Включает и выключает питание |
| 2 | Разъем питания | со встроенным отсеком для предохранителя |
| 3 | Вентилятор | Охлаждение (нельзя закрывать это отверстие) |
| 4 | Регулятор чувствительности | Этот регулятор используется для настройки чувствительности. Используется в режиме звуковой анимации. |
| 5 | Переключатель Auto/Music | Переключение между режимами работы: в режиме Music активность лазера синхронизируется с ритмом, в режиме Auto – программы работают автоматически. |

Передняя панель

| NO | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 6 | Индикатор питания | Горит, если прибор включен |
| 7 | Индикатор музыки | Мигает, реагируя на снимаемый микрофоном звук. |
| 8 | Микрофон | Встроенный микрофон используется в режиме звуковой анимации для синхронизации лазерного шоу с ритмом музыки. |
| 9 | Отверстие лазера |  |

| 10 | Предупреждающая надпись | «Отверстие для лазера» |
| --- | --- | --- |
| 11 | Предупреждающая надпись | «Осторожно – лазер класса 3B» |
| 12 | Предупреждающая надпись | Предупреждение об опасности при работе неквалифицированного персонала. |
| 13 | Предупреждающая надпись | «Излучение. Избегайте лазерных лучей. Лазерный прибор класса В |
| 14 | Регулятор | Регулятор угла крепления |
| 15 | Крепление | С отверстием под крепежные болты |

УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

- Периодические перерывы в работе необходимы для  увеличения рабочего цикла устройства.

- Следует производить включение и выключение прибора с небольшим интервалом между ними.

- Необходимо отключать устройство, если оно не используется, а также для замены лазерного элемента и проведения сервисного обслуживания.

Attention  Лазерные лучи начинают испускаться из отверстия через 5 секунд после включения устройства

Существуют 2 режима работы устройства:

1) Автоматический автономный режим:

- Перевести переключатель auto/music в положение “AUTO”.

- Включить устройство.

2) Автономный режим звуковой анимации:

- Перевести переключатель auto/music в положение “MUSIC”.

- Включить устройство.

- Включить ритмичную музыку.

- Поворачивать регулятор чувствительности, пока лучи лазера не начнут совпадать с ритмом.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед проведением сервисного обслуживания необходимо убедиться, что в помещении не находятся посторонние люди.

- Следует отключить прибор от сети питания и дождаться охлаждения корпуса.

- На корпусе, креплении и в месте установке должны отсутствовать повреждения.

- В случае, если оптическая линза имеет видимые повреждения, она должны быть немедленно заменена.

- Кабель питания должен быть заменен в случае повреждения.

- Для защиты устройства от перегрева необходимо прочистить все вентиляторы и вентиляционные отверстия.

- Ежегодно внутренности прибора должны прочищаться при помощи пылесоса или пульверизатора.

- Для улучшения силы светового потока  периодически должна осуществляться чистка внешних и внутренних линз прибора и-или зеркал. Частота чисток зависит от степени загрязненности окружения, в котором эксплуатируется прибор; задымленное или частично загрязненное пространство вызывает более сильную степень загрязнения линз прибора.

- Чистить мягкой тканью с жидкостью для чистки стекол.

- Осторожно осуществлять чистку прибора.

- Чистку внешних линз осуществлять не реже, чем один раз в 30 дней.

- Внутренние линзы очищать не реже, чем раз в 90 дней.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение:

Предохранитель:

Полная мощность:

X/Y угол распр. лучей:

Управление:

Мощность лазера:

Класс лазера:

Стандарт безопасн. лазера:

Рабочая температура:

Вес нетто:

# AC100-240V, 50/60Hz

250V 1.5A плавкий (20mm Glass)

12W

±25°

Автомат. режим / звуковая анимация

100mW Red CW laser ((=650nm)

3B

EN60825-1:1994+A1:2002+A2:2002

10~40С

1.5Kg

# Text boxes

Caution:  Настоятельно рекомендуется использовать квалифицированный персонал для чистки оптики

Неправильная эксплуатация прибора может быть опасна!

Необходимо внимательно ознакомиться с данными правилами перед началом эксплуатации!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Несоблюдение приведенных правил может привести к выбросу дозы излучения.

Установку, использование и обслуживание пробора следует проводить только с помощью квалифицированного персонала.