Руководство пользователя

FOBOS					FOBOS SCAN

- Инструкция  по технике безопасности

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство пользователя и следуйте инструкциям, чтобы предотвратить опасности и повреждения, связанные с неправильной  эксплуатацией.

- Благодарим за покупку нашего прибора световых эффектов. Мы гарантируем, что вы будете довольны его приобретением.

- Инструкции по эксплуатации

  - Перед включением распакуйте и проверьте прибор на предмет возможных повреждений при транспортировке.

  - Откройте крышку и установите лампу/лампы. Будьте осторожны, не касайтесь колбы лампы голыми руками и не устанавливайте лампу с включенным в сеть прибором.

  - Найдите для установки прибора подходящее место, обеспечивающее хорошую вентиляцию.

  - Убедитесь в том, что около места установки нет легковоспламеняющихся материалов. Прибор может нагреваться достаточно сильно.

- Предостережения

  - Прибор необходимо беречь от влажности.

  - При первоначальном использовании прибора могут появиться запахи и дым. 
Эта ситуация нормальна: эти процессы связаны с наличием краски около лампы.

  - Всегда используйте подходящие запасные части (лампы, предохранители ит.д.). В случае замены, используйте только оригинальные запасные части.

  - Удостоверьтесь, что крышка плотно закрыта во время эксплуатации.

  - Перерывы в работе прибора необходимы для продления времени его эксплуатации, так как прибор не рассчитан на непрерывное использование.

  - Не подключайте устройство к диммерному блоку.

- Предупреждения

  - Не забывайте отключать прибор от источника питания в случае проведения любого технического обслуживания.  Внутри прибора нет частей, подлежащих самостоятельной замене. Обслуживание должно производиться только квалифицированным персоналом.

  - Не прикасайтесь к проводам в процессе эксплуатации прибора.

  - Не прикасайтесь к корпусу голыми руками во время эксплуатации, не используйте прибор в присутствии людей, страдающих от эпилепсии.

- Важные примечания

Это устройство прошло проверку, подтвердившую его хорошее состояние и правильность упаковки. Необходимо точно выполнять инструкции и предупреждения данного руководства пользователя. Любые повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией, могут повлечь отмену гарантийных обязательств. Поставщик не несет ответственности за любые проблемы, связанные с невыполнением инструкций, описанных выше.

- Технические характеристики

Напряжение 230V~50Hz

Лампы: 2 х 46 LED

Предохранитель: T 2A

Размеры:

328 х 238 х 184 мм (FOBOS)

382 х 369 х 184 (FOBOS SCAN)

Вес

3,5 кг. (FOBOS)

4,5 кг. (FOBOS SCAN)