a

RINGO SCAN             RINGO

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Содержание

- Инструкции по безопасности

- Технические характеристики

- Лампа

- Управление прибором

4.1 Универсальный DMX контроллер

4.2 Встроенная программа

4.3 Простой контроллер

- Уход за прибором

1. Инструкции по безопасности

ВНИМАНИЕ!

Пожалуйста, внимательно прочтите прилагаемые инструкции: они содержат важные примечания относительно безопасности установки, использования и обслуживания прибора.

- Пожалуйста, сохраняйте данную инструкцию. Если Вы перепродали прибор другому пользователю, пожалуйста, убедитесь, что прибор сопровождается инструкцией.

- Перед использованием распакуйте и проверьте прибор на предмет возможных повреждений при транспортировке.

- Найдите для установки прибора подходящее место, обеспечивающее хорошую вентиляцию. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не закрыты.

- Защищайте окружающую среду, правильно утилизируйте упаковку.

- Работа, связанная с установкой прибора, должна проводиться квалифицированным персоналом.

- Всегда отключайте прибор во время проведения технического обслуживания. Не открывайте прибор, внутри него нет частей, подлежащих самостоятельной замене.

- Во избежание ударов током важно убедиться, что желтый \ зеленый провод заземлен.

- Убедитесь, что около места установки прибора нет легковоспламеняющихся жидкостей, воды и металлических предметов, способных попасть внутрь устройства. Если посторонний предмет попадет внутрь, необходимо немедленно отключить питание. Размещайте прибор в хорошо проветриваемой комнате на расстоянии не менее 15 см. от стен.

- Никогда не прикасайтесь к проводам в процессе эксплуатации прибора, это может стать причиной удара током высокого напряжения.

- В случае возникновения серьезной проблемы немедленно прекратите использование прибора. Никогда не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор. Ремонт и обслуживание прибора, проводимые неквалифицированным персоналом, могут привести к повреждениям. Пожалуйста, свяжитесь с ближайшим авторизированным сервисным центром. Всегда используйте оригинальные запчасти.

2. Технические характеристики

Напряжение AC 230В 50Гц

Мощность лампы 150 Ватт

Предохранитель 20 mm Glass T5A Fast Blow

- Прибор является сканером, работающим в протоколе DMX 512. Он имеет в оснащении 14 гобо (плюс открытое) и 11 цветов (плюс белый), оптическую систему точной фокусировки и шаговый электродвигатель с функцией отключения. В приборе установлен вентилятор.

- Прибор может управляться по протоколу DMX 512 или работать автономно без контроллера.

- Приборы могут быть подключены в режиме Master-slave в необходимом количестве. Существует возможность воспроизводить большое количество встроенных программ, синхронизированных с музыкальным сопровождением (синхронизация осуществляется при помощи внешнего микрофона).

- Пожалуйста, используйте кабели с разъемами XLR 3 pin для подключения приборов.

- Поддерживаются встроенные программы, реализующие функцию «бегущих огней».

- Размеры 500 х 200 х 155 мм / 19,69 х 7,87 х 6,1 дюймов

- Вес 10 кг. / 22 фунта

3. Лампа

Используется разрядная лампа высокой интенсивности, мощность 150 Ватт.

- Всегда выключайте питание перед обслуживанием. Не берите в руки лампу и осветительное устройство, если они еще горячие.

- Не касайтесь лампы голыми руками. Если это все же случилось, очистите лампу при помощи денатурированного спирта и вытрите льняной тряпкой перед установкой.

Замена лампы

- Открутите болты на крышке корпуса.

- Открутите болты на концевой муфте, соединяющей провода, ведущие к лампе.

- Извлеките старую лампу и замените ее на новую.

- Присоедините провод лампы к концевой муфте.

- Закрутите болты

4.Управление прибором

(1) Управление с помощью универсального DMX контроллера

Протокол управления световыми приборами DMX 512 широко используется и может задействовать до 512 рабочих каналов.

- Система, управляемая по протоколу DMX 512, требует наличия контроллера, светового оборудования и кабеля. При помощи XLR кабелей последовательно соедините приборы (от выхода предыдущего к входу последующего устройства). Кабель не может быть разветвлен, не используются кабели типа Y.

- На последнем в цепи приборе должен стоять оконечный резистор с сопротивлением 120 Ом и мощностью 1-4 Вт между вторым pin 2 (DMX-) и третьим pin 3 (DMX+) контактами разъема XLR 3 pin. Подключите его в выходной разъем DMX out последнего в цепи прибора.  Резистор используется для уменьшения ошибок сигнала.

- Протокол DMX 512 использует высокоскоростные сигналы. Не подходящие и поврежденные кабели, спаянные соединения и ржавые разъемы могут исказить сигнал и привести к выключению системы, поэтому необходимо использовать только высококачественные кабели.

- Каждый из приборов должен иметь адресацию для получения сигнала от контроллера. Номера адресов от – до 511 (как правило, 0 и1 равны 1).

- Разъемы XLR 3 pin более распространены, чем 5 pin.

XLR 3 pin распайка – 1 – земля; 2 – (минус - ); 3 – (плюс +)

XLR 5 pin распайка - 1 – земля; 2 – (минус - ); 3 – (плюс +); 4 и 5 не используются.

Таблица настроек DMX 512

Таблица адресации при подключении систем на базе протокола DMX 512

Например:

Канал 1 – DIP 1 в положении ON (=1)

Канал 6 – DIP 2,3 в положении ON (=6)

Канал 1 – DIP 1, 2, 4 в положении ON (=11)

Канал 16 – DIP 5  в положении ON (=16)

(2) Встроенная программа

Приборы могут быть подключены в режиме Master-slave в необходимом количестве, для чего используется последовательное соединение. Встроенная программа выполняется автоматически или активируется звуковым сопровождением.

В случае соединения вращающегося барабана и сканера, барабан должен использоваться в режиме Master.

В режиме Master-Slave переключатели не используются.

Режим «2-LIGHT SHOW»

Переключатель DIP 10, переведенный в положение OFF, означает, что прибор находится в стандартном рабочем режиме, в положении ON - в режиме инверсии цвета. Для создания эффектного светового шоу переведите переключатель DIP 10 в положение ON на всех приборах, подключенных к ведущему. Вы получите эффект инверсии между ведущим и ведомым приборами, даже если у Вас их всего два. Переключатель DIP 10 на ведущем приборе в этом режиме не используется, поскольку он является главным и управляет остальными, подключенными к нему.

(3) Управление с помощью простого контроллера

Простой пульт дистанционного управления используется только в режиме Master – Slave.

Подключив его к 1/4" микрофонному входу ведущего прибора, вы сможете контролировать такие функции приборов, как режим ожидания, переключение между функциями стробирования и управления скоростью.

- STAND BY: Отключение устройства

- STROBE/NEXT: В быстром (FAST) режиме, свет будет стробироваться тремя разными способами:

- Стробирование с различными гобо и цветами

- Синхронное стробирование в белом цвете

- Стробирование в режиме 2-LIGHT

В медленном (SLOW) режиме, нажмите NEXT для того, чтобы переключаться между различными цветами и гобо. Порядок переключения: 12 цветов, затем один гобо.

3. FAST/SLOW. Когда индикатор выключен, это режим FAST. Вращение по горизонтали и по вертикали, а также смена цветов и гобо управляются звуком. Если индикатор горит, это режим SLOW. Вращение по горизонтали и вертикали управляются звуком, а цвет и гобо меняются при помощи кнопки NEXT.

5. Уход за прибором

Чистка внешних и внутренних линз прибора и-или зеркал должна периодически осуществляться для улучшения силы светового потока. Частота чисток зависит от степени загрязненности окружения, в котором прибор эксплуатируется, задымленное или частично загрязненное пространство вызывает более сильную степень загрязнения линз прибора.

- Чистить мягкой тканью с жидкостью для чистки стекол

- Осторожно осуществлять чистку прибора

- Чистку внешних линз осуществлять е реже, чем один раз в 20 дней. Внутренние линзы очищать не реже, чем раз в 30-60 дней.