LED CHAMELEON

Руководство пользователя

###### Профессиональные технологии индустрии развлечений

Оглавление

1. РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ	3

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

3. УСТАНОВКА	5

4. УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ	5

A. Управление в режиме Master/Slave	5

B. Управление простым контроллером Smart Control	5

C. Управление универсальным DMX контроллером	6

5. КОНФИГУРАЦИЯ DMX 512	7

6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ DMX 512	8

7. ЧИСТКА УСТРОЙСТВА	9

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ	11

LED CHAMELEON

Светодиодный колорченчжер

## 1. РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

- Сохраняйте данное руководство по эксплуатации для будущих обращений. В случае продажи устройства другому пользователю, передайте ему также данное руководство.

- При получении прибора, аккуратно раскройте картонную упаковку, проверьте содержимое и убедитесь, что все содержимое на месте и получено  в надлежащем состоянии.  Если какие-либо части оборудования отсутствуют или упаковка повреждена, немедленно свяжитесь с продавцом. Сохраните коробку и весь упаковочный материал для проведения осмотра. Если прибор  подлежит возврату производителю, необходимо производить возврат в заводской упаковке.

- Перед началом эксплуатации, убедитесь, что напряжение и частота источника питания соответствуют требованиям прибора.

- Во избежание поражения эл. током, необходимо заземлить желтый/зеленый  провод.

- Прибор предназначен для эксплуатации в сухом помещении.

- Прибор следует устанавливать в месте с достаточной вентиляцией, на расстоянии по крайней мере 50 см от ближайших стеновых поверхностей. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не блокированы.

- Перед проведением техобслуживания или заменой предохранителя, убедитесь, что прибор отключен от сети питания.

- При замене предохранителя, используйте только предохранитель того же типа.

- Во избежание возгораний, убедитесь, что вблизи прибора нет легко воспламеняемых материалов.

- В случае возникновения серьезной проблемы в эксплуатации, выключите прибор незамедлительно. Не пытайтесь наладить прибор самостоятельно. Ремонтные работы, проводимые неквалифицированным персоналом, могут привести к порче прибора. Свяжитесь с ближайшим сервисным центром. При ремонте должны использоваться только запчасти, аналогичные оригинальным.

- Во избежание поражения эл. током, не трогайте провода во время эксплуатации прибора.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Управление может осуществляться через контроллер DMX512. Прибор также можно использовать индивидуально, без контроллера.

- Приборы можно соединять в цепь в режиме master/slave для проведения широкомасштабных звукоанимационных шоу.

- При подключении приборов в цепь, используются 3-контактные XLR-разъемы/кабеля.

- 3 канала:

Канал1 = Строб

Канал2 = Цвет

Канал3 = Диммер

- Напряжение: 220В

- Частота: 50 Гц

- Светодиод: 1 x 10Вт LED

- Мощность: 19 Вт

- Габариты: 171.3 x 153 x 135 мм

- Вес:2. 3 кг

## 3. УСТАНОВКА

Прибор устанавливается на ферме или на потолке. Для инсталляции на ферме  использовать крепления. Во избежание вибрации и скольжения работающего проектора хорошо закрепляйте устройство. Конструкция, на которую крепится устройство, должна быть надежной и выдерживать массу 10 килограмм на каждый прибор.

## 4. УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

Управление прибором осуществляется в 3 режимах:

A. Master/Slave

B. Ручной контроллер Smart Control

C. Универсальный DMX контроллер

### A. Управление в режиме Master/Slave

Приборы можно соединять в цепь в режиме master/slave для проведения широкомасштабных предварительно запрограммированных звукоанимационных шоу.

Настройки DMX в режиме Master/Slave:

Ведущее устройство (Master unit): DIP-переключатель #1 = ВКЛ.

Ведомые устройства (Slaves units): Все DIP-переключатели = ВЫКЛ.

Контрастное шоу (2-light show):

Включите DIP-переключатель #1 на первом приборе и DIP-переключатель #3 на другом; в этом случае, два прибора будут выдавать контрастные световые программы.

### B. Управление простым контроллером Smart Control

Простой ПДУ используется только в режиме master/slave. При подключении пульта к 1/4” микрофонному разъему первого прибора (DMX-вход не использовать), данный прибор будет контролировать остальные приборы в цепи. Команды: Stand by (режим ожидания), Function (функция) и Mode (режим). Встроенные шоу-программы, запускаемые контроллером Smart Control:

| Stand by | Режим ожидания |
| --- | --- |
| Function | 1. Синхр. строб 2. Несинхр. строб 3.Строб в режиме звуковой анимации | Выбор цвета |
| Режим | Строб (LED выкл.) | Latch (LED вкл.) |

### C. Управление универсальным DMX контроллером

При управлении цепью приборов при помощи универсального DMX контроллера, необходимо назначить DMX адрес DIP-переключателями от 1 до 9, чтобы убедиться, что каждый прибор получит свой DMX сигнал. Для присвоения приборам DMX-адресов в бинарном коде, см. следующую схему.

Схема адресов DMX 512:

| Dip-переключатели | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | #10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 4-light show |

( Примеры:

Канал1：dip / вкл.: #1 (=1)

Канал5：dip / вкл.: #1, #3 (1+4=5)

Канал9：dip / вкл.: #1, #4 (1+8=9)

Канал13：dip / вкл.: #1, #3, #4 (1+4+8=13)

## 5.КОНФИГУРАЦИЯ DMX 512

## 6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ DMX 512

Протокол DMX 512 широко используется в интеллектуальных системах управления светом. Максимальное кол-во каналов - 512.

- Если Вы пользуетесь контроллером с 5-контактным выходом DMX, вам потребуется переходник с 5-контактного разъема на 3-контактный.

- На DMX разъеме последнего прибора в цепи необходимо установить терминатор. Припаяйте резистор сопротивлением 120 Ом 1/4Вт между контактом 1 (DMX-) и контактом 3 (DMX+) 3-контактного разъема XLR и вставьте его в гнездо DMX выхода последнего устройства в цепи.

- Соединение приборов в цепь происходит следующим образом: XLR выход первого прибора подключается к XLR входу следующего прибора в цепи. Нельзя использовать разветвительные кабеля. Сигнал DMX 512 передается с очень большой скоростью, использование некачественных или поврежденных кабелей и паяных соединений, а также ржавых соединений может привести к искажению сигнала и прекращению работы системы.

- Вход и выход DMX осуществляется через сквозные разъемы, чтобы обеспечить поддержание контура протокола DMX в режиме Master/Slave при отключении одного из устройств от сети питания.

- Каждому световому прибору необходимо присвоить адрес для получения данных с контроллера. Номер адреса представляет собой число в интервале от 0 до 511 (0 и 1 обычно равны 1).

- Для уменьшения искажений сигнала, в конце DMX системы должен быть установлен терминатор.

- 3-контактные XLR разъемы используются чаще 5-контактных.

3-контактный разъем XLR: Контакт 1: экран, контакт 2: отрицательный сигнал (-), контакт 3: положительный сигнал (+).

5-контактный разъем XLR: Контакт 1: экран, контакт 2: отрицательный сигнал (-), контакт 3: положительный сигнал (+).

Контакты 4 и 5 не используются.

## 7. ЧИСТКА УСТРОЙСТВА

Для оптимизации светоотдачи, необходимо производить периодическую очистку внутренней и внешней оптики. Частота очистки зависит от условий эксплуатации прибора: эксплуатация в задымленных и грязных помещениях, а также в помещениях с повышенной влажностью может вызвать большее загрязнение оптики прибора.

- Производите очистку мягкой тканью, используя обычные чистящие средства для стекла.

- Насухо вытирайте запчасти.

- Производите очистку внешней оптики по крайней мере раз в 20 дней, внутренней оптики – по крайне мере раз в 30/60 дней.

## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Светодиодный колорченчжер LEMON LED CHAMELEON

Дата выпуска______________________

Серийный номер___________________

Цена______________________________

Продан __________________________ Дата продажи _________

(наименование предприятия торговли)

Гарантийные обязательства

На устройство установлен гарантийный срок  ____ со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение этого срока, в случае обнаружения неисправностей, происшедших по вине завода, при условии соблюдения правил эксплуатации и условий хранения прибора покупатель имеет право на бесплатный ремонт.

Устройство принимается на гарантийный ремонт только при наличии руководства по эксплуатации со всеми отметками.

г. ________________

ул. ___________________

# Text boxes

Пожалуйста, внимательно прочитайте данные инструкции по установке, эксплуатации и техобслуживанию прибора.

Не подключать более 86 приборов к одному источнику питания.

Для подключения большего количества приборов, используйте другой источник питания.

EC – Декларация соответствия

Настоящим заявляем, что наша продукция (световое оборудование) соответствует следующим стандартам и имеет маркировку CE в соответствии с Директивой об электромагнитной совместимости оборудования 89/336/EEC.

EN55014-2: 1997 A1: 2001, EN61000-4-2: 1995; EN61000-4-3: 2002;

EN61000-4-4: 1995; EN61000-4-5: 1995, EN61000-4-6: 1996,

EN61000-4-11: 1994.

а также

## Согласованному стандарту

## EN60598-1: 2000+ALL: 2000+A12: 2002

Безопасность бытовых и аналогичных электроприборов

Раздел 1: Общие требования