ЦИФРОВОЙ БЛОК ПРЯМЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ

Руководство пользователя

Версия 1.0

Поздравляем с приобретением цифрового блока прямых включений Switch 6 DMX. Устройство соответствует международному стандарту сигналов управления DMX 512/1990 и предназначено для безопасной и надёжной работы с консолью DMX 512.Поскольку выходы каналов переключаются реле, Switch 6 DMX пригоден для управления магнитоэлектрическими устройствами низкого напряжения, флуоресцентными лампами, катодными лампами, вентиляторами, небольшими двигателями и др.

1.1 Характеристики

| Каналы управления | 6 |
| --- | --- |
| Режим управления | Релейное переключение |
| Нагрузка | 1 кВт (максимум) на канал (напряжение фазы 220В RMS) |
| Управляющий сигнал | Цифровой сигнал DMX 512/1990 |
| Управление на выходе | Канал вкл: значение DMX512 < 127 Канал выкл: значение DMX512 ≥ 127 |
| Питание | Трёхфазное/однофазное (220В, 50Гц) |
| Потери в режиме ожидания | Приблизительно 10Вт. |
| Габариты | 480мм(Ш)*90мм(Г)*290мм(В) (стандарт 19”, 2 единицы) |
| Масса | Приблизительно 5,7 кг. |

1.2 Лицевая панель Switch-6 DMX

- Кодировщик DIP (настройка начального адреса DMX/выбор режима памяти).

- Индикатор присутствия на входе сигнала DMX-512.

- Индикатор присутствия сигнала на выходе канала.

- 5А предохранители выходных каналов.

- Переключатель питания.

1.3 Задняя панель Switch-6 DMX

- Предохранитель источника питания.

- Выходной разъём XLR-D3F сигнала DMX-512 (сквозной).

- Входной разъём XLR-D3M сигнала DMX5-12.

- Разъёмы для подключения осветительного оборудования (6 каналов).

- Разъёмы для подключения источника питания (3 фазы, 4 проводника и земля).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

2.1 Содержимое упаковки

Один Switch-6 DMX и одно руководство пользователя.

2.2 Подключение к источнику питания

Устройство может подключаться к трёхфазной и однофазной сети питания.

2.2.1 Подключение к однофазной сети питания

Подключите фазу к контактам L1, L2 и L3, ноль к контакту NE, и землю к контакту GND.

2.2.2 Подключение к трёхфазной сети питания

Подключите фазы A/B/C к контактам L1, L2 и L3 соответственно, ноль к контакту NE, и землю к контакту GND.

2.3 Подключение осветительного оборудования

Подключите осветительное устройство к соответствующим разъёмам блока (см. схему).

2.4 Подключение к консоли

Вы можете управлять Switch-6 DMX с помощью консоли, работающей с цифровыми сигналами DMX512. Схему подключения смотрите ниже.

2.4.1 Разъёмы DMX

| Номер контакта | Подключение |
| --- | --- |
| 1 | Земля |
| 2 | S- (сигнал -) |
| 3 | S+ (сигнал +) |

2.4.2 Подключение к консоли

2.5 Управление с лицевой панели устройства

2.5.1 Защита выходов от избыточного тока

На каждом выходе Switch-6 DMX имеется предохранитель 10А.

2.5.2 Настройка адресации DMX-512 и режима памяти

Расположенный на лицевой панели устройства кодировщик DIP имеет две функции:

- Кодировка в двоичном исчислении локального адреса

- Выбор режима памяти

2.5.2.1 Кодировка в двоичном исчислении локального адреса и выбор режима памяти

Локальный адрес вводится переключателями битов 1~9 кодировщика DIP. Локальный адрес – это код номера канала сигнала DMX, который принимается первых каналом данного устройства. Второй канал устройства принимает, соответственно, сигнал канала «локальный адрес + 1», третий - «локальный адрес + 2» и т.д. Если локальный адрес =0, то первый канал устройства принимает сигнал первого канала DMX. Отношение установки кодировщика DIP и кода канала DMX определяется по формуле:

[Суммарное значение битов кодировщика DIP] + 1 = локальный адрес DMX.

Значения положения переключателей DIP: (ON получает значение бита, OFF – значение бита =0)

Значения битов переключателей DIP:

| Бит | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 |

Пример 1:

Локальный адрес DMX = 19.

Установите переключатели второго и пятого битов в положение «ON», а остальные – в положение «OFF». Суммарное значение битов кодировщика 2+16=18, значит, локальный адрес DMX равен: [2+16]+1=19.

Пример 2:

Локальный адрес DMX = 217

Установите переключатели четвёртого, пятого, седьмого и восьмого битов в положение «ON», а остальные – в положение «OFF». Суммарное значение битов кодировщика 8+16+64+128=216, значит, локальный адрес DMX равен: [8+16+64+128]+1=217.

2.5.2.2 Установка режима памяти

Режим памяти устанавливается десятым переключателем кодировщика DIP. Если переключатель находится в положении «А» (сдвинут вверх), память включена. В этом режиме, при исчезновении управляющего сигнала DMX-512 состояние выходных каналов не меняется. Соответственно, если переключатель сдвинут вниз (положение «В»), функция памяти отключается.

2.5.3 Индикатор сигнала DMX

Индикатор мигает во время получения нормального сигнала DMX-512. Если сигнала нет, индикатор не горит.

2.5.4 Индикаторы сигнала на выходах каналов

Индикаторы горят, пока каналы включены.

2.5.5 Переключатель питания

Служит для включения и выключения микрокомпьютера, управляющего блоком прямых включений Switch-6 DMX (I: включен, O: выключен).

Для заметок