РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

(Модель: LED Wall -1W)

Оглавление

1.Краткое описание	3

2.Инструкции по безопасности	4

3.Габариты	5

4.Основные особенности	5

5. Функции управления DMX	6

6.Работа дисплея	7

7.Навигация в меню	8

8.Инструкции по эксплуатации	10

9. Подключение кабеля XLR	10

10.Схема подключения	12

11.Поиск и устранение неисправностей	13

12.Технические характеристики	15

13. Свидетельство о приемке и продаже	16

# 1.Краткое описание

- Введение

Благодарим за покупку системы заливного цвета LED wall. Во избежание повреждений и поломок, вызванных неправильным использованием, перед началом эксплуатации внимательно прочитайте инструкции по безопасности.

- Описание прибора

Обтекаемый корпус этого светодиодного светильника с функцией смены цвета покрыт алюминием. В качестве источника света используются мощные светодиоды красного, зеленого и синего цвета с возможностью индивидуального изменения яркости. Устройство отличается небольшим весом и энергопотреблением, стабильной работой и большим сроком службы.  Встроены программы диммера, стробоскопа, эффект воды, постепенных переходов, угасания, и т.д. Для управления прибором используется протокол DMX 512.

- Packing list

  - LED Wall-1W   1 шт

  - Крепление    2 шт.

  - DMX кабель 1 шт.

  - Водонепроницаемый кабель электропитания  1 шт.

  - Руководство пользователя

  - Гарантийный талон

# 2.Инструкции по безопасности

- Внимание!

! Ремонтные работы должны производиться только квалифицированным персоналом;

! Перед началом работ по настройке, техобслуживанию и перемещению устройства, убедитесь, что прибор выключен из сети питания;.

! При работающем приборе, не смотрите непосредственно на источник света;

- Инструкции по безопасной эксплуатации

● Убедитесь, что напряжение и другие параметры тока в сети соответствуют рабочему напряжению данного светового прибора.

● Перед установкой, убедитесь в надежности крепления прибора, а также в том, что он доставлен в целости и сохранности, без видимых дефектов.

● Данный световой прибор предназначен для использования как внутри, так и снаружи помещений. Рабочая температура устройства не превышает 40 градусов

●Приборы можно устанавливать в любом положении, при условии достаточного пространства для вентиляции. Убедитесь, что в радиусе 0,5 м от прибора отсутствуют горючие и взрывоопасные вещества.

● При подключении, соблюдайте схему заземления(желтые/зеленые кабеля).

# 3.Габариты

# 4.Основные особенности

- Высококачественные светодиоды отличаются низким электропотреблением, высокой яркостью, стабильной работой и большим сроком службы

- Светодиод каждого цвета имеет 256 градаций яркости. Сочетание RGB выдает более 16,7 миллионов цветов.

- Диммер 0%-100%, стробоскоп, постепенный переход, мгновенный переход

- Контроллер DMX512，2 кнопки для установки адреса DMX, 12 светодиодов, 4 поля по 3 пикселя.

- Управление в режиме auto run/звуковой анимации/мастер-слэйв/ multi-machine control

- Переключатель питания для обеспечения стабильности работы светодиодов

- Кол-во каналов DMX512: 16 каналов

# 5. Функции управления DMX

| Канал | Значение DMX | Функция управления |
| --- | --- | --- |
| CH1 | 0——10 | Диммер |
|  | 11——51 | Диммер+строб |
|  | 52——91 | Постепенный переход |
|  | 92——131 | Режим 1 |
|  | 132——150 | Режим 2 |
|  | 151——169 | Режим 3 |
|  | 170——189 | Режим 4 |
|  | 190——209 | Режим 5 |
|  | 210——229 | Режим 6 |
|  | 230——249 | Режим 7 |
|  | 250——255 | Комбинированная модель-7 |
| CH2 | 0-9 | Яркость красного (от одного пикселя к другому) |
|  | 10-255 | Яркость красного от 0 до 100% |
| CH3 | 0-9 | Яркость зеленого (от одного пикселя к другому) |
|  | 10-255 | Яркость зеленого от 0 до 100% |
| CH4 | 0-9 | Яркость синего (от одного пикселя к другому) |
|  | 10-255 | Яркость синего от 0 до 100% |
| CH5 | 0-255 | Яркость первого красного пикселя от 0 до 100% |
| CH6 | 0-255 | Яркость первого зеленого пикселя от 0 до 100% |
| CH7 | 0-255 | Яркость первого синего пикселя от 0 до 100% |
| CH8 | 0-255 | Яркость второго красного пикселя от 0 до 100% |
| CH9 | 0-255 | Яркость второго зеленого пикселя от 0 до 100% |
| CH10 | 0-255 | Яркость второго синего пикселя от 0 до 100% |
| CH11 | 0-255 | Яркость третьего красного пикселя от 0 до 100% |
| CH12 | 0-255 | Яркость третьего зеленого пикселя от 0 до 100% |
| CH13 | 0-255 | Яркость третьего синего пикселя от 0 до 100% |
| CH14 | 0-255 | Яркость четвертого красного пикселя от 0 до 100% |
| CH15 | 0-255 | Яркость четвертого зеленого пикселя от 0 до 100% |
| CH16 | 0-255 | Яркость четвертого синего пикселя от 0 до 100% |

# 6.Работа дисплея

Пост.ток,                                     Переменный ток

18В

- A：кнопка выбора функций

- B：кнопка выбора настроек

# 7.Навигация в меню

- “A” - кнопка выбора функций, “B ” - кнопка выбора настроек. Данные кнопки работают в связке с протоколом DMX и встроенной программой управления.

  - Режим работы в протоколе DMX: Когда прибор работает в режиме DMX, на экране отображается трехзначный код прибора (от 001 до 512), что означает, что прибор получает сигнал протокола DMX512.

  - Встроенная программа: если первая буква слева - буква “P”, это означает, что прибор работает в режиме встроенной программы, следующий символ от 0 до A, предназначен для выбора программы, третий символ служит для внесения изменений в программу.

- Порядок действий:

- В режиме DMX, сначала нажмите на “A”, после чего замигает первая цифра слева, затем нажмите на “B” , чтобы присвоить DMX адрес, настроить разряд сотен от 0 до 5.

- Нажмите на “A” второй раз, после чего замигает вторая цифра слева, затем нажмите на “B” , чтобы настроить десятки от 0 до 9

- Нажмите на “A” в третий раз,  после чего замигает третья цифра слева, затем нажмите на “B”, чтобы настроить единицы от 0 до 9

- Нажмите на “A” в четвертый раз, переключитесь в режим работы встроенной программы, первый символ на дисплее будет “P” , второй относится ко встроенным программам, для выбора встроенной программы от 0 до 9 нажмите на “B”, для перехода в режим ожидания нажмите на “A”.

- Нажмите на “A” в пятый раз, замигает третий символ, для изменения встроенной программы, нажмите на B.

- Нажмите на “A” в шестой раз, снова переключитесь в режим DMX, чтобы вернуться к 1-му шагу.

- Подробное описание встроенной программы（Pr- -）

Встроенная программа прибора-мастера генерирует сигналы синхронизации и отправляет их на ведомые приборы. Ведомый прибор должен работать в режиме DMX, код адреса должен быть А001, только в этом случае будет приниматься сигнал с ведущего прибора. Только один прибор может быть ведущим, остальные приборы будут ведомыми.

- “P11-P19”: Красный диммер. Порядок действий: нажмите на “A”, пока не замигает последняя цифра, затем нажмите на кнопку “B” , чтобы настроить яркость красного диммера (0-9, самая большая яркость - 9)

- “P21-P29”: Синий диммер. Порядок действий - см. выше. (0-9, самая большая яркость - 9)

- “P31-P39”: Зеленый диммер. Порядок действий - см. выше. (0-9, самая большая яркость - 9)

- “P41-P49”: Диммер цвета индиго. Порядок действий - см. выше. (0-9, самая большая яркость - 9)

- “P51-P59”: Фиолетовый  диммер. Порядок действий - см. выше. (0-9, самая большая яркость - 9)

- “P61-P69”: Белый диммер. Порядок действий - см. выше. (0-9, самая большая яркость - 9)

- “P71-P79”: Белый строб. (самое быстрое значение - P71)

- “P81-P89”: Эффект «Auto run». (самое быстрое значение - P81)

- “P91-P99”: Плавное изменение. (самое быстрое значение - P91)

- “PA1-PA9”:  Отсутствие эффекта.

4. Мигание экрана сигнализирует о сохранении настроек. Если в течение 8 секунд не нажимать на кнопки, автоматически сохраняются текущие настройки. При следующем включении прибора будут отображаться данные настройки.

# 8.Инструкции по эксплуатации

- Режим Master/Slave

Master：Ведущий прибор синхронизирует работу остальных, ведомых приборов. Во избежание конфликта с управляющими сигналами DMX512, последние

должны быть отключены. Если путь сигнала превышает 60 метров (20 приборов),

необходимо использовать усилитель сигнала.

Slave：Ведомый прибор должен работать в режиме DMX, код адреса должен быть А001, только в этом случае будет приниматься сигнал с ведущего прибора. Только один прибор может быть ведущим, остальные приборы будут ведомыми.

# 9. Подключение кабеля XLR

- Кабель XLR：

Стандартное XRL подключение представляет собой разъем  на одном конце кабеля и гнездо на другом.

Распайка соединений:

Конфигурация контактов XLR

Контакт 1 = Экран

Контакт 2 = -

Контакт 3 = +

Примечание：во избежание сбоев и помех при передаче сигнала, рекомендуется на выходном гнезде последнего прибора в цепи установить терминатор, представляющий собой простой разъем XLR со 120-Омным резистором (1/4Вт), соединяющим контакты 2 и 3, см. рисунок ниже:

- Переход с 3-контактного на 5-контактное XLR соединение

В случае, если выходное соединение DMX512 контроллера 5-контактное, пожалуйста, используйте переходник с 5-контактного на 3-контактный разъем.

| Переход с 3-контактного на 5-контактное XLR соединение |
| --- |
| Соединение | 3-контактное гнездо XLR (выход） | 3-контактный разъем XLR (вход） |
| Экран | Контакт 1 | Контакт 1 |
| Сигнал - | Контакт 2 | Контакт 2 |
| Сигнал + | Контакт 3 | Контакт 3 |
| Не используется |  | Не используется |
| Не используется |  | Не используется |

# 10.Схема подключения

- Схема подключения серии приборов:

# 11.Поиск и устранение неисправностей

| Проблема | Возможное решение |
| --- | --- |
| Проектор не включается | Проверьте источник питания Проверьте, включен ли переключатель питания Проверьте предохранитель |
| Не работает управление DMX | Проверьте подключение кабеля DMX Проверьте, работает ли контроллер DMX512 Проверьте кабель DMX Убедитесь, что проектор находится в режиме DMX, и ему присвоен адрес A001 |
| Тусклый дисплей | Мигнул ли индикатор 1 раз при подключении к источнику питания?Если да, то источник питания в норме. В противном случае, проверьте, включен ли переключатель питания и трансформатор Убедитесь, что напряжение питания на входе платы дисплея в норме Проверьте, плотно ли подключен кабель питания платы дисплея Проверьте основную плату устройства Замените дисплей |
| LED not light | Мигнул ли индикатор 1 раз при подключении к источнику питания? Если да, то источник питания в норме. В противном случае, проверьте, включен ли переключатель питания и трансформатор Убедитесь, что напряжение питания на входе платы дисплея в норме Проверьте, плотно ли подключен кабель питания платы дисплея Замените основную плату устройства Замените дисплей |
| Некоторые светодиоды не горят | Светодиоды подключаются последовательно, так что проверьте, плотно ли подключены другие светодиоды Проверьте светодиод тестером. Возможно, потребуется замена светодиода Проверьте ограничивающий ток резистор Проверьте напряжение постоянного тока, питающего плату дисплея |
| Светодиоды одного цвета всегда яркие /всегда тусклые | Проверьте переключатель этого цвета Замените плату управления |

Примечание: Вышеперечисленные операции производятся только

квалифицированными специалистами!

# 12.Технические характеристики

- Входное напряжение: 100В-264В/50-60Гц переменного тока

- Потребляемая мощность: 50 Вт

- Тип лампы: светодиод (1 Вт)

- Характеристики лампы: красные, 12 шт, зеленые, 12 шт, синие, 12 шт.

- Время работы ламп: 50000-100000 часов

- Режимы работы: автономный/ master -slave

- Каналы: 16

- Угол раскрытия луча: 25°

- Сопротивление изоляции：более 2 MΩ

- Габариты:1009*79*100 мм

- Масса нетто: 4 кг