LED Spot 400

PR-8150

Данное руководство по эксплуатации содержит важную информацию по безопасной установке и эксплуатации этого прожектора.  Внимательно ознакомьтесь с настоящими инструкциями и храните их в надежном месте для использования в будущем.

Компания PR LIGHTING LTD

http://www.pr-lighting.com

СОДЕРЖАНИЕ:

| БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЖЕКТОРА | 3 |
| --- | --- |
| УТАНОВКА ПРОЖЕКТОРА | 4 |
| УСТАНОВКА ЛАМПЫ | 4 |
| ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ | 5 |
| УПРАВЛЯЮЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ | 5 |
| ТЕРМИНАТОР DMX | 6 |
| ОПЦИИ НАСТРОЙКИ - КОНФИГУРАЦИЯ ПРОЖЕКТОРА | 6 |
| НАСТРОЙКА СТАРТОВОГО АДРЕСА DMX | 6 |
| РЕЖИМ MASTER/SLAVE | 7 |
| РЕЖИМ STAND-ALONE | 7 |
| МЕНЮ OPERATION | 8 |
| ЗАМЕНА ГОБО | 12 |
| ПРОТОКОЛ DMX | 13 |
| ИНДИКАЦИЯ СВЕТОДИОДНОЙ ТРУБКИ | 12 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ | 16 |
| СМАЗКА | 16 |
| ПОДДЕРЖАНИЕ ЧИСТОТЫ ПРОЖЕКТОРА | 16 |
| УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ | 17 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 18 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА | 20 |
| КОДЫ ЗАКАЗА ДЕТАЛЕЙ | 21 |

Поскольку мы постоянно работаем над улучшением своей продукции, то рабочие параметры могут быть изменены без предварительного согласования.   Несмотря на то, что была использования вся имеющаяся информация при подготовке настоящего руководства, мы оставляем за собой право вносить изменения в рабочие параметры в процессе усовершенствования изделия.   Издательство не может нести ответственность за точность размещенной в настоящем документе информации или за любые вытекающие из этого последствия.

Каждое устройство полностью проверено и надлежащим образом упаковано производителем.  Перед установкой или использованием устройства убедитесь в отсутствии повреждений упаковки и/или устройства.  При наличии любых поломок или повреждений, вызванных транспортировкой, свяжитесь Вашим дилером и ни в коем случае не используйте устройство.  Производитель и/или дилер не несет ответственность за любую неисправность, вызванную неправильным использованием устройства.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Вместе с прожектором упакованы следующие принадлежности:

| Название: | Количество | Ед. изм. | Замечание: |
| --- | --- | --- | --- |
| G-образные зажимы | 2 | Шт. |  |
| Кабель XLR | 1 | Шт. | 5-штырьковый разъем |
| Трос безопасности | 1 | Шт. |  |
| Настоящее руководство | 1 | Шт. |  |
| Ω-образные зажимы | 2 | Шт. | Варианты |

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЖЕКТОРА

Во время распаковки или перед утилизацией картонной коробки убедитесь в отсутствии каких-либо повреждений, вызванных транспортировкой.   При наличии любых поломок или повреждений, вызванных транспортировкой, свяжитесь Вашим дилером и ни в коем случае не используйте устройство.

Прожектор предназначен только для внутренней установки и  соответствует  степени защиты IP20. Допускается  использование только в сухом помещении.  Храните данное устройство в местах, защищенных от дождя и влаги, перегрева, а также пыли.    Не допускается контакт с водой или любыми другими жидкостями.

Не допускается монтаж прожектора непосредственно на воспламеняющихся поверхностях.

К установке, эксплуатации и техническому обслуживанию прожектора допускается только квалифицированный персонал.

Прожектор должен устанавливаться в помещении с достаточной вентиляцией, на расстоянии не менее 50 см  от прилегающей  поверхности стенки.  Убедитесь, что вентиляционные отверстия не заблокированы.

Не направляйте луч на легковоспламеняющиеся поверхности, минимальное расстояние должно быть 1,3 м.     1.3м

Не допускайте прямого попадания света от лампы.  Свет от прожектора может вызвать повреждения глаз.

Не пытайтесь разобрать и/или внести какие-либо изменения в конструкцию прожектора.

Электрические соединения должны выполняться только квалифицированным персоналом.

Перед установкой убедитесь, что напряжение и частота питающей сети соответствует техническим требованиям к системе электропитания прожектора.

Каждый прожектор должен быть правильно заземлен, а схема контура заземления должна соответствовать всем релевантным стандартам.

Не подключайте данное устройство к диммеру любого типа!

Убедитесь, что питающий шнур не защемлен или не поврежден острыми предметами.  Не допускается касания питающего шнура с другими кабелями!  Держите питающий шнур только за штепсельную вилку.  Запрещается тянуть за питающий шнур, чтобы вытащить вилку из розетки.

Не допускается установка прожектора без дополнительной оснастки безопасности.   Для этой цели предусмотрен предохранительный трос; схема его закрепления представлена в разделе "установка прожектора".

Экраны и линзы должны заменяться при наличии видимых повреждений, существенно снижающих их эффективность, например,  трещины или глубокие царапины.

Температура наружной поверхности осветительного прибора после 5 минут работы составляет 45 градусов, при установлении устойчивого режима температура достигает 50 градусов.

Внутри устройства нет частей, доступных для обслуживания пользователем - не открывайте корпус  и не используйте прожектор без защитных кожухов.

При возникновении любых вопросов всегда обращайтесь к региональному дилеру или производителю.

Всегда отключайте устройство от питающей сети перед проведением очистки или профилактических работ!

УТАНОВКА ПРОЖЕКТОРА

Возьмите из пакета 2 зажима и предохранительный трос, установите хомуты на нижней стороне оснастки при помощи двух фиксаторов, прикрепленных к каждому зажиму.  Повесьте оснастку на конструкцию и закрепите винтами, прикрепленными к каждому зажиму.  (См. НАДПИСЬ  на нижней стороне основания, как показано выше).   Предохранительный трос пропускается через 2 отверстия безопасности!  Прожектор всегда должен быть надежно  закреплен для предотвращения вибраций и соскальзывания во время работы.  Убедитесь, что конструкция, на которую монтируется прожектор,  достаточно надежна и крепка для удержания массы каждого прожектора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

1.  Не допускается поднимать или переносить прожектор, удерживая его за зажимы - используйте для этого специальные РУЧКИ.

2. Для обеспечения безопасности предохранительный трос должен выдерживать 10 кратный вес устройства

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ

Соедините питающий шнур следующим образом:

L (фаза) = коричневый

E (земля) = желтый/зеленый

N (нейтрал) = синий

Используйте вилку, входящую в комплект поставки,  для подключения прожектора к питающей сети с учетом напряжения и частоты, указанной на панели прожектора.    Рекомендуется поставлять каждый  прожектор отдельно, чтобы обеспечить возможность автономного выключения и отключения.

ВАЖНО

Каждый прожектор должен быть правильно заземлен, а схема контура заземления должна соответствовать всем релевантным стандартам.

УПРАВЛЯЮЩЕЕ СОЕДИНЕНИЕ

Соединение между контроллером и проектором, а также соединение между двумя различными  проекторами должно выполняться  посредством 2-жильного экранированного кабеля с диаметром каждой жилы не менее 0,5 мм.  Соединения к проектору осуществляются посредством 5- или 3-х штырьковых штекеров и разъемов типа XLR (входит в комплект поставки).  Схема соединения разъемов  XLR представлена выше.

Примечание: Не допускается касание штырьков к металлическому корпусу или друг к другу.  Не допускается соединение корпуса штекера при любых условиях.  Для приема цифровых управляющих сигналов используется протокол  DMX512 (1990).

Подключите выход контроллера к входу первого устройства, а выход первого устройства к входу второго устройства.  И наконец, подключите выход последнего устройства к терминатору DMX, как показано ниже.

ТЕРМИНАТОР DMX

В режиме контроллера,  на последнем устройстве в цепи, выход DMX должен быть подключен к терминатору DMX.   Благодаря этому предотвращается электрический шум из-за возмущения и искажения управляющих сигналов DMX.

Терминатор  DMX - это простой коннектор XLR с  сопротивлением 120 Ом, подключенным  параллельно выводам  2 и 3, который вставляется в выходное гнездо на последнем прожекторе в цепи.  Соединения представлены ниже.

УСТАНОВОЧНЫЕ ОПЦИИ - КОНФИГУРАЦИЯ ПРОЖЕКТОРА

Несложная конфигурация прожектора может быть выполнена посредством кнопочного переключателя и ЖК-дисплея.  После включения прожектора на ЖК-дисплее отображается адрес DMX, указанный и сохраненный пользователем в последний раз. Возможно сброс и повторное сохранение указанного адреса по вашему усмотрению.

Запустите прожектор. Нажмите кнопку ENTER в течение более 5 секунд для разблокировки панели управления.

Используйте кнопки  UP (вверх) и DOWN (вниз) для просмотра различных опций настройки.     Предусмотрены 10 различных кодов опции, начиная с адреса DMX до пользовательской памяти, причем, каждому коду соответствует отдельная  функция.

Нажмите кнопку ENTER  для сохранения параметров настройки или входа в следующее меню.

Используйте кнопки  UP (вверх) и DOWN (вниз) для переключения.

Нажмите кнопку FUNC для последовательного возврата в верхнее меню. При отсутствии активных действия в течение нескольких минут на экране автоматически отображается статус по умолчанию.

НАСТРОЙКА СТАРТОВОГО АДРЕСА DMX

Для каждого прожектора  должен задаваться стартовый адрес DMX, чтобы прожектор правильно реагировал на правильные управляющие сигналы.   Стартовый адрес DMX - это номер канала, с которого прожектор начинает "прослушивать"  информацию о цифровом управлении, отправленную от контроллера.   Для прожектора используются три режима  DMX. Это стандартный, расширенный и урезанный режим.  Например, в стандартном режиме используется 18 каналов, причем для канала № 1  задается адрес прожектора 001,  для канала 2 задается адрес прожектора 019,  для канала 3 задается адрес прожектора 037,  для канала 4 задается адрес прожектора 055 и так далее.

Запустите прожектор. Нажмите кнопку ENTER в течение более 5 секунд для разблокировки панели управления.

Нажмите кнопку  FUNC для отображения адреса DMX;

Воспользуйтесь кнопками  UP и DOWN, чтобы задать адрес;

Нажмите клавишу ENTER для подтверждения;

Нажмите кнопку FUNC для последовательного возврата в верхнее меню.

РЕЖИМ STAND-ALONE (АВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ)

Включите прожектор без подключения к контроллеру, запустите режим "master" на панели управления,  при этом прожектор автоматически включится в режиме "Stand-Alone".

РЕЖИМ MASTER/SLAVE

Без использования контроллера многие проекторы можно одновременно запускать в режиме Master/Slave (Основной/подчиненный), путем их подключения друг к другу.    Выберите один прожектор в качестве основного с включенным основным режимом опций настройки. Выберите остальные проекторы в качестве подчиненных  с включенным подчиненным режимом опций настройки и стартовым адресом DMX “001”.

Подключите выход контроллера к входу первого устройства, а выход первого устройства к входу второго устройства.  И наконец, подключите выход последнего устройства к терминатору DMX, как показано ниже.

МЕНЮ OPERATION

| 1-й УРОВЕНЬ | 2-й УРОВЕНЬ | 3-й УРОВЕНЬ | 4-й УРОВЕНЬ |
| --- | --- | --- | --- |
| AddR Адрес DMX | XXX （XXX:1~512） |  |  |
| CNFG Настройка конфигурации | DMX Режим DMX (По умолчанию :：STd) | STd Стандартный режим |  |
|  |  | EXT Расширенный режим |  |
|  |  | SHRT Укороченный режим |  |
|  | dISP Настройка дисплея (По умолчанию: ON) | ВКЛ. |  |
|  |  | ВЫКЛ. Отключение цифрового CRT- монитора (с электронно-лучевой трубкой) без нажатия клавиши в течение 5 минут. |  |
|  | xyCH Функция переключения Панорама - Наклон （(По умолчанию - OFF) | ВЫКЛ. Отключение функции переключения Панорама - Наклон |  |
|  |  | ВКЛ. Включение функции переключения функции Панорама - Наклон |  |
|  | xyCP Инвертирование Панорама - Наклон （(По умолчанию - OFF) | ВЫКЛ. Отключение функции инвертирования Панорама - Наклон |  |
|  |  | ВКЛ. Включение функции инвертирования Панорама - Наклон |  |
|  | mORS Настройка режима Master/Slave (Основной/Подчиненный) режим (По умолчанию :slave)） | SLAV Подчиненный режим |  |
|  |  | mAST Основной режим |  |
|  | FACT Востановить значения по умолчанию | yES |  |
|  | TRmd(1) Параметры передачи | yES |  |
| INFO (Информация) | TImE (Время использования устройства) | XXXX |  |
|  | VER (Версия программного обеспечения) | X.X.X |  |
| TEST Режим тестирования | LAmP Лампа | ВКЛ. |  |
|  |  | ВЫКЛ. |  |
|  | COwH Цветовое колесо | НЕТ белый |  |
|  |  | Cw1-CW7 Светофильтры 1 - 7 |  |
|  |  | FORw Вращение вперед |  |
|  |  | STOP Остановка в белом положении |  |
|  |  | REVE Вращение в обратную сторону |  |
|  | IRIS Ирис | НЕТ Белый |  |
|  |  | SmAL Минимальный ирис |  |
|  |  | IR1 Эффект ириса 1 |  |
|  |  | IR2 Эффект ириса 2 |  |
|  | FGwH Фиксируемое колесо гобо | НЕТ Белый |  |
|  |  | FGw1-FGw7 Гобо 1 - 7 |  |
|  |  | FORw Вращение вперед |  |
|  |  | REVE Вращение в обратную сторону |  |
|  |  | GWS1-GWS6 Эффект дрожания 1 - 6 |  |
|  | RGwH Вращающее колесо гобо | НЕТ Белый |  |
|  |  | FGw1-FGw7 Гобо 1 - 7 |  |
|  |  | FORw Вращение вперед |  |
|  |  | REVE Вращение в обратную сторону |  |
|  |  | GWS1-GWS6 Эффект дрожания 1 - 6 |  |
|  | GORO Вращение гобо | СТОП |  |
|  |  | FORw Вращение вперед |  |
|  |  | REVE Вращение в обратную сторону |  |
|  | PRIS Призма | NO Без призмы |  |
|  |  | HAVE С призмой |  |
|  | PRRO Вращение призмы | STOP |  |
|  |  | FORw Вращение вперед |  |
|  |  | REVE Вращение в обратную сторону |  |
|  | FOCU Фокус | 0-255 |  |
|  | ZOOm Масштабирование | 0-255 |  |
|  | Панорама | 0-255 |  |
|  | НАКЛОН | 0-255 |  |
|  | P*TS Скорость панорамирования/наклона | 0-255 |  |
|  | RESE Сброс | YES |  |
| mENU Режим работы | dmx Режим DMX |  |  |
|  | PRUN Запуск по запрограммированной памяти |  |  |
|  | ERUN Запуск по пользовательской памяти |  |  |
|  | ET XX Пользовательская память 01 - 16 | CH01 Строба | 0-255 |
|  |  | CH02 Диммер | 0-255 |
|  |  | CH03 Цветовое колесо | 0-255 |
|  |  | CH04 Ирис | 0-255 |
|  |  | CH05 Колесо F-гобо | 0-255 |
|  |  | CH06 Вращающее колесо гобо | 0-255 |
|  |  | CH07 Вращение гобо | 0-255 |
|  |  | CH08 Призма | 0-255 |
|  |  | CH09 Вращение призмы | 0-255 |
|  |  | CH10 Фокус | 0-255 |
|  |  | CH11 Масштабирование | 0-255 |
|  |  | CH12 Панорама | 0-255 |
|  |  | CH13 Наклон | 0-255 |
|  |  | CH14 Скорость панорамирования/наклона | 0-255 |
|  |  | CH15 Время удержания сцены | 0-255 Время =X*40 мс |

Замечание:

- В режиме синхронного управления большим количеством прожекторов возможна передача следующих параметров от устройства "master": режим DMX, настройки дисплея, рабочий режим (пользовательская память);

- Ввод параметров всех прожекторов автоматически устанавливается в режиме "slave".

ЗАМЕНА ГОБО

Отключите устройство от питающей сети. Открутите 4 крепежных  винта и осторожно снимите крышку.

Для замены  гобо на фиксированном гобо: Снимите вручную гобо и установите новое гобо в соответствующее положение.

Для замены  гобо на вращающемся колесе гобо: Снимите вручную  держатель гобо  вместе гобо с колеса гобо.

Pull out the spring and drop the old gobo out of the holder.

Вставьте новое гобо в держатель, далее вставьте пружину узким концом к гобо.

Втолкните конец пружины под кромку держателя.

Поднимите пружинный зажим и установите держатель гобо в исходное положение, в случае необходимости, воспользуйтесь небольшой отверткой.

Примечание: Не допускайте касание голыми руками в  случае использования стеклянного гобо -  воспользуйтесь чистым и мягким куском материи.

Закройте заднюю крышку и затяните 4 крепежных винта.

ПРОТОКОЛ DMX

| Укороченный режим | Стандартный режим | Расширенный режим | ФУНКЦИЯ | DMX | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | Строба | 000-015 | Черный |
|  |  |  |  | 016-255 | Скорость стробирования - от медленного к быстрому |
| 2 | 2 | 2 | Диммер | 000-255 | Диммирование - от темного к светлому (0-100%) |
|  |  | 3 | Точное диммирование | 000-255 | Диммирование с точностью 16 бит |
| 3 | 3 | 4 | Цветовое колесо | 000-015 | Белый |
|  |  |  |  | 016-031 | Цвет 1 |
|  |  |  |  | 032-047 | Цвет 2 |
|  |  |  |  | 048-063 | Цвет 3 |
|  |  |  |  | 064-079 | Цвет 4 |
|  |  |  |  | 080-095 | Цвет 5 |
|  |  |  |  | 096-111 | Цвет 6 |
|  |  |  |  | 112-127 | Цвет 7 |
|  |  |  |  | 128-159 | Вращение радуги - от медленного к быстрому |
|  |  |  |  | 160-223 | Остановка в белом положении |
|  |  |  |  | 224-255 | Обратное вращение радуги - от медленного к быстрому |
| 4 | 4 | 5 | Ирис | 000-207 | Изменение ириса от большого к маленькому |
|  |  |  |  | 208-223 | Эффект ириса 1 |
|  |  |  |  | 224-239 | Эффект ириса 2 |
|  |  |  |  | 240-255 | Эффект ириса 3 |
|  |  | 6 | Точное изменение размера ириса | 000-255 | Изменение размера ириса с точностью 16 бит |
| 5 | 5 | 7 | Фиксируемое колесо гобо | 000-015 | Чисто |
|  |  |  |  | 016-031 | Гобо 1 |
|  |  |  |  | 032-047 | Гобо 2 |
|  |  |  |  | 048-063 | Гобо 3 |
|  |  |  |  | 064-079 | Гобо 4 |
|  |  |  |  | 080-095 | Гобо 5 |
|  |  |  |  | 096-111 | Гобо 6 |
|  |  |  |  | 112-127 | Гобо 7 |
|  |  |  |  | 128-143 | Вращение - от медленного к быстрому |
|  |  |  |  | 144-159 | Обратное вращение - от медленного к быстрому |
|  |  |  |  | 160-175 | Эффект дрожания гобо 1 - от быстрого к медленному |
|  |  |  |  | 176-191 | Эффект дрожания гобо 2 - от быстрого к медленному |
|  |  |  |  | 192-207 | Эффект дрожания гобо 3 - от быстрого к медленному |
|  |  |  |  | 208-223 | Эффект дрожания гобо 4 - от быстрого к медленному |
|  |  |  |  | 224-239 | Эффект дрожания гобо 5 - от быстрого к медленному |
|  |  |  |  | 240-255 | Эффект дрожания гобо 6 - от быстрого к медленному |
| 6 | 6 | 8 | Вращающее колесо гобо | 000-015 | белый |
|  |  |  |  | 016-031 | Гобо 1 |
|  |  |  |  | 032-047 | Гобо 2 |
|  |  |  |  | 048-063 | Гобо 3 |
|  |  |  |  | 064-079 | Гобо 4 |
|  |  |  |  | 080-095 | Гобо 5 |
|  |  |  |  | 096-111 | Гобо 6 |
|  |  |  |  | 112-127 | Гобо 7 |
|  |  |  |  | 128-143 | Скорость вращения - от медленного к быстрому |
|  |  |  |  | 144-159 | Обратное вращение - от медленного к быстрому |
|  |  |  |  | 160-175 | Эффект дрожания гобо 1 - от быстрого к медленному |
|  |  |  |  | 176-191 | Эффект дрожания гобо 2 - от быстрого к медленному |
|  |  |  |  | 192-207 | Эффект дрожания гобо 3 - от быстрого к медленному |
|  |  |  |  | 208-223 | Эффект дрожания гобо 4 - от быстрого к медленному |
|  |  |  |  | 224-239 | Эффект дрожания гобо 5 - от быстрого к медленному |
|  |  |  |  | 240-255 | Эффект дрожания гобо 6 - от быстрого к медленному |
| 7 | 7 | 9 | Вращение гобо | 000-207 | индекс 0 - 540° |
|  |  |  |  | 208-223 | Обратное вращение - от медленного к быстрому |
|  |  |  |  | 224-239 | Остановка вращения |
|  |  |  |  | 240-255 | Обратное вращение - от медленного к быстрому |
|  | 8 | 10 | Точное вращение гобо | 000-255 | Точность вращения гобо в 16 бит |
| 8 | 9 | 11 | Призма | 000-019 | Открыт |
|  |  |  |  | 020-255 | Призма |
| 9 | 10 | 12 | Вращение призмы | 000-063 | Остановка вращения |
|  |  |  |  | 064-127 | Вращение призмы - от медленного к быстрому |
|  |  |  |  | 128-191 | Остановка вращения |
|  |  |  |  | 192-255 | Обратное вращение - от медленного к быстрому |
| 10 | 11 | 13 | Фокус | 000-255 | Линейное фокусирование |
|  |  | 14 | Фокус | 000-255 | Фокусирование с точностью 16 бит |
| 11 | 12 | 5 | Масштабирование | 000-255 | От большого к маленькому |
|  |  | 16 | Точное масштабирование | 000-255 | Масштабирование с точностью 16 бит |
| 12 | 13 | 17 | Панорама | 000-255 | Вращение панорамы 540° |
|  | 14 | 18 | Точное панорамирование | 000-255 | Вращение панорамы с точностью 16 бит |
| 13 | 5 | 19 | Наклон | 000-255 | Вращение наклона 270° |
|  | 16 | 20 | Точное регулирование наклона | 000-255 | Вращение панорамы с точностью 16 бит |
|  | 17 | 21 | Скорость панорамирования/наклона | 000-255 | Скорость панорамирования/наклона - от быстрого к медленному |
| 14 | 18 | 22 | Контроль | 000-049 | Сохранено |
|  |  |  |  | 050-255 | Сброс |

Замечание:

Использование данного протокола эффективно в стандартном режиме, когда значение 9-го канала больше 19, а значение 11-го канала меньше 71.

ИНДИКАЦИЯ СВЕТОДИОДНОЙ ТРУБКИ

| Десятичная точка первой светодиодной трубки | On | Сигнал DMX ОК |
| --- | --- | --- |
|  | Off | Отсутствие сигнала DMX |
| Десятичная точка третьей светодиодной трубки | On | Сигнал Master / slave OK |
|  | Off | Отсутствие сигнала master / slave |
| Десятичная точка четвертой светодиодной трубки | On | При настройке режима "master" |
|  | Off | При настройке режима "slave" |
| Параметры, которые отображаются на светодиодных трубках | Мгновенно | Параметры не сохранены, нажмите “ENTER” для их сохранения |

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если прожектор не работает, проверьте целостность предохранителей на штепсельной розетке прожектора - они должны заменяться на предохранители той же величины.  В случае обнаружения повреждения предохранителей вызовите квалифицированного специалиста перед их заменой.  Прожектор оснащен защитой от превышения температуры, которая отключает проектор от питающей сети в случае перегрева. При срабатывании тепловой защиты, убедитесь, что вентиляторы не заблокированы, а если они загрязнены, необходимо выполнить их очистку перед повторным включением прожектора.  Проверьте исправность вентиляторов, если проблема остается, вызовите квалифицированного специалиста.

Любые работы по техническому обслуживанию должны быть выполнены только квалифицированным персоналом.

СМАЗКА

Для обеспечения беспрерывного вращения гобо и линейного движения фокусирующих линз, мы рекомендуем производить периодическую смазку подшипников вращающихся гобо и двух валов держателя фокусирующихся линз, желательно через каждые 2 месяца.  Допускается только использование высококачественной, высокотемпературной смазки.  Наиболее легким способом для смазки подшипников является использование шприца с тонкой иглой для ввода смазки к подшипникам вокруг каждого гобо.

ПОДДЕРЖАНИЕ ЧИСТОТЫ  ПРОЖЕКТОРА

Чистота прожектора является важным фактором в обеспечении надежности его работы.  Рекомендуется выполнять очистку вентиляторов  через каждые 15 дней.  Линзы и двухцветные фильтры также должны подвергаться регулярной очистке для поддержания оптимального светового выхода.  Не допускается использование любых растворителей для очистки двухцветных фильтров.

Периодичность очистки зависит от окружающей среды, где эксплуатируется устройство: наличие в окружающей среде влаги, дыма или особенно пыли может вызывать значительные отложения грязи на оптических средствах устройства.    Мягкая тряпка и обычные средства для очистки стекла должны быть использованы.   Очистка наружной оптики  рекомендуется производить минимум один раз в 20 дней, а внутреннюю оптику - минимум один раз в 30/60 дней.

Не допускается использование органических растворителей (технический спирт и др.) для очистки зеркал отражателей, двухцветных фильтров или корпуса устройства.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Неисправность | ДЕЙСТВИЕ |
| --- | --- |
| Прожектор не включается | Проверьте исправность предохранителя на штепсельной розетке. Замените лампу. |
| Лампа включается, но прожектор не реагирует на команды контроллера. | Убедитесь, что прожектор сконфигурирован правильно. Замените или устраните неисправность кабеля DMX. |
| Прожектор работает только в прерывистом режиме | Проверьте исправность и чистоту вентилятора. |
| Некачественная проекция | Проверьте целостность оптических линз. Удалите остатки грязи или смазки с поверхности линз. |
| Образование эффекта ореола на проецируемом изображении | Убедитесь, что лампа установлена правильно. Аккуратно очистите группу оптических линз и детали проектора. |
| Тусклое отображение луча | Проверьте чистоту оптических линз. Установите новую лампу соответствующего типа и номинала. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| НАПРЯЖЕНИЕ: |
| --- |
| 100В/120В/200В/220В/230В/240В перем. тока，50/60 Гц |
| Потребляемая мощность |
| 210 Вт |
| ЛАМПА: |
| Светодиод Luminus | CBM-360-W, мощность 140 Вт |
| Цветовая температура | 6800K～7500K |
| Номинальный срок службы лампы | 60000 часов |
| ЦВЕТА: |
| 1 колесо с 7 двухцветными фильтрами плюс белый цвет |
| С эффектом двусторонней радуги регулируемой скорости |
| Доступна функция ступенчатого/линейного изменения цвета |
| ГОБО: |
| 1 Вращающее колесо гобо: |
| 7 взаимозаменяемых гобо + белое, возможно фиксирование стеклянного или металлического гобо |
| Устанавливаемые при повороте в заданную позицию, двустороннего вращения на различной скорости |
| 1 Вращающее колесо гобо: | 7 взаимозаменяемых гобо + белое |
| двустороннее колесо прокрутки на различных скоростях |
| Диаметр гобо: Ø 27,8 мм |
| Диаметр изображения гобо: Ø 23 мм |
| Призма |
| трехгранная призма, двустороннее вращение на различных скоростях |
| Ирис |
| Линейно регулируемый от 0 до 100% |
| Macros |
| ФОКУС: |
| Контролируемый фокус DMX |
| ДИММЕР: |
| Линейно регулируемый от 0 до 100% |
| ШТОРКА: |
| Строб-эффект, 0.3~20 всп/сек |
| ДВИЖЕНИЕ ГОЛОВКИ: |
| Pan 540º, Tilt 270º с автоматической коррекцией положения |
| ЗУМ: |
| 16°～38°, линейно регулируемый |
| УПРАВЛЕНИЕ: |
| DMX512, 3-х и 5 штырьковые соединения |
| 14 каналов в укороченном режиме, 18 каналов в стандартном режиме и 22 каналов в расширенном режиме. |
| Основной/подчиненный режим |
| Автономный режим |
| Режим selftest |
| ДРУГИЕ ФУНКЦИИ: |
| Регулируемая скорость Pan/Tilt |
| Отображение времени использования устройства |
| Отображение версии программного обеспечения |
| Использование модульной конструкции для легкости обслуживания |
| КОРПУС: |
| Композитный пластик, IP20 |
| МАССА: |
| 14.5 кг |  |
| РАЗМЕРЫ: |
| См. рисунок, представленный ниже: |
| СВЕТОВОЙ ВЫХОД: |

КОДЫ ЗАКАЗА ДЕТАЛЕЙ

| НАЗВАНИЕ | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| БЛОК ПИТАНИЯ | 190010113 | 1 |  |
| СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР | 150020216 |  |  |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | 270041037 | 1 | 5*20 3.15A |
| РЕМЕНЬ НАКЛОНА | 290151332 | 1 | HTD-600-3M |
| РЕМЕНЬ ПАНОРАМЫ | 290151331 | 1 | HTD-399-3M |
| ВЕНТИЛЯТОР | 030069012 | 1 |  |
| ВЕНТИЛЯТОР СНИЗУ КОРПУЗА | 030069005 | 1 |  |
| ЭЛЕНКТРОДВИГАТЕЛЬ ПАНОРАМЫ | 030040160 | 1 |  |
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ НАКЛОНА | 030040160 | 1 |  |
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ФУНКЦИИ ИРИСА | 030040092 | 1 |  |
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПРИЗМЫ | 030040095 | 1 |  |
| ДВИГАТЕЛЬ ВРАЩЕНИЯ ПРИЗМЫ | 030040132A | 1 |  |
| ДВИГАТЕЛЬ ВРАЩАЮЩЕГО КОЛЕСА ГОБО | 030040132 | 1 |  |
| ДВИГАТЕЛЬ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА ГОБО | 030040148 | 1 |  |
| ДВИГАТЕЛЬ ЭФФЕКТА ФОКУС | 030040112 | 1 |  |
| ДВИГАТЕЛЬ МАСШТАБИРОВАНИЯ |  | 1 |  |
| ДВИГАТЕЛЬ КОЛЕСА ФИКСИРОВАННОГО ГОБО | 030040159 | 1 |  |
| ДВИГАТЕЛЬ ЦВЕТОВОГО КОЛЕСА |  | 1 |  |
| БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДА ПАНОРАМЫ/НАКЛОНА | 230020429 | 1 |  |
| БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ ДВИГАТЕЛЯ | 230020501 | 1 |  |
| БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДИСПЛЕЕМ | 230020410 | 1 |  |

# Text boxes

PR-8150