KID SUNNY

Version: 2.0

Данное руководство пользователя содержит важную информацию по безопасности и эксплуатации лазерных приборов. Во избежание несчастных случаев и правонарушений, связанных с неправильной эксплуатацией, просим внимательно ознакомиться с инструкцией. Следует сохранять инструкцию для дальнейшего использования.

# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Эксплуатация лазера, производимая с нарушениями положений данной пользовательской инструкции, может быть опасна.  Следует уделить особое внимание каждому из пунктов руководства во избежание некорректного обращения с прибором.  Необходимо внимательно прочитать данную инструкцию перед началом эксплуатации прибора.

Attention!

Important!

Caution!

Laser!

Recycle

Indoor

Wastebin

LLocation

Наличие информации, касающейся обслуживания прибора.

Наличие информации, касающейся безопасности.

Предостережение от неправильных действий

.

Особенности эксплуатации лазера.

Предупреждение о необходимости охраны окружающей среды при утилизации упаковки.

Прибор только для использования внутри помещений, стандарт безопасности IP20. Предназначен для эксплуатации в сухих помещениях. Следует оберегать прибор от попадания дождя, влаги, источников тепла и пыли, и не допускать его контакта с водой или другими жидкостями.

Необходимо следовать законам, регулирующим правила безопасности при утилизации электрических приборов.

Прибор должен быть установлен в месте с нормальными условиями вентиляции, на расстоянии не менее 50 см от поверхностей, блокирующих вентиляционные отверстия. Следует убедиться, что все вентиляционные отверстия открыты.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Caution   Следует избегать прямого попадания луча в глаза. Это может привести к ухудшению зрения и даже к слепоте.

Caution    Использование прибора в помещениях, где аудитория может быть подвержена попаданию лазерных лучей в глаза, является опасным и незаконным.

Caution     Внутри прибора нет частей, подлежащих самостоятельной замене. Нельзя открывать корпус и пытаться производить ремонт. В случае возникновения проблемы следует связаться с продавцом.

Caution    Несоблюдение приведенных правил может привести к выбросу дозы излучения.

# Предупреждение об открытом корпусе

# Устройство содержит лазерный элемент. При открытом корпусе может происходить выброс значительных доз излучения, которые при неправильном обращении могут вызвать слепоту и ожоги.

# ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

# ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ

# НИЖЕПРИВЕДЕННЫЕ ПУНКТЫ

- Лазерные излучатели отличаются от всех других источников света. В случае неправильного использования их свет может повредить зрение. Свет лазера луч в тысячу раз более концентрированный, чем свет любого другого источника.

- То, что лазерный луч двигается, не делает его менее опасным.

- Нельзя начинать эксплуатацию лазера до прочтения данного руководства пользователя.

- Необходимо устанавливать прибор таким образом, чтобы лучи проецировались на высоте не менее 3 метров над поверхностью, на которой будут находиться люди.

- После установки и до использования в рамках публичных мероприятий следует протестировать прибор. Необходимо отказаться от эксплуатации в случае обнаружения дефектов. Нельзя использовать прибор, который испускает один или два луча вместо десятков/сотен: это указывает на повреждение оптики и может сопровождаться повышенным уровнем излучения.

- Нельзя направлять лучи лазера на людей и животных.

- Нельзя направлять лучи лазера на отражающие поверхности: стекла, зеркала и блестящий металл. Даже отражения лучей могут быть опасны.

- Нельзя чистить внешнюю оптику при помощи химических чистящих средств.

- Нельзя использовать прибор с поврежденным или открытым корпусом, а также при видимых повреждениях оптики.

- Не открывать корпус устройства

- Не оставлять работающий прибор без присмотра

- Управление прибором с лазером класса 3B может проводиться только при помощи квалифицированного персонала, ознакомленного с информацией, представленной в данной инструкции.

- Необходимо использовать подходящие страховочные тросы для установки устройства.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

Осторожно – излучение лазера класса 3B      Избегайте прямого попадания лучей

Лазерное излучение, избегайте прямого попадания лучей, лазер класса 3B

Отверстие лазера

Предупреждение о воздействии лазера

# Лазерный луч

Избегайте попадания в глаза

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАЗЕРА

| Класс лазера | 3B |
| --- | --- |
| Зеленый лазер средней мощности | DPSS Nd:YVO4, 532nm |
| Красный лазер средней мощности | LD GaAlAs 650nm, typical |
| Диаметр луча | <5мм около отверстия |
| Импульсные данные | Все импульсы < 4Hz (>0.25sec) |
| Отклонение (луч) | <2 mrad |
| Отклонение (общее) | <160 град |
| Мощность лазера | красный>100mW, зеленый>30mW |

# СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Данное устройство соответствует стандартам EN/IEC 60825-1 Ed 2, 2007-03, и US FDA/CDRH FLPPS.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Каждый специалист, задействованный в установке и обслуживании прибора, должен:

- быть квалифицированным

- соблюдать инструкции данного руководства

Important!   Производитель не несет ответственности за повреждения, связанные с невыполнением инструкций и самостоятельным внесением изменений в устройство.

- Следует учитывать, что повреждения, возникшие в результате самостоятельной модификации прибора, ведут к потере гарантии.

- Во время использования кабель не должен переплетаться с другими проводами

- Необходимо убедиться, что напряжение в сети не превышает заявленное на задней панели прибора.

- Следует убедиться, что переключатель питания находится в положении «выключено» до подключения провода питания к сети.

- Следует убедиться, что провод питания не поврежден.

- Необходимо отсоединять устройство от сети питания, если оно не используется, а также во время чисток. При этом следует браться за вилку, а не тянуть за провод.

- Необходимо заземлить желто-зеленый провод.

- Подключение и обслуживание прибора должно проводиться квалифицированным работником.

- Не производите включение и выключение прибора в течение коротких периодов времени, это уменьшает жизненный цикл лазерного диода.

- При замене предохранителей следует использовать только предохранители такого же типа.

- После транспортировки, связанной с изменением температурного режима, необходимо время для адаптации. Невыполнение данного условия может повлечь за собой появление конденсата, что, в свою очередь, может повлечь неправильную работу или выход устройства из строя.

- Нельзя трясти прибор. Не следует применять грубую силу при установке.

- Во время выбора места для установки необходимо убедиться, что будут соблюдены режимы температуры и влажности. Помещение не должно быть загрязнено. Около прибора не должны проходить кабели.

- Устройство должно находиться на расстоянии не менее 50 см от стен.

- Следует использовать подходящие тросы для установки прибора.

- Температура окружающей среды должна находиться в пределах 10-40С

- При транспортировке прибора следует использовать оригинальную упаковку.

- По соображениям безопасности запрещено самостоятельно вносить изменения в устройство!

# ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

# Вскрытие упаковки

CAUTION!  Сразу же после получения прибора необходимо аккуратно вскрыть картонную упаковку, проверить все компоненты на наличие и отсутствие повреждений. Для соблюдения гарантийных обязательств следует сохранять коробку и все упаковочные материалы.

# Перечень элементов устройства

Содержимое упаковки:

| Название | Кол-во |
| --- | --- |
| Лазерный прибор | 1 шт |
| Кабель питания | 1 шт |
| Инструкция пользователя | 1 шт |

# Питание

Параметры напряжения обозначены на задней панели устройства Прибор должен подключаться к сети питания в соответствии с заявленными параметрами. Не допускается использование диммерных блоков или устройств изменения напряжения в сети питания.  Перед подключением прибора к сети питания необходимо убедиться, что напряжение в сети соответствует требованиям устройства

Прибор снабжен разъемом питания. Подключение питание должно соответствовать такой конфигурации:

| Кабель(EU) | Кабель(US) | Контакты | Междунар. |
| --- | --- | --- | --- |
| коричневый | Черный | фаза | L |
| голубой | Белый | ноль | N |
| Желто-зелен | Зеленый | земля |  |

# Подключение приборов по протоколу DMX-512

Устройство  оборудовано разъемами XLR 3-pin, которые могут использоваться как DMX-вход и выход. Разъемы соединяются параллельно. Необходимо использовать только экранированную витую пару для соединения устройств.

# Использование XLR-соединения

Caution:   На лазерном устройстве DMX кабель должен оканчиваться оконечной муфтой. Следует припаять резистор 120 Ом между Сигналом (-) и Сигналом (+) к штекеру XLR и завести его в DMX выход последнего устройства.

# Подключение последовательной DMX-цепи

- При использовании стандартных DMX контроллеров, выход DMX контроллера следует подключать напрямую к DMX входу первого устройства цепи. При подключении DMX контроллеров к другим выходам XLR, следует  использовать кабели с адаптером.

- Подключите кабель от DMX выхода первого устройства в цепи к DMX входу следующего устройства. Повторите операцию до подключения всех устройств в цепи.

- При использовании контроллера с пятиштырьковым DMX кабелем необходим адаптер на трехштырьковый разъем.

- DMX кабель последнего устройства в цепи должен оканчиваться оконечной муфтой. Необходимо припаять резистор 120 Ом 1/4 Вт между вторым (DMX-) и третьим штырьком  (DMX+) в трехштырьковом XLR штекере, который следует включить в DMX выход последнего устройства.

- Выход одного устройства соединяется со входом другого устройства параллельно посредством шнура с разъемом XLR. Кабель не должен разветвляться (Y кабель). DMX 512 – высокоскоростной сигнал. Поврежденные кабели, неправильно спаянные соединения или заржавевшие разъемы могут исказить сигнал и привести к неработоспособности системы.

- Входные и выходные разъёмы DMX являются сквозными и, в случае отключения питания устройства, цепь DMX продолжит работу.

- Каждому устройству требуется DMX адрес для получения данных с контроллера. Номер DMX адреса, читаемый на задней панели каждого устройства, находится в диапазоне от 000 до ~511.

- Цепь DMX приборов должна оканчиваться оконечным резистором во избежание ошибок в цепи.

# Правильная установка и использование устройства

Предполагается, что устройство будет использоваться в подвешенном положении. Из соображений безопасности световые приборы должны быть установлены надлежащим образом с использованием подходящего крепления и предохранительного троса.  Соответствующие крепежные изделия вы можете приобрести у поставщика светового оборудования.

Лазерные системы должны использоваться согласно международным правилам техники безопасности (см. иллюстрацию ниже). Вертикальное расстояние от нижнего луча лазера до пола должно составлять не менее трех метров.  Горизонтальное расстояние от лазерного излучения до публики должно составлять не менее 2.5 метров.

# Установка прибора

- Крепление должно в течение одного часа выдержать без деформации вес в 10 раз превышающий вес устройства.

- Основное крепление всегда должно быть защищено вспомогательным креплением, т.е. соответствующей предохранительной сеткой. Вспомогательное крепление следует устанавливать таким образом, чтобы, в случае поломки основного крепления, ни одна деталь прибора не могла упасть.

- Следует убедиться, что во время установки или обслуживания прибора в помещении не находятся посторонние люди.

- Перед введением устройства в эксплуатацию (первичным или после ремонта), необходимо удостовериться, что установка одобрена квалифицированным специалистом, как с технической стороны, так и с точки зрения безопасности.

- Необходимо проводить проверку качества установки оборудования один раз в год.

- Устройство не должно устанавлиться над сидячими местами или проходами, кроме того, оно должно находиться вне досягаемости публики.

# ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

- Данное устройство прошло проверку, подтвердившую ее превосходное состояние. Для безопасного и долговременного использования следует точно соблюдать предписания данного руководства.

- Производитель не несет ответственности за повреждения, связанные с несоблюдением инструкций и попытками самостоятельной модификации устройства.

Передняя панель

| NO. | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индикатор питания | Горит, если прибор включен |
| 2 | Индикатор музыки | Мигает, реагируя на снимаемый микрофоном звук. |
| 3 | Микрофон | Встроенный микрофон используется в режиме звуковой анимации для синхронизации лазерного шоу с ритмом музыки. |
| 4 | Крепление | С отверстием под крепежные болты |
| 5 | Отверстие лазера | Отверстие, через которое испускаются лучи лазера. Нельзя заглядывать в отверстие во время работы устройства. |

# Задняя панель

| NO. | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 6 | Переключатель | Включает и выключает питание |
| 7 | Разъем питания | со встроенным отсеком для предохранителя |
| 8 | Панель управления | Служит для управления устройством при помощи 4-позиционного переключателя |
| 9 | DMX вход | 3 штырьковый XLR разъем «папа» |
| 10 | DMX выход | 3 штырьковый XLR разъем «мама» |
| 11 | Dip-переключатель | Для выставления DMX-адреса устройства |
| 14 | Регулятор чувствительности | Этот регулятор используется для настройки чувствительности. Используется в режиме звуковой анимации. |

# УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

- Периодические перерывы в работе необходимы для  увеличения рабочего цикла устройства.

- Следует производить включение и выключение прибора с небольшим интервалом между ними.

- Необходимо отключать устройство, если оно не используется, а также для замены лазерного элемента и проведения сервисного обслуживания.

# Режимы работы

Автоматический режим фейерверка и движущихся точек

- Перевести DIP-переключатель номер 10 в положение «автономный».

- Перевести переключатель “PROGRAM” в положение “1”.

- Включить устройство.

“P1”(Программа 1)  - это автоматический режим фейерверка и движущихся точек, в котором  устройство создает тысячи красных и зеленых лазерных точек в сочетании с эффектом фейерверка.

Режим звуковой анимации движущихся точек

- Перевести DIP-переключатель номер 10 в положение «автономный».

- Перевести переключатель “PROGRAM” в положение “2”.

- Включить устройство.

“P2”(Программа 2)  - режим звуковой анимации движущихся точек. Поворачивать регулятор чувствительности, пока лучи лазера не начнут совпадать с ритмом.

Режим звуковой анимации эффекта «фейерверк»

- Перевести DIP-переключатель номер 10 в положение «автономный».

- Перевести переключатель “PROGRAM” в положение “3”.

- Включить устройство.

“P3” (Программа 3) – режим звуковой анимации эффекта «фейерверк».

Поворачивать регулятор чувствительности, пока лучи лазера не начнут совпадать с ритмом.

.

Режим звуковой анимации фейерверка и движущихся точек

- Перевести DIP-переключатель номер 10 в положение «автономный».

- Перевести переключатель “PROGRAM” в положение “4”.

- Включить устройство.

“P3” (Программа 4) – режим звуковой анимации фейерверка и движущихся точек.

Поворачивать регулятор чувствительности, пока лучи лазера не начнут совпадать с ритмом.

РЕЖИМ ВЕДОМОГО УСТРОЙСТВА (SLAVE MODE):

- Перевести DIP-переключатель номер 8 в положение «включен».

- Переключатель “PROGRAM” может находиться в любом положении.

- Подсоединить ведомое (SLAVE) устройство к ведущему (MASTER) при помощи кабеля DMX, как указано в разделе Подключение последовательной DMX-цепи.

- Включить ведомое и ведущее устройства.

Ведомое устройство будет копировать режим ведущего.

Режим DMX-контроллера

- Подключить  устройство к DMX-контроллеру, используя подходящий кабель.

- Перевести DIP-переключатель номер 10 в положение «режим DMX».

- Определить необходимый DMX-адрес устройства.

DMX-адрес назначается при помощи DIP-переключателей 1-9. Каждому из переключателей соответствует определенное значение DMX. Следует комбинировать переключатели для достижения необходимого значения (см. таблицу):

| DIP-перекл. | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 |

Адрес = 01 => Перекл.1 = ВКЛ.				Значение: 1

Адрес = 05 => Перекл.1+3 = ВКЛ.			Значение: 1+4=5

Адрес = 09 => Перекл.1+4 = ВКЛ.			Значение: 1+8=9

Адрес = 13 => Перекл.1+3+4 = ВКЛ.			Значение: 1+4+8=13

…

Адрес = 62 => Перекл.2+3+4+5+6 = ВКЛ.		Значение: 2+4+8+16+32=62

- При помощи дисплея можно проверить правильность выставления адреса.

- После определения DMX-адреса включить устройство.

# Настройка DMX

| Канал | Значение DMX | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 Режим | 000-019 | Лазер выключен |
|  | 020-075 | Программа 1 Автоматический режим |
|  | 076-131 | Программа 2 режим звуковой анимации фейерверка |
|  | 132-188 | Программа 3 режим звуковой анимации движущихся точек |
|  | 189-239 | Программа 4 режим звуковой анимации фейерверка и движущихся точек |
|  | 240-255 | Режим DMX |
| 2 Вращение | 000-255 | Скорость вращения |
| 3 Направление вращения | 000-075 | Вращение по часовой стрелке |
|  | 076-150 | Остановка |
|  | 151-255 | Вращение против часовой стрелки |
| 4 Раскачивание | 000-255 | Диапазон раскачивания |
| 5 Цвет | 000-028 | Красный и зеленый | NONE Function in Channel 6 |
|  | 029-056 | Красный |  |
|  | 057-084 | Зеленый |  |
|  | 085-112 | Красный отключен, стробирование зеленого |
|  | 113-140 | Зеленый отключен, стробирование красного |
|  | 141-168 | Красный включен, стробирование зеленого |
|  | 169-197 | Зеленый включен, стробирование красного |
|  | 198-224 | Красный и зеленый стробируются |
|  | 225-255 | Красный и зеленый стробируются, альтернативный вариант |
| 6 Стробирование | 000-255 | Скорость |

# ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед проведением сервисного обслуживания необходимо убедиться, что в помещении не находятся посторонние люди.

- Следует отключить прибор от сети питания и дождаться охлаждения корпуса.

- На корпусе, креплении и в месте установке должны отсутствовать повреждения.

- Для защиты устройства от перегрева необходимо ежемесячно прочищать все вентиляторы и вентиляционные отверстия.

- Для улучшения силы светового потока  периодически должна осуществляться чистка внешних и внутренних линз прибора и зеркал. Частота чисток зависит от степени загрязненности окружения, в котором эксплуатируется прибор; задымленное или частично загрязненное пространство вызывает более сильную степень загрязнения линз прибора.

- Чистить мягкой тканью с жидкостью для чистки стекол

- Осторожно осуществлять чистку прибора

- Чистку внешних линз осуществлять не реже, чем один раз в 30 дней.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Далее приводятся примеры распространенных проблем, которые могут возникнуть в процессе работы. Вот некоторые варианты их решения:

- Устройство не работает, вентилятор не работает, нет луча лазера.

- Проверить подключение питания и главный предохранитель.

- Привести в соответствие с напряжением в сети  главный переключатель напряжения.

- Удостовериться, что индикатор питания горит.

- Устройство включено, но лазерные лучи не появляются.

- Проверить крышку на отверстии лазера.

- Проверить переключатель под ключ.

- Проверить, что ключ для блокировки устройства переведен в режим «разблокировано».

- Если прибор используется при низкой температуре, прогреть его в течение  30 мин.

- Проверить, не установлен ли режим звуковой анимации при отсутствии звукового сигнала.

- Проверить, не установлен ли режим ведомого устройства (Slave).

- Проверить, не установлен ли режим DMX при отсутствии DMX сигнала.

- Слабый сигнал лазера.

- Если прибор используется при низкой температуре, прогреть его в течение  30 мин.

- Протереть зеркало спиртом.

- Протереть отверстие для лазера спиртом.

- Проверить, не установлен ли режим DMX с высокой частотой импульса.

- Не отвечает DMX контроллер.

- Проверить настройки адреса DMX и полярность DMX

- При прерывании DMX сигнала проверить разъемы на входе устройства или на выходе предыдущего устройства.

- Использовать другой DMX контроллер.

- Удостовериться, что DMX кабели не находятся в непосредственной близости от высоковольтных кабелей, так как это может привести к повреждению или помехам в цепи сопряжения DMX.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

# Напряжение:

# Предохранитель:

# Полная мощность:

# Звуковая анимация:

# Мощность лазера:

# Класс лазера:

# Стандарт безоп. лазера:

# Рабочая температура:

# Разъемы DMX:

# Каналы DMX

# Вес нетто:

# AC100-240V, 50/60Hz

250V 1.6A Slow Blow (20mm Glass)

# 15W

# Синхронизация при помощи внешнего микрофона

100mW Red + 30mW Green CW

3B

EN60825-1 2007

10~40С

3 штырьковый XLR мама/папа

6 каналов

2.2Kg

# Text boxes

CAUTION: Установка может проводиться только квалифицированным специалистом или фирмой-поставщиком!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Несоблюдение приведенных правил может привести к выбросу дозы излучения.

CAUTION:   При установке следует убедиться, что расстояние до любых легко воспламеняющихся материалов (декораций и.т.д.) составляет не менее 0.5 метра.

CAUTION!  Неправильное использование прибора может повлечь за собой нанесение травм и отмену гарантийных обязательств.

CAUTION!  Управлять устройством может только квалифицированный персонал. Большинство повреждений являются результатом непрофессиональных действий!

CAUTION!  Необходимо проявлять осторожность в работе с прибором. Высокое напряжение может стать причиной удара током.

CAUTION  Лазер автоматически блокируется через 5 секунд после отключения музыки.

ATTENTION:   Лазерные лучи начинают испускаться из отверстия через 5 секунд после включения устройства

Неправильная эксплуатация прибора может быть опасна!

Следует внимательно ознакомиться с данными правилами перед началом эксплуатации!