DISCO

Руководство пользователя

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием

Содержание

- Инструкции по безопасности

- Технические характеристики

- Установка

- Управление прибором

- Конфигурация управления по протоколу DMX 512

- Подключения DMX 512

- Устранение неполадок

- Уход за прибором

1. Инструкции по безопасности

ВНИМАНИЕ!

- Пожалуйста, сохраняйте данную инструкцию. Если Вы перепродали прибор другому пользователю, пожалуйста, убедитесь, что прибор сопровождается инструкцией.

- Перед использованием распакуйте и проверьте прибор на предмет возможных повреждений при транспортировке.

- Перед включением убедитесь, что параметры сети питания соответствуют параметрам прибора.

- Во избежание ударов током важно убедиться, что желтый \ зеленый провод заземлен.

- Отсоединяйте питание устройства во время ремонта и технического обслуживания прибора.

- При установке прибора используйте страховочные тросы. При переносе не держите прибор за голову, беритесь за его основание.

- Максимальная температура окружающего воздуха не должна превышать 40C.

- В случае возникновения серьезной проблемы немедленно прекратите использование прибора. Никогда не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор. Ремонт и обслуживание прибора, проводимые неквалифицированным персоналом, могут привести к повреждениям. Пожалуйста, свяжитесь с ближайшим авторизированным сервисным центром. Всегда используйте подходящие запчасти.

- Не подключайте устройство к диммерному блоку.

- Никогда не прикасайтесь к проводам в процессе эксплуатации прибора, это может стать причиной удара током высокого напряжения.

- Во избежание удара электрическим током и возникновения пожара, не подвергайте прибор негативному воздействию влажной среды (дождь ит.д.)

- В случае видимых повреждений корпус прибора должен быть заменен.

- Во время работы прибора не направляйте лучи от светодиодов напрямую в глаза.

- Внутри прибора нет частей, подлежащих самостоятельной замене. Не открывайте корпус и не пытайтесь чинить прибор. В случае возникновения проблем свяжитесь с ближайшим дилером.

2. Технические характеристики

Питание

Напряжение AC 100V-240V 50-60Hz

Светодиоды

Всего 52 элемента (16 красных, 12 зеленых, 12 синих, 12 белых)

Три канала

Канал 1 – Контроль режимов (паттернов) / Макрорежим

Канал 2  - Стробирование / Контроль скорости

Канал 3 – Диммер

- Прибор может управляться по протоколу DMX 512 или работать автономно без контроллера.

- Приборы могут быть подключены в режиме Master-slave в необходимом количестве. Существует возможность воспроизводить большое количество встроенных программ, синхронизированных с музыкальным сопровождением.

- Пожалуйста, используйте кабели с разъемами XLR 3 pin для подключения приборов.

- Поддерживаются встроенные программы, реализующие функцию «бегущих огней».

Размеры 	225 х 196 х 139,7 мм.

Вес	2 кг.

3. Установка

Вы можете установить прибор на кронштейн или прикрепить его к потолку. Используйте скобы для крепления. Убедитесь, что устройство закреплено надежно, чтобы избежать вибраций и смещения во время работы. Конструкция, на которой закреплен прибор,  должна быть достаточно надежна и выдерживать вес в 10 кг. в расчете на каждый прибор.

4. Управление прибором

Три основных способа управления прибором:

А: Режим Master - Slave

B: Универсальный DMX контроллер

C: Простой контроллер

А: Режим Master – Slave

Приборы могут быть подключены последовательно. Таким образом, они будут выполнять предустановленные программы синхронно с музыкальным сопровождением, а также друг с другом.

В режиме Master – Slave настройки DMX должны выглядеть следующим образом

Основной прибор – адресация программы должна быть установлена на 001 (первый переключатель DIP в положении ON, все остальные OFF).

Зависимые приборы – адресация может быть любой кроме 001 (например, три первых переключателя DIP в положении ON).

Режим «2-LIGHT SHOW»

Переключатель DIP 10, переведенный в положение OFF, означает, что прибор находится в стандартном рабочем режиме, в положении ON - в режиме инверсии цвета. Для создания эффектного светового шоу переведите переключатель DIP 10 в положение ON на всех приборах, подключенных к ведущему. Вы получите эффект инверсии между ведущим и ведомым приборами, даже если у Вас их всего два. Переключатель DIP 10 на ведущем приборе в этом режиме не используется, поскольку он является главным и управляет остальными, подключенными к нему.

B. Управление с помощью универсального DMX контроллера

При использовании DMX контроллера, управляющего последовательно подключенной цепью приборов, убедитесь, что каждый из переключателей DIP получает DMX сигнал. Пожалуйста, следуйте следующим схемам адресации на базе двоичной кодировки при подключении Вашей системы на основе протокола DMX 512.

Таблица адресации при подключении систем на базе протокола DMX 512

Например:

Канал 1 – DIP 1 в положении ON (=1)

Канал 4 – DIP 3 в положении ON (=4)

Канал 7 – DIP 1, 2, 3 в положении ON (=7)

Канал 10 – DIP 2, 4 в положении ON (=10)

C. Управление с помощью простого контроллера (Интеллектуальный контроль)

Простой пульт дистанционного управления используется только в режиме Master – Slave.

Подключив его к 1/4" микрофонному входу ведущего прибора, вы сможете контролировать такие функции приборов в последовательной DMX цепи, как режим ожидания, переключение между функциями управления и режимами работы прибора.

| Blackout | Полное выключение прибора |
| --- | --- |
| Function | 1. Синхронное стробирование 2. Звуковая анимация при стробировании 3. Последовательное стробирование | Выбор режима «бегущих огней» (1-10) |
| Mode | Звуковая анимация при стробировании (светодиод не горит) | «Бегущие огни» (светодиод горит) |

5. Таблица настроек DMX 512

6. Подключения DMX 512

Протокол управления световыми приборами DMX 512 широко используется и может задействовать до 512 рабочих каналов.

- При помощи XLR кабелей последовательно соедините приборы (от выхода предыдущего к входу последующего устройства). Кабель не может быть разветвлен, не используются кабели типа Y. Не подходящие и поврежденные кабели, спаянные соединения и ржавые разъемы могут исказить сигнал и привести к выключению системы.

- Входные и выходные разъемы приборов поддерживают сквозную передачу данных на случай отключения питания одного из приборов в цепи DMX.

- На последнем в цепи приборе должен стоять оконечный резистор с сопротивлением 120 Ом и мощностью 1-4 Вт между вторым pin 2 (DMX-) и третьим pin 3 (DMX+) контактами разъема XLR 3 pin. Подключите его в выходной разъем DMX out последнего в цепи прибора.  Резистор используется для уменьшения ошибок сигнала.

- Каждый из приборов должен иметь адресацию для получения сигнала от контроллера. Номера адресов от – до 511 (как правило, 0 и1 равны 1).

- Разъемы XLR 3 pin более распространены, чем 5 pin.

XLR 3 pin распайка – 1 – земля; 2 – (минус - ); 3 – (плюс +)

XLR 5 pin распайка - 1 – земля; 2 – (минус - ); 3 – (плюс +); 4 и 5 не используются.

7. Устранение неполадок

Далее приводятся примеры распространенных проблем, которые могут возникнуть в процессе работы. Вот некоторые варианты их решения:

- Устройство/светодиоды не работают

- Проверьте подключение питания и главный предохранитель

- Приведите в соответствие с напряжением в сети  главный переключатель напряжения

- Устройство не отвечает на запросы DMX-контроллера

  - LED-индикатор DMX должен гореть. Если это не так, проверьте все соединения и кабели DMX.

  - Если индикатор DMX горит и при этом канал не дает отклика, проверьте настройки адресов и полярность DMX.

  - Если сигнал DMX прерывается, проверьте штырьки на разъемах коннекторов и системной платы (на текущем и предыдущем устройствах)

  - Попробуйте использовать другой контроллер DMX

  - Проверьте, не проходят ли кабели DMX поблизости высоковольтных проводов. Это может вызвать повреждение или внесение помех в интерфейсную цепь DMX.

- Некоторые устройства не дают отклика в режиме простого контроллера.

  - Возможно наличие разрывов в кабелях DMX. В режиме master-slave убедитесь, что LED-индикатор горит.

  - Ошибочный адрес на приборе. Выставьте верный адрес.

- Система не реагирует на звук

  - Убедитесь, что прибор не получает сигнал DMX.

  - Проверьте реакцию на звук при помощи микрофона: постучите по нему

- Один из каналов не работает/работает неправильно

1. Поврежден кабель, подключенный к плате устройства.

2. Возможно, контроллер мотора, находящийся на системной плате, пришел в негодность.

8. Уход за прибором

Чистка внутренностей прибора должна периодически осуществляться для улучшения силы светового потока. Частота чисток зависит от степени загрязненности окружения, в котором прибор эксплуатируется, задымленное или частично загрязненное пространство вызывает более сильную степень загрязнения линз прибора.

- Чистить мягкой тканью с жидкостью для чистки стекол

- Чистку внешних линз осуществлять не реже, чем один раз в 20 дней. Внутренние линзы очищать не реже, чем раз в 30-60 дней.