INTER

Version: 2.0

Данное руководство пользователя содержит важную информацию по безопасности и эксплуатации лазерных приборов. Во избежание несчастных случаев и правонарушений, связанных с неправильной эксплуатацией, просим внимательно ознакомиться с инструкцией. Следует сохранять инструкцию для дальнейшего использования.

# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Эксплуатация лазера, производимая с нарушениями положений данной пользовательской инструкции, может быть опасна.  Следует уделить особое внимание каждому из пунктов руководства во избежание некорректного обращения с прибором.  Необходимо внимательно прочитать данную инструкцию перед началом эксплуатации прибора.

Attention!

Important!

Caution!

Laser!

Recycle

Indoor

Waste bin

Location

Наличие информации, касающейся обслуживания прибора.

Наличие информации, касающейся безопасности.

Предостережение от неправильных действий

.

Особенности эксплуатации лазера.

Предупреждение о необходимости охраны окружающей среды при утилизации упаковки.

Прибор только для использования внутри помещений, стандарт безопасности IP20. Предназначен для эксплуатации в сухих помещениях. Следует оберегать прибор от попадания дождя, влаги, источников тепла и пыли, и не допускать его контакта с водой или другими жидкостями.

Необходимо следовать законам, регулирующим правила безопасности при утилизации электрических приборов.

Прибор должен быть установлен в месте с нормальными условиями вентиляции, на расстоянии не менее 50 см от поверхностей, блокирующих вентиляционные отверстия. Следует убедиться, что все вентиляционные отверстия открыты.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Caution   Следует избегать прямого попадания луча в глаза. Это может привести к ухудшению зрения и даже к слепоте.

Caution    Использование прибора в помещениях, где аудитория может быть подвержена попаданию лазерных лучей в глаза, является опасным и незаконным.

Caution     Внутри прибора нет частей, подлежащих самостоятельной замене. Нельзя открывать корпус и пытаться производить ремонт. В случае возникновения проблемы следует связаться с продавцом.

Caution    Несоблюдение приведенных правил может привести к выбросу дозы излучения.

# Предупреждение об открытом корпусе

# Устройство содержит лазерный элемент. При открытом корпусе может происходить выброс значительных доз излучения, которые при неправильном обращении могут вызвать слепоту и ожоги.

# ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

# ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ

# НИЖЕПРИВЕДЕННЫЕ ПУНКТЫ

- Лазерные излучатели отличаются от всех других источников света. В случае неправильного использования их свет может повредить зрение. Свет лазера луч в тысячу раз более концентрированный, чем свет любого другого источника.

- То, что лазерный луч двигается, не делает его менее опасным.

- Нельзя начинать эксплуатацию лазера до прочтения данного руководства пользователя.

- Необходимо устанавливать прибор таким образом, чтобы лучи проецировались на высоте не менее 3 метров над поверхностью, на которой будут находиться люди.

- После установки и до использования в рамках публичных мероприятий следует протестировать прибор. Необходимо отказаться от эксплуатации в случае обнаружения дефектов. Нельзя использовать прибор, который испускает один или два луча вместо десятков/сотен: это указывает на повреждение оптики и может сопровождаться повышенным уровнем излучения.

- Нельзя направлять лучи лазера на людей и животных.

- Нельзя направлять лучи лазера на отражающие поверхности: стекла, зеркала и блестящий металл. Даже отражения лучей могут быть опасны.

- Нельзя чистить внешнюю оптику при помощи химических чистящих средств.

- Нельзя использовать прибор с поврежденным или открытым корпусом, а также при видимых повреждениях оптики.

- Не открывать корпус устройства

- Не оставлять работающий прибор без присмотра

- Управление прибором с лазером класса 3B может проводиться только при помощи квалифицированного персонала, ознакомленного с информацией, представленной в данной инструкции.

- Необходимо использовать подходящие страховочные тросы для установки устройства.

LASER SAFETY LABEL REPRODUCTIONS

Осторожно – излучение лазера класса 3B.     Избегайте прямого попадания лучей

Лазерное излучение, избегайте прямого попадания лучей, лазер класса 3B

Отверстие лазера

Предупреждение о воздействии лазера

# Лазерный луч

Избегайте попадания в глаза

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАЗЕРА

| Класс лазера | 3B |
| --- | --- |
| Зеленый лазер средней мощности | DPSS Nd:YVO4, 532nm |
| Красный лазер средней мощности | LD GaAlAs 650nm, typical |
| Диаметр луча | <5мм около отверстия |
| Импульсные данные | Все импульсы < 4Hz (>0.25sec) |
| Отклонение (луч) | <2 mrad |
| Отклонение (общее) | <160 град |
| Мощность лазера | красный>100mW, зеленый>40mW |

# СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Данное устройство соответствует стандартам EN/IEC 60825-1 Ed 2, 2007-03, и US FDA/CDRH FLPPS.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Каждый специалист, задействованный в установке и обслуживании прибора, должен:

- быть квалифицированным

- соблюдать инструкции данного руководства

Important!   Производитель не несет ответственности за повреждения, связанные с невыполнением инструкций и самостоятельным внесением изменений в устройство.

- Следует учитывать, что повреждения, возникшие в результате самостоятельной модификации прибора, ведут к потере гарантии.

- Во время использования кабель не должен переплетаться с другими проводами

- Необходимо убедиться, что напряжение в сети не превышает заявленное на задней панели прибора.

- Следует убедиться, что переключатель питания находится в положении «выключено» до подключения провода питания к сети.

- Следует убедиться, что провод питания не поврежден.

- Необходимо отсоединять устройство от сети питания, если оно не используется, а также во время чисток. При этом следует браться за вилку, а не тянуть за провод.

- Необходимо заземлить желто-зеленый провод.

- Подключение и обслуживание прибора должно проводиться квалифицированным работником.

- Не производите включение и выключение прибора в течение коротких периодов времени, это уменьшает жизненный цикл лазерного диода.

- При замене предохранителей следует использовать только предохранители такого же типа.

- После транспортировки, связанной с изменением температурного режима, необходимо время для адаптации. Невыполнение данного условия может повлечь за собой появление конденсата, что, в свою очередь, может повлечь неправильную работу или выход устройства из строя.

- Нельзя трясти прибор. Не следует применять грубую силу при установке.

- Во время выбора места для установки необходимо убедиться, что будут соблюдены режимы температуры и влажности. Помещение не должно быть загрязнено. Около прибора не должны проходить кабели.

- Устройство должно находиться на расстоянии не менее 50 см от стен.

- Следует использовать подходящие тросы для установки прибора.

- Температура окружающей среды должна находиться в пределах 10-40С

- При транспортировке прибора следует использовать оригинальную упаковку.

- По соображениям безопасности запрещено самостоятельно вносить изменения в устройство!

# BEFORE OPERATION

# ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

# Вскрытие упаковки

CAUTION!  Сразу же после получения прибора необходимо аккуратно вскрыть картонную упаковку, проверить все компоненты на наличие и отсутствие повреждений. Для соблюдения гарантийных обязательств следует сохранять коробку и все упаковочные материалы.

# Перечень элементов устройства

Содержимое упаковки:

| Название | Кол-во |
| --- | --- |
| Лазерный прибор | 1 шт |
| Ключи (для переключателя) | 2 шт |
| Ключ блокировки | 1 шт |
| Кабель питания | 1 шт |
| Инструкция пользователя | 1 шт |

# Питание

Параметры напряжения обозначены на задней панели устройства Прибор должен подключаться к сети питания в соответствии с заявленными параметрами. Не допускается использование диммерных блоков или устройств изменения напряжения в сети питания.  Перед подключением прибора к сети питания необходимо убедиться, что напряжение в сети соответствует требованиям устройства

Прибор снабжен разъемом питания. Подключение питание должно соответствовать такой конфигурации:

| Кабель(EU) | Кабель(US) | Контакт | Междунар. |
| --- | --- | --- | --- |
| коричневый | Черный | Фаза | L |
| голубой | Белый | ноль | N |
| Желто-зелен | Зеленый | земля |  |

# Правильная установка и использование устройства

Предполагается, что устройство будет использоваться в подвешенном положении. Из соображений безопасности световые приборы должны быть установлены надлежащим образом с использованием подходящего крепления и предохранительного троса.  Соответствующие крепежные изделия вы можете приобрести у поставщика светового оборудования.

Лазерные системы должны использоваться согласно международным правилам техники безопасности (см. иллюстрацию ниже). Вертикальное расстояние от нижнего луча лазера до пола должно составлять не менее трех метров.  Горизонтальное расстояние от лазерного излучения до публики должно составлять не менее 2.5 метров.

# Установка прибора

- Крепление должно в течение одного часа выдержать без деформации вес в 10 раз превышающий вес устройства.

- Основное крепление всегда должно быть защищено вспомогательным креплением, т.е. соответствующей предохранительной сеткой. Вспомогательное крепление следует устанавливать таким образом, чтобы, в случае поломки основного крепления, ни одна деталь прибора не могла упасть.

- Следует убедиться, что во время установки или обслуживания прибора в помещении не находятся посторонние люди.

- Перед введением устройства в эксплуатацию (первичным или после ремонта), необходимо удостовериться, что установка одобрена квалифицированным специалистом, как с технической стороны, так и с точки зрения безопасности.

- Необходимо проводить проверку качества установки оборудования один раз в год.

- Нельзя устанавливать устройство над сидячими местами или проходами, кроме того, оно должно находиться вне досягаемости публики.

# ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

- Данное устройство прошло проверку, подтвердившую ее превосходное состояние. Для безопасного и долговременного использования следует точно соблюдать предписания данного руководства.

Передняя панель

| NO. | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индикатор питания | Горит, если прибор включен |
| 2 | Индикатор музыки | Мигает, реагируя на снимаемый микрофоном звук. |
| 3 | Крепление | С отверстием для подвешивания |
| 4 | Отверстие лазера | Отверстие, через которое испускаются лучи лазера. Нельзя заглядывать в отверстие во время работы устройства. |

# Задняя панель

| NO. | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 5 | Разъем для питания | DC12V-1A Power Supplier |
| 6 | Переключатель питания | Switch ON and OFF the fixture |
| 7 | Отверстие безопасности | Используется для закрепления устройства в процессе установки |
| 8 | Регулятор чувствительности | Этот регулятор используется для настройки чувствительности. Используется в режиме звуковой анимации. |
| 9 | Микрофон | Для снятия звукового сигнала |
| 10 | Регулятор 2 | Регулировка скорости шагового мотора2 |
| 11 | Регулятор 1 | Регулировка скорости шагового мотора1 |
| 12 | Панель управления | Для управления прибора с помощью LCD дисплея |
| 13 | Вентилятор | Охлаждение устройства |
| 14 | Вход/Выход | Для подключения ведущего и ведомого устройств |
| 15 | Блокировка | Блокировка работы устройства при помощи ключа |

# УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

- Периодические перерывы в работе необходимы для  увеличения рабочего цикла устройства.

- Следует производить включение и выключение прибора с небольшим интервалом между ними.

- Необходимо отключать устройство, если оно не используется, а также для замены лазерного элемента и проведения сервисного обслуживания.

# Рабочий режим

Когда устройство включено, индикатор на задней панели показывает либо текущий автономный режим работы, либо, если устройство работает в режиме DMX, адрес DMX. При помощи ЖК-дисплея возможно производить настройку и изменение режимов работы прибора. При включении ЖК-дисплей показывает последнюю сохраненную настройку.

Выбор рабочего режима лазерного устройства

Подтверждение настроек либо изменений на ЖК-дисплее.

ВНИЗ/ВВЕРХ, изменение рабочего режима либо параметров адреса DMX.

# Включение прибора

# После включения прибора на ЖК-дисплее должна появиться надпись V10. V10 – версия встроенного программного обеспечения лазера (в данный момент 1.0). Через 3 секунды устройство начинает воспроизводить последний сохраненный режим.

# Автоматический автономный режим

- Нажать FUNC для входа в ВЫБОР РЕЖИМА (MODE OPTION).

- Информация на дисплее: A  1, A означает автоматический режим, следующая за ней цифра цифра показывает скорость вращения:  от   1 до   4 - вращение по часовой стрелке,   5 – без вращения, от   6 до   9 - вращение против часовой стрелки.

- Нажать ВВЕРХ или ВНИЗ для выбора желаемого режима вращения.

- Нажать ENTER для подтверждения настроек.

Лазер работает в автономном режиме. Каждый раз при последующем включении прибора будет запускается выбранное лазерное представление.

# Автономный режим звуковой анимации

- Нажимать FUNC для входа в ВЫБОР РЕЖИМА (MODE OPTION) до появления режима SOU на ЖК-жисплее.

- Нажать ENTER для подтверждения настроек.

Лазер работает в автономном режиме звуковой анимации. Каждый раз при последующем включении прибора будет запускается выбранное лазерное представление.

Запуск встроенного эффекта

- Нажимать FUNC для входа в ВЫБОР РЕЖИМА (MODE OPTION), пока на ЖК-панели не появится надпись 011. Это режим запуска встроенных эффектов. Всего в устройстве 54 встроенных шаблона.01*  - номер шаблона, нажимать UP (ВВЕРХ) для выбора подходящего шаблона: от 01* до 54*.     **1 - скорость вращения. От **1 до **4 - вращение по часовой стрелке, **5 – без вращения, от **6 до **9 - вращение против часовой стрелки.

- Нажать ВВЕРХ или ВНИЗ для выбора желаемого шаблона и режима вращения.

- Нажать ENTER для подтверждения настроек.

# Режим ведущего и ведомого устройств

- Нажимать FUNC для входа в ВЫБОР РЕЖИМА (MODE OPTION) до появления режима SLA на ЖК-жисплее.

- Нажать ENTER для подтверждения настроек.

Устройство работает в ведомом режиме. Возможно соединение ведущего и ведомого устройств при помощи соединительного кабеля.

Режим ручного управления

- Нажимать FUNC для входа в ВЫБОР РЕЖИМА (MODE OPTION), пока на ЖК-панели не появится надпись n11. Это режим ручного управления. Возможно изменение шаблонов при помощи вращения регуляторов MOTOR 1 и MOTOR 2 на передней панели. *1*  - эффект гашения. Нажать ВВЕРХ (UP) для выбора подходящго эффекта гашения (от  *1* до *9*). **1 – скорость вращения. Нажимать  ВНИЗ (DOWN) для выбора наиболее подходящего режима вращения. От **1 до **4 - вращение по часовой стрелке, **5 – без вращения, от **6 до **9 - вращение против часовой стрелки.

- Вращать регуляторы MOTOR 1 и MOTOR 2 для выбра желаемого шаблона.

- Нажать ВВЕРХ или ВНИЗ для выбора желаемых эффекта гашения и режима вращения.

- Нажать ENTER для подтверждения настроек.

# ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед проведением сервисного обслуживания необходимо убедиться, что в помещении не находятся посторонние люди.

- Следует отключить прибор от сети питания и дождаться охлаждения корпуса.

- На корпусе, креплении и в месте установке должны отсутствовать повреждения.

- Для защиты устройства от перегрева необходимо ежемесячно прочищать все вентиляторы и вентиляционные отверстия.

- Для улучшения силы светового потока  периодически должна осуществляться чистка внешних и внутренних линз прибора и зеркал. Частота чисток зависит от степени загрязненности окружения, в котором эксплуатируется прибор; задымленное или частично загрязненное пространство вызывает более сильную степень загрязнения линз прибора.

- Чистить мягкой тканью с жидкостью для чистки стекол

- Осторожно осуществлять чистку прибора

- Чистку внешних линз осуществлять не реже, чем один раз в 30 дней.

- Ежегодно внутренности прибора должны прочищаться при помощи пылесоса или пульверизатора.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

# Напряжение:

# Предохранитель:

# Полная мощность:

# Звуковая анимация:

# Мощность лазера:

# Класс лазера:

# Стандарт безопасн. лазера:

# Condition Temperature:

# Вес нетто:

# AC100-240V, 50/60Hz

250V 1.6A Slow Blow (20mm Glass)

# 15W

# Встроенный микрофон

40mW 532nm Green CW

100mW 650nm Red CW

3B

EN60825-1 2007

10~40С

2.1 Kg

# Text boxes

CAUTION:   При установке следует убедиться, что расстояние до любых легко воспламеняющихся материалов (декораций и.т.д.) составляет не менее 0.5 метра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Несоблюдение приведенных правил может привести к выбросу дозы излучения.

CAUTION: Установка может проводиться только квалифицированным специалистом или фирмой-поставщиком!

CAUTION!  Неправильное использование прибора может повлечь за собой нанесение травм и отмену гарантийных обязательств.

CAUTION!  Управлять устройством может только квалифицированный персонал. Большинство повреждений являются результатом непрофессиональных действий!

CAUTION!  Необходимо проявлять осторожность в работе с прибором. Высокое напряжение может стать причиной удара током.

ATTENTION:   Настоятельно рекомендуется использовать квалифицированный персонал для чистки внутренностей прибора

ATTENTION:   Лазерные лучи начинают испускаться из отверстия через 5 секунд после включения устройства

Неправильная эксплуатация прибора может быть опасна!

Следует внимательно ознакомиться с данными правилами перед началом эксплуатации!