CONCORDE ДИСКОТЕЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРИБОР РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Оглавление

1. РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ	4

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6

3. УСТАНОВКА ПРИБОРА	7

3.1 Панель управления	7

3.2 Основные функции	8

4. УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ	11

4.1 Режим Master/Slave	11

5. КОНФИГУРАЦИЯ DMX512	13

6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОНТРОЛЛЕРУ DMX512	14

7. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	15

8. ЧИСТКА ПРИБОРА	16

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ	18

LEMON CONCORDE

Дискотечный прибор

## 1. РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

- Сохраняйте данное руководство по эксплуатации для будущих обращений. В случае продажи устройства другому пользователю, передайте ему также данное руководство.

- При получении прибора, аккуратно раскройте картонную упаковку, проверьте содержимое и убедитесь, что все содержимое на месте и получено  в надлежащем состоянии.  Если какие-либо части оборудования отсутствуют или упаковка повреждена, немедленно свяжитесь с продавцом. Сохраните коробку и весь упаковочный материал для проведения осмотра. Если прибор  подлежит возврату производителю, необходимо производить возврат в заводской упаковке.

- Во избежание поражения эл. током, необходимо заземлить желтый/зеленый провод.

- Перед проведением ремонта и техобслуживания прибора, отключите его от сети питания.

- Максимальная температура рабочей среды прибора: 40℃. Не включайте прибор в помещениях с температурой, превышающей максимальную.

- В случае возникновения серьезной проблемы в эксплуатации, выключите прибор незамедлительно. Не пытайтесь наладить прибор самостоятельно. Ремонтные работы, проводимые неквалифицированным персоналом, могут привести к порче прибора. Свяжитесь с ближайшим сервисным центром. При ремонте должны использоваться только запчасти, аналогичные оригинальным.

- Не подключайте прибор к диммеру.

- Во избежание поражения эл. током, не трогайте провода при эксплуатации прибора.

- Во избежание возгорания и поражения эл. током, не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.

- Если на корпусе видны следы повреждений, его следует заменить.

- Не смотрите на луч включенного прибора.

- Внутри нет частей, предназначенных для ремонта пользователем. Не открывайте корпус и не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. В случае возникновения необходимости проведения работ по ремонту и техобслуживанию устройства, свяжитесь с ближайшим дилером.

- В связи с тем, что в приборе используется увеличительная линза, просьба не допускать попадания на линзу прямого солнечного света, т.к. в результате такого попадания прибор может перегреться и выйти из строя.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- В приборе CONCORDE применяется 144 светодиода с регулируемой яркостью каждого светодиода (4 кластера по 36 светодиодов каждый: красный, зеленый, синий, белый), при помощи которых возможно создание текстовых сообщений, геометрических фигур, динамических эффектов и эффектов кручения и вращения.

- Отличные световые шоу в режиме Master/Slave,

- Дополнительный контроллер ручного управления световым шоу Smart Control

- Простая навигация по светодиодному табло

- Входное напряжение: 100В~240В

- Частота: 50/60Гц

- Потребляемая мощность: 15Вт

- Светодиоды: Общее кол-во 144 шт,

36 красных, 36 зеленых, 36 синих, 36 белых

- Габариты: 280 x 192 x 243мм

- Масса: 2.9 кг

## 3. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПРИБОРА

### 3.1 Панель управления

Дисплей: Отображение меню и выбранных функций

Индикаторы:

| DMX | Вкл. | Присутствует сигнал DMX |
| --- | --- | --- |
| MASTER | Вкл. | Режим Master |
| SLAVE | Вкл. | Режим Slave |
| SOUND | Мигает | Звуковая анимация |

Кнопки:

| MENU | Выбор функций программирования |
| --- | --- |
| DOWN | Прокручивание выбранных функций назад |
| UP | Прокручивание выбранных функций вперед |
| ENTER | Подтверждение выбранных функций |

Чувствительность: Регулировка чувствительности звуковой анимации.

Микрофон: Съем звука для звуковой анимации.

ПДУ: Управление прибором в ручном режиме: Ожидание, Функция, Режим

Выход DMX: Для соединения в цепь DMX512 со следующим прибором, используется 3-контактный разъем XLR.

Вход DMX: Для входа DMX сигнала, используется кабель с 3/5 контактным разъемом XLR

Выход сети питания: через данный выход осуществляется снабжение электропитанием следующего прибора в цепи.

Входное гнездо сети питания: Подключение к источнику питания.

### 3.2 Основные функции

Для выбора функции, нажмите и удерживайте кнопку MENU, пока она не отобразится на дисплее. Выберите функцию, нажмите на кнопку ENTER, дисплей замигает. Для изменения режима, используйте кнопки DOWN и UP. После выбора требуемого режима, нажмите на кнопку ENTER, чтобы установить его, иначе по прошествии 10 секунд произойдет возврат в главное меню. Для возврата в главное меню, нажмите на кнопку MENU. Ниже указаны основные функции:

Настройка адреса DMX 512

Нажмите и удерживайте кнопку MENU, пока на табло не отобразится . Нажмите кнопку ENTER, и дисплей замигает. Выбор адреса DMX 512 осуществляется нажатием клавиш DOWN и UP. Для присвоения адреса, нажмите на кнопку ENTER. Если не производить никаких действий на протяжении 10 секунд, система автоматически покинет режим меню. Чтобы перейти обратно в режим выбора функций, нажмите на кнопку MENU.

Режим выбора канала

Нажмите и удерживайте кнопку MENU до тех пор, пока на дисплее не отобразится . Нажмите кнопку ENTER, и дисплей замигает. Выбор  (4-канального режима) или  (144-канального режима) осуществляется нажатием клавиш DOWN и UP.  Выбрав режим, нажмите ENTER для подтверждения. Если не производить никаких действий на протяжении 10 секунд, система автоматически покинет режим меню. Чтобы перейти обратно в режим выбора функций, нажмите на кнопку MENU.

Режим Slave

Нажмите и удерживайте кнопку MENU до тех пор, пока на дисплее не отобразится  . Нажав на ENTER, выберите режим  (master) или  (slave 1) или  (Slave 2) нажатием на кнопки DOWN и UP. Выбрав режим, нажмите ENTER для подтверждения. Если не производить никаких действий на протяжении 10 секунд, система автоматически покинет режим меню.  Чтобы перейти обратно в режим выбора функций, нажмите на кнопку MENU.

Режим Show

Нажмите и удерживайте кнопку MENU до тех пор, пока на дисплее не отобразится  . Нажав на ENTER, выберите режим  (воспроизведение элементов светового шоу в случайной последовательности) или  (шоу 1) или  (шоу2) или … или  (шоу 12) нажатием на кнопки DOWN и UP. Выбрав режим, нажмите ENTER для подтверждения. Если не производить никаких действий на протяжении 10 секунд, система автоматически покинет режим меню.  Чтобы перейти обратно в режим выбора функций, нажмите на кнопку MENU.

Режим звуковой анимации

Нажмите и удерживайте кнопку MENU до тех пор, пока на дисплее не отобразится  . Нажав на ENTER, выберите  (вкл. звуковой анимации) или  (выкл. звуковой анимации) нажатием на кнопки DOWN и UP.  Выбрав режим, нажмите ENTER для подтверждения. Если не производить никаких действий на протяжении 10 секунд, система автоматически покинет режим меню.  Чтобы перейти обратно в режим выбора функций, нажмите на кнопку MENU.

Режим Blackout

Нажмите и удерживайте кнопку MENU до тех пор, пока на дисплее не отобразится  . Нажав на ENTER, выберите (blackout) или  (нормальный) нажатием на кнопки DOWN и UP. Выбрав режим, нажмите ENTER для подтверждения. Если не производить никаких действий на протяжении 10 секунд, система автоматически покинет режим меню.  Чтобы перейти обратно в режим выбора функций, нажмите на кнопку MENU.

Светодиодное табло

Нажмите и удерживайте кнопку MENU до тех пор, пока на дисплее не отобразится  . Нажмите кнопку ENTER, и дисплей замигает. Выбор  (вкл. дисплея) и (выкл. дисплея) осуществляется нажатием на кнопки DOWN и UP. Выбрав режим, нажмите ENTER для подтверждения. Если не производить никаких действий на протяжении 10 секунд, система автоматически покинет режим меню.  Чтобы перейти обратно в режим выбора функций, нажмите на кнопку MENU.

Инвертирование дисплея

Нажмите и удерживайте кнопку MENU до тех пор, пока на табло не загорится . Выбор  (нормального) или  (инвертированного) режима осуществляется нажатием на кнопки DOWN и UP. Выбрав режим, нажмите ENTER для подтверждения. Чтобы перейти обратно в режим выбора функций, нажмите на кнопку MENU.

Режим самотестирования

Нажмите и удерживайте кнопку MENU до тех пор, пока на дисплее не замигает  . Нажмите на кнопку ENTER, чтобы запустить встроенную программу  самотестирования. Чтобы перейти обратно в режим выбора функций, нажмите на кнопку MENU.

Наработка часов прибора

Нажмите и удерживайте кнопку MENU до тех пор, пока на дисплее не замигает  . Нажмите на кнопку ENTER, и на дисплее отобразится наработка часов прибора. Чтобы перейти обратно в режим выбора функций, нажмите на кнопку MENU.

Версия ПО

Нажмите и удерживайте кнопку MENU до тех пор, пока на дисплее не отобразится  .  Нажмите на кнопку ENTER, и на дисплее отобразится версия программного обеспечения прибора. Чтобы перейти обратно в режим выбора функций, нажмите на кнопку MENU.

## 4. УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

Управление прибором осуществляется тремя способами:

1. Режим master/slave

2. Ручной контроллер Smart Control

3. DMX контроллер

При смене DMX адреса нет необходимости выключать прибор, т.к. присвоение нового DMX адреса происходит в режиме реального времени. Каждый раз при включении прибора на дисплее будет отображаться “7871”. После этого, прибор готов к получению сигнала DMX или работе по встроенным программам.

### 4.1 Режим Master/Slave

При подключении устройств в одну цепь в режиме master/slave, первый прибор управляет остальными приборами, устраивая автоматическое синхронизированное звукоанимационное шоу. Данный режим применяется, когда требуется показать световое шоу, не требующее предварительной подготовки. На первом приборе необходимо установить режим Master  и выбрать (случайная последовательность),  (шоу 1) или …или  (шоу 12) и скорость воспроизведения. К DMX входу ничего не подключается, индикатор Master должен гореть постоянно, а индикатор Sound загораться в ритме музыки. На остальных приборах необходимо установить режим  (обычный) или  (2 light show). DMX выходы остальных приборов подключаются к DMX входам последующих приборов, их индикаторы Slave должны постоянно гореть.

2-light show

В режиме slave,  означает, что прибор работает аналогично ведущему прибору, а  означает, что прибор работает контрастно по отношению к 1 прибору, даже в том случае, если у Вас всего два прибора в цепи.

4.2. Ручной контроллер Smart Control

Ручной контроллер используется только в режиме master/slave. Подключение контроллера к прибору осуществляется путем подсоединения выхода контроллера к DMX входу первого устройства в цепи. Таким образом, через первый прибор осуществляется контроль над функциями Stand by (режим ожидания), Function (Функция), и Mode (режим) всех остальных приборов.

| Stand by | Режим ожидания |
| --- | --- |
| Function | 1. Звуковая анимация, белый строб 2. Звуковая анимация, цветной строб | Выбрать шоу (Шоу 1-12) |
| Mode | Звук/Строб (LED ВЫКЛ.) | Шоу (LED ВКЛ.) |

4.3 DMX контроллер

При использовании для управления приборами DMX контроллера, для получения приборами DMX сигнала, необходимо присвоить им DMX адрес.

Нажмите и удерживайте кнопку MENU, пока на дисплее не отобразится . Нажмите на кнопку ENTER, и дисплей замигает. Изменение DMX512 адреса осуществляется нажатием на кнопки DOWN и UP.

Выбрав адрес, нажмите ENTER и удерживайте, пока дисплей не перестанет мигать либо подождите 8 секунд, и адрес присвоится автоматически. Чтобы перейти обратно в режим выбора функций, нажмите на кнопку MENU. Пример присвоения адресов первым 4 приборам приведен на следующей диаграмме.

4 канала:

144 канала:

## 5. КОНФИГУРАЦИЯ DMX512

4-канальный режим:

144-канальный режим:

Для работы в 4-канальном режиме, см. DMX-конфигурацию 1-4 канала, чтобы отстроить все остальные каналы. В 144-канальном режиме, вы можете управлять каждым из 144 светодиодов отдельно от остальных.

## 6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОНТРОЛЛЕРУ DMX512

Протокол DMX512 широко используется в системах управляемого света. Максимальное количество каналов - 512.

- Соедините приборы в цепь при помощи кабеля с разъемами XLR. Выход первого прибора соединяется с входом последующего прибора. Нельзя использовать разветвительные кабеля. Сигнал DMX 512 передается с очень большой скоростью, использование некачественных или поврежденных кабелей и паяных соединений, а также ржавых соединений может привести к искажению сигнала и прекращению работы системы.

- Вход и выход DMX осуществляется через сквозные разъемы, чтобы обеспечить поддержание контура протокола DMX в режиме Master/Slave при отключении одного из устройств от сети питания.

- На DMX разъеме последнего прибора в цепи необходимо установить терминатор. Припаяйте резистор сопротивлением 120 Ом 1/4Вт между контактом 1 (DMX-) и контактом 3 (DMX+) 3-контактного разъема XLR и вставьте его в гнездо DMX выхода последнего устройства в цепи.

- Каждому световому прибору необходимо присвоить адрес для получения данных с контроллера. Номер адреса представляет собой число в интервале от 0 до 511 (0 и 1 обычно равны 1).

- 3-контактные XLR разъемы используются чаще 5-контактных.

3-контактный разъем XLR: Контакт 1: экран, контакт 2: отрицательный сигнал (-), контакт 3: положительный сигнал (+).

5-контактный разъем XLR: Контакт 1: экран, контакт 2: отрицательный сигнал (-), контакт 3: положительный сигнал (+), контакт 4 и 5: не используются.

## 7. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Ниже представлены некоторые часто встречающиеся проблемы, возникающие при эксплуатации, и пути их решения:

- Прибор не работает, свет не горит

- Проверьте подключение к сети и предохранитель.

- Измерьте напряжение сети на шнуре питания.

B. Прибор не реагирует на сигналы DMX контроллера

- Должен гореть DMX индикатор. Если он не горит, проверьте соединения и кабеля DMX.

- Если DMX индикатор горит, а сигнала на канале  нет, проверьте настройки адреса и полярность DMX.

- Если DMX сигнал эпизодически пропадает, проверьте контакты разъемов и выключателей на проблемном устройстве, а также на предыдущем приборе.

- Попробуйте подключиться к другому DMX контроллеру.

- Проверьте расположение DMX кабелей. Если они проложены вблизи высоковольтных кабелей или параллельно им, это может привести к повреждению интерфейсной схемы или появлению помех в ней.

C. Некоторые приборы не реагируют на сигналы пульта дистанционного управления

- Возможно, поврежден кабель DMX. Проверьте LED индикаторы режимов master/ slave.

- Прибору присвоен неправильный адрес DMX. Присвойте правильный адрес.

D. Прибор не реагирует на звук

- Убедитесь, что на прибор не подается DMX сигнал.

- Постучите пальцем по микрофону, чтобы проверить, работает ли он.

E. Один из каналов плохо работает

- Возможно, поврежден шаговый электродвигатель или кабель, идущий на печатную плату.

- Возможно, неисправна интегральная схема привода электродвигателя на печатной плате.

## 8. ЧИСТКА ПРИБОРА

Для оптимизации светоотдачи, необходимо производить периодическую очистку внутренней и внешней оптики. Частота очистки зависит от условий эксплуатации прибора: эксплуатация в задымленных и грязных помещениях, а также в помещениях с повышенной влажностью может вызвать большее загрязнение оптики прибора.

- Производите очистку мягкой тканью, используя обычные чистящие средства для стекла.

- Насухо вытирайте промытые комплектующие.

- Производите очистку внешней оптики по крайней мере раз в 20 дней, внутренней оптики – по крайне мере раз в 30/60 дней.

Инновации, качество, высокие эксплуатационные характеристики

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Дискотечный светодиодный прибор LEMON CONCORDE

Дата выпуска______________________

Серийный номер___________________

Цена______________________________

Продан __________________________ Дата продажи _________

(наименование предприятия торговли)

Гарантийные обязательства

На устройство установлен гарантийный срок  ____ со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение этого срока, в случае обнаружения неисправностей, происшедших по вине завода, при условии соблюдения правил эксплуатации и условий хранения прибора покупатель имеет право на бесплатный ремонт.

Устройство принимается на гарантийный ремонт только при наличии руководства по эксплуатации со всеми отметками.

г. ________________

ул. ___________________

# Text boxes

Пожалуйста, внимательно прочитайте данные инструкции по установке, эксплуатации и техобслуживанию прибора.

Не подключать более 20 приборов к одному источнику питания.

Для подключения большего количества приборов, используйте другой источник питания.

EC – Декларация соответствия

Настоящим заявляем, что наша продукция (световое оборудование) соответствует следующим стандартам и имеет маркировку CE в соответствии с Директивой об электромагнитной совместимости оборудования 89/336/EEC.

EN55014-2: 1997 A1: 2001, EN61000-4-2: 1995; EN61000-4-3: 2002;

EN61000-4-4: 1995; EN61000-4-5: 1995, EN61000-4-6: 1996,

EN61000-4-11: 1994.

и

## Согласованный стандарт

## EN60598-1: 2000+ALL: 2000+A12: 2002

Безопасность бытовых и аналогичных электроприборов

Раздел 1: Общие требования