ПРИБОР ПОЛНОГО ВРАЩЕНИЯ

EURO DJ  LED WASH 36

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Комплект поставки:

ДВИЖУЩАЯСЯ ГОЛОВА LED WASH 36

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СЕТЕВОЙ ШНУР С ВИЛКОЙ

Инструкции по распаковке

Сразу после получения устройства, осторожно вскройте картонную упаковку, проверьте наличие всех деталей и их исправность.  В случае обнаружения любых повреждений каких-либо деталей устройства или самой упаковки немедленно сообщите об этом грузоотправителю. Сохраните картонную коробку и другие упаковочные материалы.

В случае необходимости возвращать устройство изготовителю, важно транспортировать его в оригинальной упаковке.

Указания по технике безопасности

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемыми инструкциями, поскольку они содержат важную информацию относительно установки, использования и технического обслуживания данного изделия.

-Храните данное Руководство Пользователя в надежном месте для использования при необходимости в будущем. В случае продажи третьему лицу  данного устройства, к нему должна прилагаться настоящая инструкция по эксплуатации.

-Перед каждым включением устройства в сеть проверяйте соответствие сетевого напряжения паспортным величинам.

-Прибор предназначен только для внутренней установки!

-Для предотвращения пожаров из-за короткого замыкания или поражения электрическим током храните данное устройство в местах, защищенных от дождя и влаги. Убедитесь в отсутствии легковоспламеняющихся материалов вблизи устройства во время его работы.

-Прожектор должен устанавливаться в помещении с достаточной вентиляцией, на расстоянии не менее 20 дюймов (50 см)  от прилегающей  поверхности. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не заблокированы.

-Всегда отсоединяйте от питающей сети перед техническим обслуживанием или заменой предохранителя. В случае замены, должен устанавливаться предохранитель  аналогичного типа и величины.

-Для крепления прожектора к крепежному приспособлению воспользуйтесь предохранительной цепью. Для переноса прожектора воспользуйтесь специальными ручками.

-Максимальная температура окружающего воздуха  (Ta) составляет 104°F (40°C). Эксплуатация прожектора при температуре выше указанной величины запрещается.

-Немедленно отключите устройство в случае возникновения серьезных проблем во время работы.  Не пытайтесь устранить неполадки самостоятельно. Проведение ремонта неквалифицированным персоналом может стать причиной поломки или неисправности.  Для выполнения профессионального ремонта, пожалуйста, обратитесь в центр технической поддержки. Используйте запасные части соответствующего типа.

-Не подключайте устройство к диммерному блоку.

-Убедитесь, что питающий шнур не защемлен или не поврежден.

-Запрещается тянуть шнур для отключения аппарата от электрической сети.

-Не допускайте прямого попадания лучей от работающего источника света.

ДВИЖУЩАЯСЯ ГОЛОВА LED WASH 36

Внешний вид устройства

ДВИЖУШАЯСЯ ГОЛОВА LED WASH 36

2. ВВЕДЕНИЕ

Функции

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

11 каналов  DMX-512

Панорама 540, Наклон 255

Переменный электронный строб

Переменный электронный диммер

Канал скорости вектора для функций tilt/pan (наклон/панорама)

Встроенный макрос движения через функцию master/slave или DMX

Звуковая анимация

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Компактность и легкость

Меню светодиодного дисплея с функцией инвертирования и сброса параметров настройки

Функция инвертирования Панорама - Наклон

Система охлаждения с вентилятором

11 каналов DMX

| КАНАЛ | ФУНКЦИЯ |
| --- | --- |
| 1 | КРАСНЫЙ |
| 2 | ЗЕЛЕНЫЙ |
| 3 | СИНИЙ |
| 4 | ДИММЕР/СТРОБ |
| 5 | ПАНОРАМА |
| 6 | НАКЛОН |
| 7 | СКОРОСТЬ ПАНОРАМЫ/НАКЛОНА |
| 8 | MACRO 1-6 |
| 9 | ПАНОРАМА 16 БИТ |
| 10 | НАКЛОН 16 БИТ |
| 11 | СБРОС |

ДВИЖУЩАЯСЯ ГОЛОВА LED WASH 36

3. НАСТРОЙКА

Всегда отсоединяйте от питающей сети перед техническим обслуживанием или заменой предохранителя. В случае замены, должен устанавливаться предохранитель  аналогичного типа и величины.

Предохранитель размещается внутри этого отсека. Воспользуйтесь крестообразной отвёрткой для его снятия.

Замена предохранителя

Используя крестообразную отвёртку, извлеките патрон предохранителя из его корпуса.

Снимите неисправный предохранитель из патрона и вставьте взамен новый (аналогичного типа). Вставьте предохранительный патрон в свое место и снова подключите устройство в электрическую сеть.

Подключение устройства

Для запуска светового шоу с использованием одного или нескольких устройств  вам потребуется последовательный канал данных с контроллером DMX-512. Для представления синхронизированного шоу с использованием двух или более устройств запустите рабочий режим master/slave. Количество устройств, которое поддерживает канал передачи данных, определяется общим количеством каналов, требуемых для всех устройств на последовательном канале данных.

Важно:   Устройства на   последовательном канале данных должны быть соединены в общую цепь типа "гирлянда". В соответствии с требованиями стандарта EIA-485  к одному каналу данных не допускается подключение более 32 устройств.

Соединение более 32 устройств на одном последовательном канале данных без использования оптически-изолированного сплиттера может привести к искажению цифрового сигнала DMX.

Максимальная рекомендуемая длина последовательного канала данных: 500 метров (1640 фут)

Максимальное рекомендуемое количество на одном последовательном канал данных: 32 устройств

КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ DMX

Используйте кабель Belden 9841 или равноценный, который соответствует техническим характеристикам для приложений EIA RS-485. Стандартные микрофонные кабели не могут надежно передавать данные DMX на длинные дистанции. Кабель передачи данных обладает следующими характеристиками:

2-х жильный экранированный кабель

Максимальная емкость между жилами - 30 пФ/фут

Максимальная емкость между жилой и экраном  - 55 пФ/фут

Максимальное сопротивление of 20 ом /1000 фут.

Номинальное полное сопротивление: 100 - 140 ом

ДВИЖУШАЯСЯ ГОЛОВА LED WASH 36

ПОДКЛЮЧЕНИЯ  КАБЕЛЯ

На одном конце кабельной разводки должен устанавливаться штекер XLR, на другом - разъем XLR.

Конфигурация разъема DMX

ВНИМАНИЕ	Не допускайте контактирование общего вывода с заземляющим контуром.

Заземление общего вывода может стать причиной замыкания на землю, что приводит

к нарушению режима работы устройства. Если общий провод (экран) коснется массы, может образоваться контур заземления, который приведет к нарушениям в работе устройства.

Таблица  преобразования 3- контактного XLR в 5- контактный XLR

Примечание! При использовании DMX-контроллера или устройства с 5-контактным  разъемом DMX потребуется использовать адаптер 3- и-5-контактного  разъемов.

В следующей таблице определено правильное преобразование  кабелей.

| Проводник | 3-контактный гнездовой (выход) | 5-контактный штекерный (вход) |
| --- | --- | --- |
| Земля/Экран | Контакт1 | Контакт 1 |
| Отрицательный (-) сигнал | Контакт 2 | Контакт 2 |
| Положительный (-) сигнал | Контакт 3 | Контакт 3 |
| Не используется |  |  |
| Не используется |  |  |

Настройка последовательного канала данных DMX

1. Подсоедините 3-контактный штекерный разъем первого кабеля

DMX к  выходному разъему DMX контроллера DMX.

2. Подсоедините конец кабеля, выходящего из контроллера с 3-контактным гнездовым разъемом к входному разъему следующего устройства с 3-контактным штекерным разъемом.

3. Продолжайте подключение других устройств DMX аналогичным образом.

ДВИЖУЩАЯСЯ ГОЛОВА LED WASH 36

Универсальный DMX-контроллер

Подключение устройства в режиме Master/Slave

1. Подсоедините 3-контактный штекерный разъем DMX-кабеля к выходу 3-контактного гнездового разъема  первого устройства.

2. Подсоедините конец кабеля, выходящего из первого устройства, которое снабжено 3-контактным гнездовым разъемом к входному разъему следующего устройства с 3-контактным  штекерным разъемом. Продолжайте подключение других устройств DMX аналогичным образом.

Монтаж

ОРИЕНТАЦИЯ

Данное устройство может быть смонтировано в любом положении при условии достаточной вентиляции помещения.

ДВИЖУЩАЯСЯ ГОЛОВА LED WASH 36

КРЕПЕЖНАЯ ОСНАСТКА

Важно обеспечить свободный проход вентиляционных каналов. Смонтируйте устройство, используя соответствующий "C-образный  или "O"-разный зажим.  Для регулировки угла устройства, ослабьте два регулировочных винта и наклоните устройство. После определения желаемого положения затяните оба регулировочных винта.

Место установки должно выбираться с учетом удобства замены лампы и проведения технического обслуживания.

Всегда должны использоваться предохранительные тросы.

Не допускается размещать устройство в местах, подверженных атмосферным осадкам,

высокой влажности, резким перепадам температуры или с недостаточной вентиляцией.

Подвесной зажим

Примечание!

Зажим продается отдельно.

ДВИЖУЩАЯСЯ ГОЛОВА LED WASH 36

4. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Навигация по панели управления

Для доступа к функциям панели управления используйте четыре кнопки, расположенные прямо под ЖК-дисплеем.

| КНОПКА | ФУНКЦИЯ |
| --- | --- |
| <MODE/ESC> | Используется для входа в меню или возврата к предыдущей опции меню. |
| <UP> | Используется для просмотра опций меню в порядке возрастания |
| <DOWN> | Используется для просмотра опций меню в порядке убывания |
| <ENTER> | Используется для выбора и сохранения меню или опции внутри меню |

При выборе функции меню, на дисплее моментально отображается первая доступная опция для функции выбранного меню.

Нажмите <ENTER> для выбора меню. Нажимайте кнопку "MODE/ESC" до тех пор, пока не отобразится желаемая функция меню. Используйте кнопки <UP> и <DOWN> для навигации по опциям меню. Нажмите кнопку <ENTER> для выбора текущей функции меню или для активизации опции меню.  Нажмите кнопку <MODE/ESC> для возврата к предыдущей опции или меню без изменения текущего параметра.

ДВИЖУЩАЯСЯ ГОЛОВА LED WASH 36

Пользовательские параметры конфигурации

ДВИЖУЩАЯСЯ ГОЛОВА LED WASH 36

5. ПРОТОКОЛ КАНАЛА DMX

КАНАЛ 1:    КРАСНЫЙ   000-255    ОТ ТЕМНОГО К ЯРКОМУ

КАНАЛ 2:   ЗЕЛЕНЫЙ       000-255    ОТ ТЕМНОГО К ЯРКОМУ

КАНАЛ 3:   СИНИЙ  000-255    ОТ ТЕМНОГО К ЯРКОМУ

КАНАЛ 4:   ДИММЕР/СТРОБ   000-020   ЧЕРНЫЙ

021-115 БЕЛЫЙ

116-243 ШТОРКА ОТ БЫСТРОГО К МЕДЛЕННОМУ

КАНАЛ 5: ПАНОРАМА 000-255     ДВИЖЕНИЕ

КАНАЛ 6:  НАКЛОН   000-255     ДВИЖЕНИЕ

КАНАЛ 7: СКОРОСТЬ ПО ОСЯМ X/Y ОТ БЫСТРОГО К МЕДЛЕННОМУ

КАНАЛ 8:  MACRO 005-255     MACRO 1-6

КАНАЛ  9:    ТОЧНОЕ ПАНОРАМИРОВАНИЕ

КАНАЛ 10: ТОЧНЫЙ НАКЛОН

КАНАЛ 11:  СБРОС ПОСЛЕ 10 СЕКУНД

ПРИМЕЧАНИЕ: F-S = ОТ БЫСТРОГО К МЕДЛЕННОМУ

S-F= ОТ МЕДЛЕННОГО К БЫСТРОМУ

ДВИЖУЩАЯСЯ ГОЛОВА LED WASH 36

6. ПРИЛОЖЕНИЕ

Технические характеристики

ВЕС И РАЗМЕРЫ

Длина	……………………………………………………………………………………..275 мм

Ширина……………………………………………………………………………………275 мм

Высота……………………………………………………………………………………..310 мм

Размер упаковки……………………………………………………………...34.5 x 34 x 43.5 см

Вес нетто…………………………………………………………………………………..5.9 кг

Вес брутто 	7.2 кг

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Параметры питания	………………………………………………………….220 В 50 Гц/60 Гц

Предохранитель………………………………………………………………………....2A 220 В

Потребляемая мощность…………………………………………………………………..100 Вт

ИСТОЧНИК СВЕТА

1WX36 R,G,B

ЦВЕТ…………………………………………………………………………….1WX36PCS

СРОК СЛУЖБЫ ЛАМПЫ: 50 000 часов (типа EDISON)

УПРАВЛЕНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Вход данных…………………………запирающийся 3-контактный штекерный разъем XLR

Выход данных…………………………запирающийся 3-контактный гнездовой разъем XLR

Протоколы……………………………………………………………………………...DMX-512

DMX-каналы……………………………………………………………………………………11