TRICOLOR

Version: 2.0

Данное руководство пользователя содержит важную информацию по безопасности и эксплуатации лазерных приборов. Во избежание несчастных случаев и правонарушений, связанных с неправильной эксплуатацией, просим внимательно ознакомиться с инструкцией. Следует сохранять инструкцию для дальнейшего использования.

# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Эксплуатация лазера, производимая с нарушениями положений данной пользовательской инструкции, может быть опасна.  Следует уделить особое внимание каждому из пунктов руководства во избежание некорректного обращения с прибором.  Необходимо внимательно прочитать данную инструкцию перед началом эксплуатации прибора.

Attention!

Important!

Caution!

Laser!

Recycle

Indoor

Waste bin

Location

Наличие информации, касающейся обслуживания прибора.

Наличие информации, касающейся безопасности.

Предостережение от неправильных действий

.

Особенности эксплуатации лазера.

Предупреждение о необходимости охраны окружающей среды при утилизации упаковки.

Прибор только для использования внутри помещений, стандарт безопасности IP20. Предназначен для эксплуатации в сухих помещениях. Следует оберегать прибор от попадания дождя, влаги, источников тепла и пыли, и не допускать его контакта с водой или другими жидкостями.

Необходимо следовать законам, регулирующим правила безопасности при утилизации электрических приборов.

Прибор должен быть установлен в месте с нормальными условиями вентиляции, на расстоянии не менее 50 см от поверхностей, блокирующих вентиляционные отверстия. Следует убедиться, что все вентиляционные отверстия открыты.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Caution   Следует избегать прямого попадания луча в глаза. Это может привести к ухудшению зрения и даже к слепоте.

Caution    Использование прибора в помещениях, где аудитория может быть подвержена попаданию лазерных лучей в глаза, является опасным и незаконным.

Caution     Внутри прибора нет частей, подлежащих самостоятельной замене. Нельзя открывать корпус и пытаться производить ремонт. В случае возникновения проблемы следует связаться с продавцом.

Caution    Несоблюдение приведенных правил может привести к выбросу дозы излучения.

# Предупреждение об открытом корпусе

# Устройство содержит лазерный элемент. При открытом корпусе может происходить выброс значительных доз излучения, которые при неправильном обращении могут вызвать слепоту и ожоги.

# ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

# ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ

# НИЖЕПРИВЕДЕННЫЕ ПУНКТЫ

- Лазерные излучатели отличаются от всех других источников света. В случае неправильного использования их свет может повредить зрение. Свет лазера луч в тысячу раз более концентрированный, чем свет любого другого источника.

- То, что лазерный луч двигается, не делает его менее опасным.

- Нельзя начинать эксплуатацию лазера до прочтения данного руководства пользователя.

- Необходимо устанавливать прибор таким образом, чтобы лучи проецировались на высоте не менее 3 метров над поверхностью, на которой будут находиться люди.

- Нельзя направлять лучи лазера на людей и животных.

- Необходимо отказаться от эксплуатации в случае обнаружения дефектов. Нельзя использовать прибор, который испускает один или два луча вместо десятков/сотен: это указывает на повреждение оптики и может сопровождаться повышенным уровнем излучения.

- Нельзя чистить внешнюю оптику при помощи химических чистящих средств

- Не открывать корпус устройства

- Не оставлять работающий прибор без присмотра

- Управление прибором с лазером класса 3B может проводиться только при помощи квалифицированного персонала, ознакомленного с информацией, представленной в данной инструкции.

- Необходимо использовать подходящие страховочные тросы для установки устройства.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

Отверстие лазера.

Осторожно – излучение лазера класса 3B. Избегайте прямого воздействия лучей.

# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ВОЗДЕЙСТВИИ ЛАЗЕРА

# Лазерный луч

Избегайте попадания в глаза

# ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАЗЕРА

| Класс лазера | 3B |
| --- | --- |
| Зеленый лазер средней мощности | DPSS Nd:YVO4,532nm |
| Красный лазер средней мощности | LD GaAIAs 650nm,typical |
| Диаметр луча | <5mm вблизи отверстия |
| Отклонение (луча) | <2 mrad |
| Отклонение (общее) | <90 градусов |
| Режим поперечной корреляции | TEM00 |
| Охлаждение | Термальный электрический охладитель и вентилятор |
| Отклонение луча | При DC до 20KHz, ±25 Градусов по осям X & Y |

# СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Данное устройство соответствует стандартам EN/IEC 60825-1 Ed 2, 2007-03 и US FDA/CDRH FLPPS.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Каждый специалист, задействованный в установке и обслуживании прибора, должен:

- быть квалифицированным

- Соблюдать инструкции данного руководства

Important!   Производитель не несет ответственности за повреждения, связанные с невыполнением инструкций и самостоятельным внесением изменений в устройство.

- Следует учитывать, что повреждения, возникшие в результате самостоятельной модификации прибора, ведут к потере гарантии.

- Во время использования кабель не должен переплетаться с другими проводами

- Необходимо убедиться, что напряжение в сети не превышает заявленное на задней панели прибора.

- Следует убедиться, что переключатель питания находится в положении «выключено» до подключения провода питания к сети.

- Следует убедиться, что провод питания не поврежден.

- Необходимо отсоединять устройство от сети питания, если оно не используется, а также во время чисток. При этом следует браться за вилку, а не тянуть за провод.

- Необходимо заземлить желто-зеленый провод.

- Подключение и обслуживание прибора должно проводиться квалифицированным работником.

- Не производите включение и выключение прибора в течение коротких периодов времени, это уменьшает жизненный цикл лазерного диода.

- При замене предохранителей следует использовать только предохранители такого же типа.

- После транспортировки, связанной с изменением температурного режима, необходимо время для адаптации. Невыполнение данного условия может повлечь за собой появление конденсата, что, в свою очередь, может повлечь неправильную работу или выход устройства из строя.

- Нельзя трясти прибор. Не следует применять грубую силу при установке.

- Во время выбора места для установки необходимо убедиться, что будут соблюдены режимы температуры и влажности. Помещение не должно быть загрязнено. Около прибора не должны проходить кабели.

- Устройство должно находиться на расстоянии не менее 50 см от стен.

- Следует использовать подходящие тросы для установки прибора.

- Температура окружающей среды должна находиться в пределах 10-40С

- При транспортировке прибора следует использовать оригинальную упаковку.

- По соображениям безопасности запрещено самостоятельно вносить изменения в устройство!

# ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

# Инструкция по распаковке

Caution!     Непосредственно по получении аккуратно извлеките устройство из упаковки и убедитесь в полной комплектации и отсутствии повреждений. При наличии повреждений незамедлительно свяжитесь с транспортной компанией. Сохраняйте поврежденную упаковку для предъявления её в качестве доказательства ненадлежащей транспортировки. Сохраняйте коробку и все упаковочные материалы, так как для возвращения прибора на фабрику необходимо наличие заводской упаковки.

# Перечень элементов устройства

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Лазер | 1 ШТУКА |
| Ключи (к переключателю) | 2 ШТУКИ |
| Сетевой Шнур | 1 ШТУКА |
| Ключ блокировки | 1 ШТУКА |
| Руководство пользователя | 1 ШТУКА |

# Питание

Параметры напряжения обозначены на задней панели устройства. Прибор должен подключаться к сети питания в соответствии с заявленными параметрами. Не допускается использование диммерных блоков или устройств изменения напряжения в сети питания.  Перед подключением прибора к сети питания необходимо убедиться, что напряжение в сети соответствует требованиям устройства

С прибором поставляется подходящий по напряжению разъём электропитания. Другие варианты подключения следует производить в следующей конфигурации:

| Кабель( Евро) | Кабель( США) | Контакты | Международный |
| --- | --- | --- | --- |
| Коричневый | Черный | Фаза | L |
| Голубой | Белый | Ноль | N |
| Желтый/Зеленый | Зеленый | Земля |  |

# Подключение приборов по протоколу DMX-512

Устройство  оборудовано разъемами XLR 3-pin, которые могут использоваться как DMX-вход и выход. Разъемы соединяются параллельно. Необходимо использовать только экранированную витую пару для соединения устройств.

# Использование XLR-соединения

Caution!   На лазерном устройстве DMX кабель должен оканчиваться оконечной муфтой. Следует припаять резистор 120 Ом между Сигналом (-) и Сигналом (+) к штекеру XLR и завести его в DMX выход последнего устройства.

# Подключение последовательной DMX-цепи

- При использовании стандартных DMX контроллеров, выход DMX контроллера следует подключать напрямую к DMX входу первого устройства цепи. При подключении DMX контроллеров к другим выходам XLR, следует  использовать кабели с адаптером.

- Подключите кабель от DMX выхода первого устройства в цепи к DMX входу следующего устройства. Повторите операцию до подключения всех устройств в цепи.

- При использовании контроллера с пятиштырьковым DMX кабелем необходим адаптер на трехштырьковый разъем.

- DMX кабель последнего устройства в цепи должен оканчиваться оконечной муфтой. Необходимо припаять резистор 120 Ом 1/4 Вт между вторым (DMX-) и третьим штырьком  (DMX+) в трехштырьковом XLR штекере, который следует включить в DMX выход последнего устройства.

- Выход одного устройства соединяется со входом другого устройства параллельно посредством шнура с разъемом XLR. Кабель не должен разветвляться (Y кабель). DMX 512 – высокоскоростной сигнал. Поврежденные кабели, неправильно спаянные соединения или заржавевшие разъемы могут исказить сигнал и привести к неработоспособности системы.

- Входные и выходные разъёмы DMX являются сквозными и, в случае отключения питания устройства, цепь DMX продолжит работу.

- Каждому устройству требуется DMX адрес для получения данных с контроллера. Номер DMX адреса, читаемый на задней панели каждого устройства, находится в диапазоне от 000 до ~511.

- Цепь DMX приборов должна оканчиваться оконечным резистором во избежание ошибок в цепи.

# Правильная установка и использование устройства

Предполагается, что устройство будет использоваться в подвешенном положении. Из соображений безопасности световые приборы должны быть установлены надлежащим образом с использованием подходящего крепления и предохранительного троса.  Соответствующие крепежные изделия вы можете приобрести у поставщика светового оборудования.

Лазерные системы должны использоваться согласно международным правилам техники безопасности (см. иллюстрацию ниже). Вертикальное расстояние от нижнего луча лазера до пола должно составлять не менее трех метров.  Горизонтальное расстояние от лазерного излучения до публики должно составлять не менее 2.5 метров.

# Установка прибора

- Крепление должно в течение одного часа выдержать без деформации вес в 10 раз превышающий вес устройства.

- Основное крепление всегда должно быть защищено вспомогательным креплением, т.е. соответствующей предохранительной сеткой. Вспомогательное крепление следует устанавливать таким образом, чтобы, в случае поломки основного крепления, ни одна деталь прибора не могла упасть.

- Следует убедиться, что во время установки или обслуживания прибора в помещении не находятся посторонние.

- Перед введением устройства в эксплуатацию (первичным или после ремонта), необходимо удостовериться, что установка одобрена квалифицированным специалистом, как с технической стороны, так и с точки зрения безопасности.

- Необходимо проводить проверку качества установки оборудования один раз в год.

- Устройство не должно быть установлено над сидячими местами или проходами и находиться вне досягаемости публики.

# ОПИСАНИЕ  УСТРОЙСТВА

# Задняя Панель

| NO | Наименование | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Переключатель питания | Включает и выключает подачу питания |
| 2 | Разъем Питания | Со встроенным патроном плавкого предохранителя |
| 3 | Выход DMX | 3-х штырьковый ХLR разъем, Мама |
| 4 | DMX вход | 3-х штырьковый ХLR разъем, Папа |
| 5 | Переключатель под ключ | Используется только квалифицированным специалистом |
| 6 | Аварийный выключатель | Выключение лазера в случае неисправности |
| 7 | Индикаторная панель | Настраиваемая контрольная панель системы |
| 8 | Предохранительное кольцо | Подсоедините предохранительный трос |
| 9 | Микрофон | синхронизация лазерного шоу с ритмом музыки |
| 10 | Регулятор чувствительности микрофона | Поворачивайте регулятор, пока лазер не начнет работать синхронно с музыкой |
| 11 | Вентилятор | Охлаждение(не закрывайте выходное отверстие) |

# Передняя  Панель

| NO | Наименование | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 12 | Индикатор питания | Показывает, что прибор включен. |
| 13 | DMX | Индикатор соединения DMX Горит красным, когда соединение DMX установлено. Зеленый указывает на работу в автономном режиме. |
| 14 | Индикатор музыки | Мигает, реагируя на регистрируемый микрофоном звук. |
| 15 | Отверстие лазера |  |
| 16 | Подвесная скоба | Имеет 2 ручки с обеих сторон для фиксации прибора и крепёжное отверстие для монтажной скобы. |
| 17 | Предупреждающая надпись | «Отверстие для лазера» |
| 18 | Предупреждающая надпись | «Осторожно – лазер класса 3B» |
| 19 | Предупреждающая надпись | Предупреждение о том, что прибор не должен использоваться неквалифицированным персоналом. |
| 20 | Предупреждающая надпись | «Излучение. Не подвергайтесь воздействию лазерных лучей. Лазерный прибор класса В». |

# УПРАВЛЕНИЕ  ПРИБОРОМ

- Для  увеличения срока эксплуатации необходимо периодически держать прибор в выключенном состоянии.

- Не рекомендуется часто включать и выключать устройство.

- Необходимо выключать устройство, если оно не используется в течение долгого времени, а также перед заменой лазерного элемента и проведения сервисного обслуживания.

- В случае серьезного сбоя работы прибора, необходимо отключить устройство и связаться с фирмой-поставщиком.

Attention! Испускание лазерных лучей происходит через 5 секунд после включения устройства

# Режим Работы

Когда устройство включено, Индикатор на задней панели показывает либо текущий автономный режим работы либо, если устройство работает в режиме DMX, адрес DMX. При помощи индикаторной панели очень просто настроить и изменить режим работы лазера. При включении индикаторная панель показывает последнюю сохраненную настройку.

Выбор рабочего режима лазерного устройства

Подтверждение настроек либо изменений в индикаторной панели

ВНИЗ/ВВЕРХ, изменение рабочего режима либо параметров адреса DMX.

# Эксплуатация

Автономное запрограммированное лазерное шоу

- НАЖМИТЕ FUNC для входа в ВЫБОР РЕЖИМА (MODE OPTION).

- Удерживайте кнопку, пока на индикаторной панели не появятся «“A1, A2, S1 , S2”».

- Нажмите ВВЕРХ или ВНИЗ для выбора желаемого автономного режима как указано выше.

- Нажмите ENTER для подтверждения настроек.

Лазер работает в автономном режиме. Каждый раз, когда вы включаете лазерную систему, начинается выбранное вами лазерное шоу.

В настройках ВЫБОРА РЕЖИМА, мигает автономное лазерное шоу, которое вы собираетесь выбрать. Нажмите ВВЕРХ или ВНИЗ для выбора автономного лазерного шоу (из 4 запрограммированных). Их обозначение на дисплее и функция указаны ниже:

| ДИСПЛЕЙ | ФУНКЦИЯ ЛАЗЕРА В АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ |
| --- | --- |
|  | A1 | Автоматическое лазерное шоу в произвольном порядке |
|  | A2 | Автоматическое лазерное шоу в установленном порядке |
|  | S1 | Звуковая анимация в произвольном порядке |
|  | S2 | Звуковая анимация в установленном порядке |

Attention!    В режиме S1 или S2 (Режим звуковой Анимации),

испускание лазерных лучей происходит через 3 секунды необходимых системе для синхронизации с музыкой.

# РЕЖИМ DMX

- НАЖМИТЕ FUNC для входа в ВЫБОР РЕЖИМА (MODE OPTION).

- Удерживайте кнопку, пока на индикаторной панели не появится 001.

- Нажмите UP или DOWN для выбора АДРЕСА DMX 512 (от 001 до 512).

- Нажмите ENTER для подтверждения настроек.

Лазер работает в режиме DMX.

- Attention! В режиме DMX, если лазерная система соединена с DMX контроллером DMX кабелем, индикатор DMX на передней панели будет гореть «ON».

# РЕЖИМ ВЕДОМОГО УСТРОЙСТВА (SLAVE MODE)

- НАЖМИТЕ FUNC для входа в ВЫБОР РЕЖИМА (MODE OPTION).

- Удерживайте кнопку, пока на индикаторной панели не появится SLA.

- Нажмите ENTER для подтверждения настроек.

Лазер работает в режиме «SLAVE». При соединении лазера, работающего в режиме MASTER, с несколькими лазерами в режиме SLAVE, лазеры SLAVE в точности повторяют действия лазера MASTER. Для более детальной информации о лазерном соединении смотрите «5.2 Соединение DMX».

# РЕЖИМ ЗЕРКАЛЬНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ ПАТТЕРНОВ

- НАЖМИТЕ FUNC для входа в ВЫБОР РЕЖИМА (MODE OPTION).

- Удерживайте кнопку, пока на индикаторной панели не появится любое из ,  ,, .

- Нажмите ВВЕРХ или ВНИЗ для выбора зеркального отображения паттернов как указано выше.

- Нажмите ENTER для подтверждения настроек.

В настройках ВЫБОРА РЕЖИМА, мигает режим зеркального отображения паттернов, который вы собираетесь выбрать.

Нажмите ВВЕРХ или ВНИЗ для выбора одного из 4 режимов зеркального отображения паттернов.

Их обозначение на дисплее и действие указаны ниже:

| ДИСПЛЕЙ | ДЕЙСТВИЕ | ДИСПЛЕЙ | ДЕЙСТВИЕ |
| --- | --- | --- | --- |

# Таблица каналов DMX

# Attention!

# ПРОТОКОЛ DMX

| КАНАЛ | ЗНАЧЕНИЕ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| РЕЖИМЫ КАНАЛА 1 | 000-016 | Лазер выключен |
|  | 016-055 | АВТОМАТИЧЕСКОЕ ШОУ1 |
|  | 056-095 | АВТОМАТИЧЕСКОЕ ШОУ2 |
|  | 096-135 | МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ 1 |
|  | 136-175 | МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ 2 |
|  | 176-215 | DMX Режим запрограммированного мини шоу. |
|  | 216-255 | Режим DMX GOBO |

DMX РЕЖИМ ЗАПРОГРАММИРОВАННОГО МИНИ ШОУ.

| КАНАЛ | ЗНАЧЕНИЕ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| ШОУ КАНАЛА 2 | 000-255 | 46 запрограммированных мини шоу |

РЕЖИМ DMX GOBO

| КАНАЛ | ЗНАЧЕНИЕ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| КАНАЛ 2 Группа | 000-255 | 8 Групп |
| КАНАЛ 3 ГРАФ.ПАТТЕРН | 000-255 | 16 паттернов в каждой группе |
| КАНАЛ 4 ЦВЕТ | 000-015 | Исходный |
|  | 016-031 | Красный |
|  | 032-047 | Зеленый |
|  | 048-063 | Желтый |
|  | 064-101 | Чередование |
|  | 102-149 | Резкое изменение |
|  | 150-197 | Скольжение |
|  | 198-255 | Стробирование |
| КАНАЛ 5 ОБРЕЗАНИЕ | 000 | Целый паттерн |
|  | 001-127 | Обрезание 0%~99% заданного паттерна |
|  | 128-255 | Скорость обрезания |
| КАНАЛ 6 ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ГРАФИЧЕСКОГО ПАТТЕРНА | 000-127 | 100%-5% Изменение размера установленного паттерна |
|  | 128-169 | Варьируемое уменьшение |
|  | 170-209 | Варьируемое увеличение |
|  | 210-255 | Последовательное увеличение и уменьшение |
| КАНАЛ 7 СКОРОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА | 000-255 | Скорость |
| КАНАЛ 8 ВРАЩЕНИЕ ПО ОСИ Y | 000-127 | Угол вращения по оси Y от 0 до 359 |
|  | 128-191 | Вращение по часовой стрелке |
|  | 192-255 | Вращение против часовой стрелки |
| КАНАЛ 9 СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ | 0-255 | Скорость |
| КАНАЛ 10 ВРАЩЕНИЕ ПО ОСИ X | 000-127 | Угол вращения по оси X от 0 до 359 |
|  | 128-191 | Вращение по часовой стрелке |
|  | 192-255 | Вращение против часовой стрелки |
| КАНАЛ 11 СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ | 0-255 | Скорость |
| КАНАЛ 12 ВРАЩЕНИЕ ПО ОСИ Z | 000-127 | Угол вращения по оси Z от 0 до 359 |
|  | 128-191 | Вращение по часовой стрелке |
|  | 192-255 | Вращение против часовой стрелки |
| КАНАЛ 13 СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ | 0-255 | Скорость |
| КАНАЛ 14 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСИ X | 000-127 | 128 фиксированных положений на оси X |
|  | 128-191 | Перемещение по часовой стрелке |
|  | 192-255 | Перемещение против часовой стрелки |
| КАНАЛ 15 СКОРОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | 0-255 | Скорость |
| КАНАЛ 16 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСИ Y | 000-127 | 128 фиксированных положений на оси Y |
|  | 128-191 | Перемещение по часовой стрелке |
|  | 192-255 | Перемещение против часовой стрелки |
| КАНАЛ 17 СКОРОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | 0-255 | Скорость |

# СПИСОК ГРАФИЧЕСКИХ ПАТТЕРНОВ

| DMX | 1 Тоннели | 2 Полюса | 3 Кривые | 4 Линии | 5 Точки | 6 Графика | 7 Числа | 8 Текст |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000-015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 016-031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 032-047 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 048-063 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 064-079 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 080-095 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 096-111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112-127 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128-143 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144-159 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160-175 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176-191 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192-207 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208-223 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224-239 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240-255 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Убедитесь, чтобы во время обслуживания прибора в помещении   не находились посторонние.

- Выключите устройство, отключите его от сети питания и дождитесь охлаждения корпуса.

- Убедитесь в отсутствии повреждений корпуса, крепления и на месте непосредственного монтажа.

- Кабель питания должен быть заменен при обнаружении малейших повреждений .

- Для защиты устройства от перегрева необходимо ежемесячно очищать все вентиляторы и вентиляционные отверстия.

- Для улучшения светового выхода периодически должна осуществляться чистка внешних и внутренних линз прибора и зеркал.  Периодичность проведения процедуры очистки зависит от условий эксплуатации; задымленное или загрязненное помещение приводит к большему загрязнению линз.

- Чистить мягкой тканью, пользуясь жидкостью для чистки стекол.

- Осторожно вытирать детали насухо

- Чистку внешних линз осуществлять не реже, чем один раз в 30 дней.

- Чистку внутренних деталей устройства следует проводить ежегодно при помощи пылесоса.

Attention!

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Ниже перечислены распространенные проблемы, которые могут возникнуть во время эксплуатации, и предложены способы их решения.

- Устройство не работает, вентилятор не работает, нет луча лазера.

- Проверьте подключение питания и основной предохранитель.

- Измерьте сетевое напряжение на основном соединении.

- Проверьте Индикатор Питания.

- Устройство включено, нет луча лазера.

- Проверьте крышку на отверстии лазера.

- Проверьте переключатель под ключ.

- Проверьте ключ блокировки

- Если прибор используется при низкой температуре, прогрейте его в течение  30 мин.

- Проверьте, не установлен ли режим звуковой анимации при отсутствии звукового сигнала.

- Проверьте, не установлен ли режим Slave.

- Проверьте, не установлен ли режим DMX при отсутствии DMX сигнала.

- Слабый сигнал лазера.

- Если прибор используется при низкой температуре, прогрейте его в течение  30 мин.

- Протрите зеркало спиртом.

- Протрите отверстие для лазера спиртом.

- Проверьте, не установлен ли режим DMX с высокой частотой импульса.

- Лазер работает, нет движения графического паттерна.

- Проверьте, не установлен ли режим звуковой анимации при отсутствии звукового сигнала.

- Проверьте, не установлен ли режим DMX при отсутствии DMX управления.

- Переключите устройство в другой автономный режим.

- Попробуйте использовать DMX управление.

- Не отвечает DMX контроллер.

- Проверьте настройки адреса DMX и полярность DMX

- При прерывании DMX сигнала, проверьте разъемы на входе устройства или на выходе предыдущего устройства.

- Попробуйте использовать другой DMX контроллер.

- Удостоверьтесь, что DMX кабели не находятся в непосредственной близости от высоковольтных кабелей, так как это может привести к повреждению или помехам в цепи сопряжения DMX.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

# Напряжение:

# Предохранитель:

# Полная мощность:

# X/Y угол распр. лучей:

# Управление:

# Мощность лазера:

# Класс лазера:

# Стандарт безопасн. лазера:

# Рабочая температура:

# Разъемы DMX:

# Каналы DMX:

# Вес нетто:

# AC100~240В, 50/60Гц

250В 2A, плавкий

# 3ВтW

±25°

Автом.режим, Звук., DMX, Master/Slave

50mW 532nm Зеленый CW

200mW 650nm Красный CW

3B

EN60825-1 2007

10~40℃

3-х штырьковый XLR, мама/папа

Максимум 17 каналов

4.3Кг

# Text boxes

CAUTION!  Неправильное использование прибора может повлечь за собой нанесение травм и отмену гарантийных обязательств.

В данном устройстве имеется несколько опционных рабочих режимов, запрограммированных в канал 1 DMX. Перед настройкой остальных DMX каналов, убедитесь, что канал 1 работает в нужном режиме.

Неправильная эксплуатация прибора может быть опасна!

Следует внимательно ознакомиться с данными правилами перед началом эксплуатации!

Чистка внутренних деталей устройства должны проводиться только квалифицированным специалистом!

CAUTION!  Управлять устройством может только квалифицированный персонал. Большинство повреждений являются результатом непрофессиональных действий!

CAUTION:   При установке следует убедиться, что расстояние до любых легко воспламеняющихся материалов (декораций и.т.д.) составляет не менее 0.5 метра.

CAUTION!  Необходимо проявлять осторожность в работе с прибором. Высокое напряжение может стать причиной удара током.

CAUTION:

Несоблюдение приведенных правил может привести к выбросу дозы излучения.

CAUTION: Установка может проводиться только квалифицированным специалистом или поставщиком!