РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

(Номер модели.: LED PAR-108 ZOOM)

Содержание

Описание………………………………………………………………………..1

Инструкция безопасности…………………………………………………….1

Габариты………………………………………………………………..………2

Основные функции……………………………………………………………3

Функции управления DMX…………………………………………………..3

Дисплей…………………………………………….……………………………3

Меню…………………………………………………………………………….4

Управление……………………………………………………………………..5

Подключение XRL…………………….………………………………………5

Схема подключения…………………………………………………..………7

Графики освещения …………………………………………………………8

Устранение неисправностей………………………………………………...9

Технические характеристики ……………………………………………..10

1. Краткая информация

- Краткая информация

Благодарим за приобретение нашей продукции.  Внимательно прочтите эти инструкции перед началом работы и соблюдайте их, чтобы избежать возможных сбоев и несчастных случаев, вызванных неправильным обращением с оборудованием.

- Описание

Колорченчжер LED PAR-108 Zoom - это прожектор, выполненный в современном алюминиевом литом корпусе, который способен выдерживать высокую температуру. В данном прожекторе использованы сверхмощные трехцветные светодиоды RGB. В данном приборе используется  выключатель электропитания, отличается легковесной конструкцией, низким расходом электроэнергии, устойчивой работой и продолжительным сроком службы. Встроенная программа включает диммер, строб, зум и другие полезные функции. Требуется использование сигнала международного стандарта DMX 512.

- Комплектность

      - Прожектор LED PAR-108 ZOOM                      1шт.

      - Сигнальный кабель DMX                                   1шт.

      - Настоящее руководство по эксплуатации

      - Гарантийный талон

2.Информация по технике безопасности

- Замечания по технике безопасности!

      - К проведению любых ремонтных работ допускается квалифицированный персонал;

      - Перед проведением настройки, обслуживания и транспортировки устройство   должно быть отсоединено от сети питания;

      - Не допускайте прямого попадания лучей от работающего источника света.

- Инструкции по технике безопасности!

● Убедитесь, что параметры источника питания совпадают с рабочими параметрами  прожектора. Убедитесь, что величина сетевого напряжения соответствует требуемому диапазону технического параметра.

Перед началом монтажных работ убедитесь в том, что крепежные элементы и конструкция прибора не были повреждены во время транспортировки

● Данный прожектор предназначен для установки внутри помещения при рабочей температуре не выше 40 градусов.

● Данное устройство может быть смонтировано в любом положении при условии достаточной вентиляции помещения. Убедитесь, что в радиусе 0,5 метров от прожектора отсутствуют легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества.

●  Желто-зеленый провод используется для заземления; не допускается мерцание во время работы прожектора.

3. Габариты

4. Основные функции

- высококачественный светодиод: низкий расход энергии, яркость, устойчивость работы и долгий срок службы

- каждому цвету светодиода  соответствует 256 вариантов яркости, функция RGB поддерживает 16,7 миллионов цветов

- Линейный диммер 0%-100%, строб

- Контроллер DMX512 (адрес DMX задается при помощи 4-х кнопок и светодиодного дисплея)

- функция автозапуска/активации звуком/master-slave/возможность подключения нескольких устройств в цепь

- использование переключателя питания для улучшения рабочих параметров светодиода и его защиты

- угол раскрытия луча: зум в диапазоне 12°-60°

- 6 каналов DMX512

- цвет корпуса: черный/белый/опционально

5. Функции управления DMX

| Канал | Значение DMX | Функция управления | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1CH | 0-255 | Общее изменение яркости |  |
| 2CH | 0-255 | Красный диммер 0——100% |  |
| 3CH | 0-255 | Зеленый диммер 0——100% |  |
| 4CH | 0-255 | Синий диммер 0——100% |  |
| 5CH | 0-14 | Диммер |  |
|  | 6-125 | Строб |  |
|  | 126-255 | Случайный строб |  |
| 6CH | 0-255 | Зум 60°- 10° |  |

6. Дисплей

ВХОД/ВЫХОД DMX

Светодиодный дисплей

4 кнопки

- MENU:  Используется для входа в меню или возврата к предыдущей опции меню

- ENTER: Используется для выбора текущей опции меню

- UP: Используется для выбора меню или параметра вверх

- DOWN: Используется для выбора меню или параметра вниз

7. Меню

Ниже описываются пять режимов работы прожектора (в течение 5 секунд после включения выполняется самотестирование прибора)

- Режим 1: при использовании режима DMX на дисплее отображается A001: A001-A512.

  - Нажмите кнопку Menu  или  UP/DOWN до отображения символа A001.

  - Нажмите кнопку ENTER для выбора режима DMX, при этом дисплей начнет мигать.

  - Воспользуйтесь кнопками  UP и DOWN для изменения адресного кода в диапазоне  A001-A512. Вы сможете быстро изменить код адреса, при этом кнопки UP / DOWN удерживаются в нажатом состоянии.

  - Нажмите ENTER  для выбора и сохранения текущих параметров меню. Параметры режима DMX сохранятся в автоматическом режиме, а экран перестает мигать. При повторном включении, на экране отображается указанный режим.

    - Режим 2: При использовании данного режима на экране отображается надпись SLAV, что соответствует режиму slave,  нажимайте кнопку  Menu или  UP/DOWN до отображения   SLAV, при этом не требуется нажимать кнопку Enter.

    - Режим 3: При использовании данного режима на экране отображается надпись SOUA, что соответствует режиму активации звуком,  нажимайте кнопку   Menu или  UP/DOWN до отображения   SLAV, при этом не требуется нажимать кнопку Enter.

    - Режим 4: при использовании режима встроенных программ (в количестве 8 шт.)   на дисплее отображается Pr00-Pr07.

- Нажмите кнопку Menu  или  UP/DOWN до отображения символа Pr00

- При первом нажатии клавиши ENTER на дисплее начинает мигать  “Pr00-Pr07”; Нажмите UP / DOWN для изменения номера встроенной программы (всего 8 шт.)

- При втором нажатии клавиши ENTER на дисплее начинает мигать  “SP00-SP99”; Нажмите UP / DOWN для изменения скорости встроенных сцен за каждый шаг

- При третьем  нажатии клавиши ENTER на дисплее начинает мигать  “FA00-FA99”; Нажмите UP / DOWN для изменения завышенной скорости встроенных сцен за каждый шаг

- При нажатии ENTER  в четвертый раз восстанавливается исходный режим  (сохраняется в памяти контроллера),  а экран перестает мигать, возвращаясь в первоначальное состояние.

  - Режим 5: при использовании режима фокусировки на дисплее  отображается FOCS

    - Нажмите кнопку Menu  или  UP/DOWN до отображения надписи FOCS.

    - Нажмите кнопку ENTER для настройки режима фокусировки, при этом дисплей начнет мигать

    - Воспользуйтесь кнопками  UP и DOWN для изменения F000-F255 в диапазоне зуммирования 60°-10°

    - Нажмите кнопку ENTER  для выбора и сохранения текущих параметров меню. Параметры режима DMX сохранятся в автоматическом режиме, а экран перестает мигать. При повторном включении, на экране отображается указанный режим.

8. Управление

      - Ведущий/ведомый

Ведущий： Ведущий - на ведущем устройстве должна работать программа (на дисплее отображается ” P - X – X”), посылающая синхронизирующие сигналы. Во избежание конфликта управляющего сигнала ведущего устройства и сигналов DMX512, необходимо отключить сигналы DMX512. При использовании линий протяжённостью более 60м (20 приборов), рекомендуется использовать усилители сигнала.

Ведомый -  должен  работать  в  режиме SLAV  с  адресом A001,  чтобы  корректно принимать  управляющие  сигналы  ведущего  устройства. Только  одно  устройство  может работать в качестве ведущего, остальные должны быть настроены, как ведомые.

9. Подключение кабелей XLR

      - Кабель XLR:

Обычно кабель XRL подключается одним концом к штекеру, а вторым – к гнезду.

Обозначение: контакт 1: земля, контакт 2: отрицательный сигнал, контакт 3: положительный сигнал

Конфигурация контактов XLR

Контакт 1 = Земля

Контакт 2 = Избыточные данные (сигнал - )

Контакт 2 = Исходные данные (сигнал + )

Примечание: для того, чтобы избежать сбоев и помех,  мы подключаем в конце цепи DMX сопротивление 120Ω 1/4Вт следующим образом:

      - Переходник между 3 и 5-контактным XLR

Если  выход  контроллера DMX512  оснащён 5-контактным  разъёмом XLR,  используйте кабель-переходник.

| Преобразование 3-контактного XLR в 5-контактный XLR |
| --- |
| Проводник | 3-контактный XLR гнездо (выход) | 5-контактный XLR штекер (вход) |
| Земля/экран | Контакт 1 | Контакт 1 |
| Избыточные данные (сигнал -) | Контакт 2 | Контакт 2 |
| Исходные данные (сигнал +) | Контакт 3 | Контакт 3 |
| Не используется |  | Не используется |
| Не используется |  | Не используется |

10. Схема подключения

      - Схема подключения

11. Параметры освещенности

12. Устранение неисправностей

| Проблема | Способ устранения |
| --- | --- |
| Проектор не включается | Проверьте подключение к сети питания Проверьте положение переключателя питания Проверьте предохранитель |
| Не управляется DMX | Проверьте, подключен ли кабель DMX Проверьте, работает ли контроллер DMX512 Проверьте кабель DMX Убедитесь, что проекторы работают в режиме DMX (A001) |
| Неяркий дисплей | При включении питания индикатор моргнул один раз? Если да, источник питания в порядке. Если нет, проверьте положение переключателя и наличие питания на выходе трансформатора. Проверьте напряжение на входе платы дисплея Проверьте подключение кабеля к плате дисплея Попробуйте заменить основную плату устройства Замените дисплей |
| Светодиоды не горят | При включении питания индикатор моргнул один раз? Если да, источник питания в порядке. Если нет, проверьте положение переключателя и наличие питания на выходе трансформатора. Проверьте напряжение на входе платы дисплея Проверьте подключение кабеля к плате дисплея Попробуйте заменить основную плату устройства Замените дисплей |
| Некоторые светодиоды не горят | Светодиоды подключаются последовательно, так что проверьте плотность прилегания контактов светодиодов. Измерьте яркость светодиода с помощью мультиметра. При необходимости, замените светодиод. Проверьте резистор, ограничивающий силу тока Проверьте плату постоянного тока (путём замены на заведомо исправную) |
| Светодиоды одного цвета постоянно яркие/неяркие | Проверьте переключатель данного цвета Замените плату управления дисплея |

Примечание! вышеперечисленное должно выполняться профессионалами!

13. Технические характеристики

●	Входное напряжение: ~100В-264В/47-63Гц

●	Выходное напряжение: 24В постоянного тока

●	Потребляемая мощность: 120Вт

●	Световой выход: 2765 лм при 36*3 Вт

●	Источник света: мощный светодиод (3 Вт)

●	Количество светодиодов: (красный: 12шт., зелёный: 12шт., синий:12шт.)

●	Сигнал управления ：DMX512, функция активации звуком, автозапуск

●	Режим управления:  автономный/активизация по звуку

●	Каналы:  6 шт.

●	Цветовые эффекты: смешивание цветов

●	Фокус: зум 10°-60°

●	Режим отображения：4х4 семисегментных светодиодных индикаторов с четырьмя клавишами для ввода

●	Тип охлаждения: естественный конвекционный

●	Напряжение изоляции：1.5 кВ

●	Сопротивление изоляции: 2 Ω

●	Габариты:：330*295*220 мм

●	Вес нетто： 5.2 кг

# Text boxes

Прочтите руководство перед включением устройства

DMX IN      DMX OUT

MENU  UP  DOWN ENTER